检测报告

# 项目名称：祁阳县省级重点生态功能区县域生态环境

# 质量考核地表水环境质量监测项目

委托单位：永州市生态环境局祁阳分局

湖南华科检测技术有限公司

二Ｏ二一年五月十四日

报告编制说明

- 检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

- 检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

- 委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

- 由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

- 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

- 未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

- 对不可重复性试验的样品不进行复检。

- 除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

湖南华科检测技术有限公司

地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703

电话：0731—84215738

传真：0731—84780446

1  基础信息

| 委 托 单 位 | 永州市生态环境局祁阳分局 |
| --- | --- |
| 委托单位地址 | 湖南省永州市祁阳县龙山路2号 |
| 检 测 类 别 | 委托检测 |
| 检测内容及 项目 | 地表水： 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铊、锑、电导率 |
| 采 样 单 位 | 湖南华科检测技术有限公司 |
| 采 样 方 法 | 地表水：HJ 494-2009《水质 采样技术指导》 |
| 采 样 点 位 | 地表水： S1茅竹镇滴水（左、中、右） S2浯溪水厂（杨梅岩）（左、中、右） S3杨家桥（左、中、右） S4祁阳观音滩（左、中、右） S5普济桥（左、中、右） S6归阳镇（左、中、右） S7祁水入湘江口 S8白水入湘江口 S9黄花河入白河口 |
| 采 样 日 期 | 2021.05.06~2021.05.08 | 检 测 日 期 | 2021.05.06~2021.05.14 |
| 样品交接日期 | 2021.05.06~2021.05.08 |
| 备 注 | 1、分包情况：无 2、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法方法检出限。 |

2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB/T 13195-1991 | 温度计 | 0.1℃ |
|  | pH值 | 《水和废水监测分析方法》（便携式pH计法）（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） | HK-135 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009 | HK-135 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | —— |
|  | 高锰酸盐 指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | HK-36 恒温水浴锅 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | HK-154 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | HK-185 智能生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》 HJ 666-2013 | HK-363 全自动流动注射分析仪 | 0.01mg/L |
|  | 总磷 （以P计） | 《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》 HJ 671-2013 | HK-364 全自动流动注射分析仪 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 （以N计） | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | HK-05 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00008mg/L |
|  | 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.0007mg/L |
|  | 氟化物 （以F- 计） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | HK-93 离子色谱仪 | 0.006mg/L |
|  | 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.0004mg/L |

表2-1（续）

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 | 砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.0002mg/L |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | HK-398 原子荧光光度计 | 0.00004mg/L |
|  | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00005mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度》GB/T 7467-1987 | HK-128 可见分光光度计 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00009mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017 | HK-318 全自动流动注射分析仪 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 | HK-128 可见分光光度计 | 0.0003mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》HJ 970-2018 | HK-247 紫外分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表 面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | HK-128 可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | HK-532 可见分光光度计 | 0.005mg/L |
|  | 粪大肠 菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018 | HK-324/HK-323 生化培养箱/隔水培养箱 | —— |
|  | 铊 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00002mg/L |
|  | 锑 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | HK-168 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.00015mg/L |
|  | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》（3.1.9.1 便携式电导率仪法）（第四版 增补版）国家环境保护总局（2002） | HK-135 pH/mV/电导率/溶解氧测定仪 | 1.0μS/cm |

3  检测结果

表3-1地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1茅竹镇滴水 （左） | S1茅竹镇滴水 （中） | S1茅竹镇滴水 （右） | S1茅竹镇滴水 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.06 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 19.2 | 19.4 | 18.7 | 19.1 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 6.95 | 6.92 | 7.01 | 6.92~7.01 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.12 | 7.25 | 7.15 | 7.17 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 9 | 9 | 9 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.41 | 1.49 | 1.43 | 1.44 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00068 | 0.00075 | 0.00070 | 0.00071 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-1（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1茅竹镇滴水 （左） | S1茅竹镇滴水 （中） | S1茅竹镇滴水 （右） | S1茅竹镇滴水 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.06 | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.079 | 0.068 | 0.076 | 0.074 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00009L | 0.00012 | 0.00052 | 0.00023 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1200 | 1100 | 1500 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 157 | 168 | 162 | 162 | —— | —— |

表3-2地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2及表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S2浯溪水厂（杨梅岩）（左） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（中） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（右） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.07 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.31 | 7.35 | 7.21 | 7.21~7.35 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.34 | 7.20 | 7.25 | 7.26 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 9 | 9 | 9 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.07 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00284 | 0.00081 | 0.00134 | 0.00166 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0007 | 0.0014 | 0.0051 | 0.0024 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.050 | 0.049 | 0.059 | 0.053 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-2（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2及表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S2浯溪水厂（杨梅岩）（左） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（中） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（右） | S2浯溪水厂（杨梅岩）（平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.07 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0043 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0024 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00011 | 0.00008 | 0.00005L | 0.00007 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00412 | 0.00009L | 0.00107 | 0.00188 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1100 | 1800 | 1400 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 锑（mg/L） | 0.00063 | 0.00077 | 0.00164 | 0.00101 | 0.005 | 0.005 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 215 | 223 | 223 | 220 | —— | —— |

表3-3地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2及表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3杨家桥 （左） | S3杨家桥 （中） | S3杨家桥 （右） | S3杨家桥 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.07 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.42 | 7.34 | 7.31 | 7.31~7.42 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.38 | 7.42 | 7.34 | 7.38 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 9 | 8 | 9 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.44 | 1.47 | 1.38 | 1.43 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00126 | 0.00114 | 0.00240 | 0.00160 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.067 | 0.060 | 0.065 | 0.064 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-3（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1、表2及表3中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3杨家桥 （左） | S3杨家桥 （中） | S3杨家桥 （右） | S3杨家桥 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.07 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0008 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0012 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1100 | 1300 | 1200 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 锑（mg/L） | 0.00066 | 0.00082 | 0.00071 | 0.00073 | 0.005 | 0.005 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 215 | 225 | 215 | 218 | —— | —— |

表3-4地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S4祁阳观音滩 （左） | S4祁阳观音滩 （中） | S4祁阳观音滩 （右） | S4祁阳观音滩 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.56 | 7.52 | 7.42 | 7.42~7.56 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.21 | 7.32 | 7.38 | 7.30 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 7 | 8 | 8 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.50 | 1.49 | 1.44 | 1.48 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00074 | 0.00072 | 0.00086 | 0.00077 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0008 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.078 | 0.071 | 0.086 | 0.078 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-4（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S4祁阳观音滩 （左） | S4祁阳观音滩 （中） | S4祁阳观音滩 （右） | S4祁阳观音滩 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00026 | 0.00127 | 0.00028 | 0.00060 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1200 | 1700 | 1800 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 241 | 254 | 234 | 243 | —— | —— |

表3-5地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S5普济桥 （左） | S5普济桥 （中） | S5普济桥 （右） | S5普济桥 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.28 | 7.34 | 7.21 | 7.21~7.34 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.42 | 7.45 | 7.38 | 7.42 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 8 | 7 | 9 | 8 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.42 | 1.47 | 1.43 | 1.44 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00084 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00081 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.073 | 0.086 | 0.077 | 0.079 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-5（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S5普济桥 （左） | S5普济桥 （中） | S5普济桥 （右） | S5普济桥 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0016 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00021 | 0.00014 | 0.00120 | 0.00052 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1400 | 1100 | 1400 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 231 | 224 | 215 | 223 | —— | —— |

表3-6地表水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S6归阳镇 （左） | S6归阳镇 （中） | S6归阳镇 （右） | S6归阳镇 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 样品状态 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | —— | —— |
|  | 水温（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | —— | —— |
|  | pH值（无量纲） | 7.42 | 7.32 | 7.21 | 7.21~7.42 | 6～9 | 6～9 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 7.31 | 7.41 | 7.32 | 7.35 | ≥6 | ≥5 |
|  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | ≤4 | ≤6 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 7 | 7 | 6 | 7 | ≤15 | ≤20 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ≤3 | ≤4 |
|  | 氨氮（mg/L） | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 总磷（以P计）（mg/L） | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 总氮（以N计）（mg/L） | 1.96 | 1.98 | 1.95 | 1.96 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 铜（mg/L） | 0.00120 | 0.00120 | 0.00243 | 0.00161 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 锌（mg/L） | 0.0017 | 0.0007L | 0.0007L | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.084 | 0.078 | 0.091 | 0.084 | ≤1.0 | ≤1.0 |

表 3-6（续）

| 采样日期 | 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S6归阳镇 （左） | S6归阳镇 （中） | S6归阳镇 （右） | S6归阳镇 （平均值） | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 2021.05.08 | 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
|  | 砷（mg/L） | 0.0041 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0034 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
|  | 镉（mg/L） | 0.00023 | 0.00008 | 0.00005L | 0.00011 | ≤0.005 | ≤0.005 |
|  | 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 铅（mg/L） | 0.00016 | 0.00009L | 0.00013 | 0.00011 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
|  | 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1400 | 1700 | 1200 | / | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
|  | 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 电导率（μS/cm,25℃） | 235 | 224 | 231 | 230 | —— | —— |

表3-8 地表水检测结果

| 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | S7祁水入湘江口 | S8白水入湘江口 | S9黄花河入白河口 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 采样日期 | 2021.05.07 | 2021.05.08 | 2021.05.08 | —— | —— |
| 样品状态 | 无色透明 无味 | 无色透明 无味 | 无色透明 无味 | —— | —— |
| 水温（℃） | 18.3 | 18.1 | 17.5 | —— | —— |
| pH值（无量纲） | 7.25 | 6.95 | 7.32 | 6～9 | 6～9 |
| 溶解氧（mg/L） | 7.52 | 7.08 | 7.42 | ≥6 | ≥5 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 3.0 | 2.3 | 2.0 | ≤4 | ≤6 |
| 化学需氧量（mg/L） | 11 | 9 | 7 | ≤15 | ≤20 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 2.4 | 1.8 | 1.5 | ≤3 | ≤4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.08 | 0.05 | 0.11 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 总氮（以N计）（mg/L） | 1.52 | 1.02 | 0.92 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 铜（mg/L） | 0.00104 | 0.00072 | 0.00073 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 锌（mg/L） | 0.0007L | 0.0011 | 0.0007L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 氟化物（以F- 计）（mg/L） | 0.158 | 0.072 | 0.088 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 硒（mg/L） | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 砷（mg/L） | 0.0030 | 0.0031 | 0.0019 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 汞（mg/L） | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 镉（mg/L） | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.00016 | 0.00080 | 0.00028 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 氰化物（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 | ≤0.2 |

表3-8（续）

| 检测项目 | 采样点位及检测结果 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | S6祁水入湘江口 | S7白水入湘江口 | S8黄花河入白河口 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 1800 | 1500 | 1300 | ≤2.0×103 | ≤1.0×104 |
| 铊（mg/L） | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.0001 | 0.0001 |
| 电导率（μS/cm,25℃） | 215 | 212 | 212 | —— | —— |

（以下空白）

报告编制：               审核：              签发：

签发日期：      年      月     日

# Text boxes

华科检测字环质（2021）第0501010号