国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目

建设单位（盖章）：祁阳县煜鑫陶粒厂

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2019年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境及社会简况	13

环境质量状况	18

评价适用标准	24

建设项目工程分析	30

项目主要污染物产生及预计排放情况	51

环境影响分析	53

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	96

结论与建议	98

附件：

附件1  环评委托书

附件2  祁阳县煜鑫陶粒厂营业执照

附件3  项目土地租赁合同

附件4  环境质量监测质保单

附件5  检验检测机构资质认定证书

附件6  祁阳县林业局对本项目建设意见

附件7  祁阳县国土和项目拟建地所在村镇意见

附件8  发改委备案证明

附件9  铁泥成分分析单和铁矿采矿许可证

附件10 煤质成分分析单

附件11 专家评审意见

附件12  专家签名表

附件13  渣土购买合同

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目用地红线图

附图3  项目总平面布置

附图4  项目噪声、地下水监测布点和地表水监测断面图

附图5  项目主要环境保护目标图

附图6  项目主要周边及场区现状图片

附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁阳县煜鑫陶粒厂年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县煜鑫陶粒厂 |
| 法人代表 | 王亲祁 | 联系人 | 陈双德 |
| 通讯地址 | 湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组 |
| 联系电话 | 18974621567 | 传真 | —— | 邮政编码 | 426199 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村 |
| 审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3024轻质建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 122285.83 | 绿化面积 (平方米) | 3600 |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 276 | 环保投资占总投资比例(％) | 13.8 |
| 评价经费(万元) | — | 投产日期 | 2020年6月投产 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 建筑节能是我国改善和提高居民生活居住质量的重要的组成部分，节约能源是促进行业技术进步，实施国家可持续发展的重要措施。墙材革新与建筑节能工作在我国已推广多年，新型墙材占墙体材料总量的使用比例在逐年提高，建筑节能在多数城市也逐步推广，但建筑节能工作多数都处在起步阶段，特别是在中小城市发展的更慢。 目前，我国绝大多数采暖地区围护结构的热功能比气候相近的发达国家相差许多，外墙的传热系数是他们的3.5-4.5倍。欧洲国家住宅的实际年采暖能耗已普遍达到6升油/平方米，大约相当于8.57kg标煤/平方米。而在我国，达到节能50%的建筑，它的采暖耗能也要达到11.5kg标煤/平方米，约为欧洲国家的1.5倍。近年来，我国城镇每年房屋竣工面积均在16-19亿平方米。据世界银行分析，今后十几年将是我国民用建筑建设鼎盛时期，到2015年民用建筑的保有量将有一半是在2000年以后新建的。在建设的高峰期内不注意建筑节能，而继续建造耗能巨大的建筑，将来再进行节能改造，其经济投入比现在建造节能建筑要大得多。 陶粒是近年来我国新兴开发的新型建材品种，因其具有密度小、强度高、保温、隔热、耐火、孔隙率高、软化系数高、抗冻性良好、抗震性能好、抗碱集料反应性优异等。特别由于陶粒密度小，内部多孔，形态、成分较均匀，且具一定强度和坚固性，因而具有质轻、耐腐蚀、抗冻、抗震和良好的隔绝性（保温、隔热、隔音、隔潮）等多功能特点。以陶粒为骨料的陶粒轻质混凝土已广泛应用于工业与民用建筑的各类型预构件和现浇混凝士工程中（如预应力和非预应力的、承重结构或围护的、隔热或抗渗的，静载或动载的）。陶粒还可应用于管道保温、炉体保温隔热、保冷隔热和隔音吸声等其他建筑材料：亦可用作农业和园林中的无土基床材料及滤水材料。同时，“十三五”国家将再生资源综合利用列为战备目标之一。尾矿废渣大量产出给生态环境带来严重影响，充分利用这些工业副产物和废渣开发生产绿色建材和防火保温产品，是中国建材行业转变经济増长方式的必由之路，既符合再生资源综合利用变废为宝的原则，也完全与国家提出的循环经济理论及经济可持续发展理论相吻合，符合国家产业政策。在此背景下，祁阳县煜鑫陶粒厂拟投资2000万元在湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组建设“祁阳县煜鑫陶粒厂年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目属于十九、非金属矿物制品业55耐火材料及制品、其他，应编制环境影响报告表。现祁阳县煜鑫陶粒厂特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司对“祁阳县煜鑫陶粒厂年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、项目概况 2.1 项目基本情况 （1）项目名称：祁阳县煜鑫陶粒厂年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：祁阳县煜鑫陶粒厂； （4）建设地点：湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组； （5）项目总投资：2000万元； （6）生产规模：年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目 2.2 项目建设规模及内容 本项目拟建位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，总占地面积为122285.83m2（折合约18.43亩），总建筑面积7200m2，其中陶粒生产区：原料车间面积总建筑面积为500m2、陈化车间总建筑面积为900m2、堆煤房总建筑面积为50m2、陶粒生产车间建筑面积为2000m2、陶粒贮存车间总建筑面积为1000m2、自动打包车间总建筑面积250m2、装车车间总建筑面积200m2；陶粒砖生产区：陶粒砖生产车间总建筑面积1900m2、综合楼1栋2F总建筑面积为200m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，项目主要建设内容见表1-1，主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称 建筑物 名称 建筑规模 基本情况 主体工程 陶粒生产车间 总建筑面积为2000m2 钢架结构，主要为造粒车间和回转窑（其中焙烧回转窑长41m，直径1.65m，烘干窑长41m，直径1.3m） 陶粒砖生产车间 总建筑面积为1900m2 钢架结构，主要用于生产陶粒砖 陈化车间 总建筑面积为900m2 钢架结构，主要用于原料搅拌、陈化 辅助工程 原料车间 总建筑面积为500m2 钢架结构，主要用于贮存建筑工地废弃土方、重油、工业盐、铁泥等原材料 陶粒贮存仓库 总建筑面积为1000m2 砖混结构，主要用于贮存陶粒成品 自动打包车间 总建筑面积为250m2 砖混结构，主要用于打包陶粒 装车车间 总建筑面积为200m2 砖混结构，主要用于陶粒装车运输 堆煤房 总建筑面积为50m2 钢架结构，主要用于堆放燃料煤 综合楼 总建筑面积为200m2 砖混结构，依托原有砖厂办公楼，主要用于办公，员工食堂、宿舍 机修车间 总建筑面积为100m2 砖混结构，用于存放厂区备用设备和维修厂区设备 公用工程 供水 自凿地下水井 供电 祁阳县茅竹镇电网提供，380/220V，项目配套建设配电房 道路 包括厂区道路、人行道及消防通道 消防 建设消防水池，配备灭火器材 环保工程 废水处理设施 雨污分流 生活污水：地埋式一体化污水处理设施（3.5t/d） 脱硫除尘废水：三级沉淀池（50m3） 车辆冲洗废水：隔油沉淀池（30m3） 初期雨水：初期雨水池（35m3） 废气处理设施 回转窑烟气：旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备+15高排气筒 原料堆放、装卸粉尘：原料区设置封闭式厂房，仅留物料装卸出口，水泥地面、厂房内安装移动式喷水雾化器 原料搅拌、陈化、造粒粉尘：搅拌机密闭皮带输送和厂房封闭等措施 煤块粉磨粉尘：集气罩+布袋除尘器+15高排气筒 重油有机废气：集气罩+1套活性炭吸附装置+15高排气筒 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘：2套仓顶除尘器 输送、计量、投料：密闭传输带，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统 噪声处理设施 隔声、减震 固废处理设施 垃圾桶（若干）、一般固废间（10m2）、危险固废间（20m2） 表1-2 项目主要技术经济指标一览表 项目 指标 单位 备注 规划总占地面积 122285.83 m2 折合约18.43亩 基底用地面积 7100 m2 总建筑面积 7200 m2 容积率 0.6 — 建筑密度 59.22% — 绿地率 30% — 总投资 2000 2.3生产内容及生产规模： 本项目建设一条回转窑，年产8万立方米陶粒，其中2万立方米作为陶粒砖原料生产陶粒砖，6万立方米陶粒作为产品外售，一条陶粒砖生产线，年产15万立方米陶粒砖。 产品质量指标严格执行《轻集料及其试验第1部分：轻集料》（GB/T17431.1-2010）中相应标准，生产方案和生产规模详见表1-3。 表1-3 项目生产方案和生产规模一览表 序号 产品名称 年产量（万立方米/a） 规格 孔隙率 密度（kg/m3） 吸水率 总重量（万t） 1 陶粒 8 0~4mm陶粒，4~8mm陶粒，8~16mm陶粒以及16mm以上陶粒 26%~50% 300~500，取500 ＜8% 4 2 陶粒砖 15 600×240×60 mm； 600×240×80 mm； 600×240×100mm； 600×240×120 mm； 600×240150mm； 600×240×180mm； 600×240×200mm； 600×240×240mm；600×240×300mm / 750 kg/m3 10.16 % 11.25 产品性能及用途： 陶粒：本项目生产陶粒的外观特征呈圆形或椭圆形球体，表面是一层坚硬的外壳，具有隔水保气作用，并赋予陶粒较高的强度，本项目陶粒粒径分为0~4mm、4~8mm、8~16mm、16mm四种规格，内部结构特征呈细密蜂窝状微孔，这些微孔都是封闭型的，而不是连通型的，是由于气体被包裹进壳内而形成的，从而使陶粒具有轻质性的性能。本项目生产的陶粒作为新型的防水回填材料，可减轻高层建筑因装修施工而多加给楼层压力，陶粒颗粒均匀、强度高、表面多微孔、内部网纵横交错、不易板结，具有很强的吸附作用，此外还具有高效疏水性，使用寿命长、轻质、保温、吸音、无毒、无菌、无放射性、隔热效果好。 陶粒砖：陶粒是一种陶瓷质地的人造颗粒，综合强度高、防火性能好、耐风化等各项功能，陶粒是最优良的轻质建筑材料。 2.4项目原、辅材料消耗情况 本项目陶粒生产原材料为建筑工地废弃土方、铁泥、工业盐、重油、无烟煤，陶粒砖生产原材料为：陶粒、水泥、发泡剂，原辅材料由供应商的汽车运输至本厂；生产中所用能源主要为水、电、无烟煤，详细情况见表1-4。 表1-4 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号 用途 材料名称 年消耗量 来源 备注 1 陶粒生产线 建筑工地废弃土方 38000t 外购于祁阳渣土公司 固态，原料堆放车间堆放，厂内最大贮存量为1500t 3 铁泥 4694t/a 蓝山县龙泉矿业有限公司 原料堆放车间堆放，厂内最大贮存量为250t 4 工业盐 30t/a 祁阳县 原料堆放车间堆放，厂内最大贮存量为5t 5 重油 176t/a 原料堆放车间堆放，厂区设重储罐1个，容量为20t，一备一用 6 无烟煤 1175t/a 山西 原料堆放车间堆放，厂内最大贮存量为100t 7 片碱 50t 祁阳县 袋装，厂区最大贮存量为2t 8 陶粒砖生产 陶粒 10000t/a 祁阳县煜鑫陶粒厂 本厂生产，自用，成品车间贮存 9 水泥 61350t/a 祁阳县 筒仓贮存200t 10 粉煤灰 41000t/a 筒仓贮存200t 11 发泡剂 150t/a 粉状，袋装，厂区最大贮存量20t 12 电 20万kw·h 祁阳县茅竹镇电网提供 通过祁阳县茅竹镇 电网接入 13 水 38259t 地下水井 供水管线 铁泥：主要成份是Fe2O3、Al2O3、SiO2、MgO和H2O，根据蓝山县龙泉矿业有限公司计量化验检验中心对厂区铁泥进行检测，检测结果显示铁泥Fe2O3含量为56.12%，Al2O3含量为2.65%，SiO2含量为3.40%、MgO含量为4.13%、H2O含量为23.7%，不含重金属成份，因此炉窑废气不含重金属废气。 工业盐：工业盐的主要成分是亚硝酸纳。亚硝酸盐就是含有亚硝酸根离子（NO2（-））的盐。可以用来增色、调味、杀菌。有毒，化学性质比较稳定(除亚硝酸银等)。 重油：重油是原油提取汽油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82～0.95，热值在10000～11000 kcal/kg。其成分主要是含碳86%～89%，含氢10%～12%，其余成分氮、氧、硫等很少，另外含有部分的硫黄及微量的无机化合物。 厂内共设2个重油储罐，储存量为20t，一备一用，重油为陶粒燃烧辅助燃料。建设单位拟在生产车间设置一处重油储罐库房，库房放置2个重油储罐，均为1用1备，库房采用砖混墙体结构，设挡雨棚，库房放置1个重油储罐，储罐采用双层储罐、地面硬化、库房周边设置截流沟、防渗泄露围堰和事故池，防止重油泄露对土壤和水体造成污染。 无烟煤：俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以脂摩擦不致染污，断口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约6000-7000千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。根据项目建设单位提供的煤检测报告，本项目无烟煤含硫量0.35%，灰分含量6.68%，挥发分含量为3.4%，低位发热量为6490卡/克。 片碱：化学名氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱火碱以及苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。 水泥：选用水泥活性、安定性良好的硅酸盐或普通硅酸盐水泥，水泥标号一般为P32.5或P42.5；即普通硅酸盐水泥。水泥的标号是水泥“强度”的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小，是指水泥加水拌和后，经凝结、硬化后的坚实程度（水泥的强度与组成水泥的矿物成分、颗粒细度、硬化时的温度、湿度、以及水泥中加水的比例等因素有关）。水泥的强度是确定水泥标号的指标，也是选用水泥的主要依据。标号越高的水泥强度越高。P42.5指的是普通硅酸盐水泥强度等级，就是普通硅酸盐水泥的28天抗压强度标准不低于42.5兆帕。 发泡剂：白色粉末，由有机高分子材料经聚合而成的一种新型多功能发泡剂，不改变原有混凝土的水灰比，可减少制品密度。主要成分是丙烯酸树脂。具有曝光宝色性、耐水耐化学性。 2.5项目主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表1-5。 表1-5 项目主要生产及辅助设备设备一览表 序号 名称 型号/规格 单位 数量 备注 1 燃料仓 5m3 个 1 陶粒生产线设备 2 燃料上料装置 5m3 个 1 3 一次风机 Q=8000m3/h，H=10KPa 台 4 4 燃料计量螺旋机 直径=300mm，输送能力800kg/h 台 1 5 燃料喷枪 ¢120×12000mm 个 1 6 陶粒回转窑 165型（焙烧回转窑长41m，直径1.65m，烘干窑长41m，直径1.3m） 个 1 7 雷磨机 烘干兼粉磨 台 1 8 造粒机 / 台 1 9 双轴搅拌机 Q=30m3/h 台 2 10 原料皮带输送机 B=800×36000mm，带速1.2m/s 条 4 11 包装机 台 2 12 制砖主机 QT5-15型 台 1 陶粒砖生产线设备 13 送板机 QT5-15专用 台 1 14 出砖机 QT5-15专用 台 1 15 电控柜 台 1 16 皮带输送机 QT5-15型 台 2 17 叠砖机 QT5-15型 台 1 18 搅拌机 （JS750） 台 1 19 两仓配料机（带电子称） / 台 1 20 筒仓 100t 个 2 21 螺旋输送机 / 辆 5 22 自动上板机 / 台 1 23 筒仓 200t 个 2 24 叉车 / 台 2 / 25 铲车 / 台 2 / 26 运输车辆 / 台 2 / 根据建设单位提供的资料，回转窑主体设备主要包括：原料贮存仓、降尘室、引风机、主窑体、喷煤系统、控制柜等。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，陶粒回转窑不属于限制类和淘汰类。 根据建设单位提供资料，本项目建设的回转窑（其中焙烧回转窑长41m，直径1.65m，烘干窑长41m，直径1.3m，）每天可生产400立方米陶粒，本项目年生产300天，因此本项目产能可达到年产8万立方米陶粒。 2.6劳动定员及工作制度 项目营运期工作人员为30人，每天工作8小时，回转窑每天工作24小时，年工作300天，约10人在厂区食宿。 2.7给排水 2.7.1供水 ①本项目水源来自于厂区自凿地下水井。 项目总用水量为49959m3∕a（其中11700m3水量为循环回用水，38259m3来自于地下水），用水主要包括员工生活用水、陶粒砖生产用水、脱硫除尘用水、绿化用水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表1-6： 表1-6 项目营运期给水测算表 序号 用水名称 用水定额 用水 单位数 使用 时间 用水量 排水量 日用水量m3/d 年用水量 m3/a 年排水量（m3/a） 1 员工生活用水（不在厂区食宿） 80L/cap·d 20人 300天 1.6 480 408 2 员工生活用水（在厂区食宿） 145L/cap·d 10人 300天 1.45 435 369.75 3 发泡剂搅拌用水 30m3/1t原料 150t 300天 15 4500 0 4 陶粒砖生产水 0.2m3/1立方米陶粒砖 15万立方米陶粒砖 300天 30 30000 0 5 脱硫除尘 30m3/d / 300天 30 9000 0 6 脱硫除尘补充用水 2m3/d / 300天 2 600 0 7 车辆冲洗用水 10m3/d / 300天 10 3000 2700 8 绿化用水 60L/m2·月 3600m2 9月 7.2 1944 0 合计 97.25 49959 3477.75 图1-1 项目总用水平衡图 2.7.2排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，并会同室外场地雨水一道最终排至厂区周边沟渠中。 本项目营运期产生的废水为员工生活污水，排放总量为777.75m3/a，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌。 2.8供电 本项目由祁阳县茅竹镇电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 2.9消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目拟建于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，项目拟建地原为板桥砖厂，根据现场踏勘，板桥砖厂于2017年已停产，生产设备和原辅材料已清理运走，产品已外售，目前场地已平整，厂区内不存在遗留环境问题，不存在其他原有污染问题及环境问题。 项目周边的污染源主要为周边道路汽车行驶产生的大气污染和交通噪声污染、居民生活污水和生活垃圾。 |

# 建设项目所在地自然环境及社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 祁阳县位于湖南南部，湘江中上游，永州市东北部，东接常宁，南临桂阳、新田、宁远、双牌、零陵，西抵冷水滩，北连祁东。地理坐标：东径111°35′～12°14′，北纬26°02′～26°51′之间。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目建设位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组（地理坐标为北纬26.52856797，东经11.83469146），南面约150m处为乡道，东面650m处为省道S320m，交通便利，地理位置详见附图1。 2. 地形地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。根据1990年《中国地震裂度区划图》，本区域地震裂度小于6度。 3.矿产资源 祁阳县已探明矿产18种，包括非金属矿产资源9种，金属矿产6种，能源矿产3种。发现各类矿产地78处，其中大型矿床1处，中型矿床2处，小型矿床19处，矿点56处。煤炭储量1.26亿吨，可采煤层的平均厚度为3.91米，均为优质煤，以无烟煤为主。主要分布在袁家矿区。石灰岩储量45亿吨，白云岩储量2.5亿吨。拥有地下水资源量1.33亿立方米，可开采量0.67亿立方米。地下水埋藏较浅，一般在5-10米间，且水量丰富。境内现有野生动物159种，其中被列为国家二级保护动物的有锦鸡、小灵猫、虎文蛙、白鹇4种，有野生种子植物741种。 4. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 5. 水文特征 （1）地表水系 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。湘江在祁阳境内主要一级支流有白水、祁水，二级支流有清水江。 白水发源于桂阳白水乡大土岭，经常宁市蒲竹源进入本县，境内大至呈南北流向，经晒北滩、金洞、八宝，于白水镇汇入湘江。全流域面积为1810平方公里，河长117公里，落差653米，其中在本县境内流域面积1070.6平方公里，河长78.1公里，落差240.3米。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的东江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在本县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。 清江发源于祁东县的刘家岭，流经祁东后于羊角塘镇雅集塘进入本县，并在该镇区域内折回，经八歧又进入祁东。清江流域面积282平方公里，河长41公里，坡降2.5‰，其中在我县境内流域面积148平方公里，河长18公里，落差17.2米。 （2）地下水 ① 含水层 区内主要含水层有石炭系下统岩关阶邵东段灰岩(C1y1)、泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩(D3x1)及侏罗系下统门口山组砂岩(J1m)。 石炭系下统岩关阶邵东段灰岩（C1y1）：岩性为深灰色泥晶灰岩、泥灰岩。地表溶蚀较发育，很少见有岩石露头。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙较发育。一般泉水出露较少，泉水流量0.004~0.07L/s。含中等丰富的溶洞裂隙水。 泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩（D3x1）：岩性为浅灰至深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩及白云质灰岩。地表见有小溶沟、溶槽等岩溶现象。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙发育，裂隙发育深度一般达200m左右，雨季泉水流量0.03~1.24L/s，旱季泉水流量0.001~0.06L/s。含富水性中等的溶洞裂隙水。 侏罗系下统门口山组（J1m）：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩及泥岩，中细粒砂岩含弱裂隙水。 区域内各含水层的水质均属于 HCO3-Ca型，矿化度0.187~0.316克/升，PH值7.1~7.5。 ② 隔水层 侏罗系下统门口山组（J1m）泥岩相对隔水层：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩，除中细粒砂岩含弱裂隙水外，其他岩石不含水或含水微弱，均可视为相对隔水层。 泥盆系中统跳马涧组及奥陶系砂岩、板岩相对隔水层：除浅部砂岩含风化裂隙水外，深部含水性弱，可视为相对隔水层。 ③ 断层带的导水性与富水性 该区断层以逆掩压扭性断层为主，钻孔揭露断层均见明显的断层角砾（破碎带），未出现断层涌漏水现象，因此，断层的导水性富水性较弱。但断层上盘岩层的富水性中等。 ④ 地下水补、径、排特征 地下水补给：项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给。 地下水径流：受地形地貌、岩层产出状态的控制，评估区总体地势北高南低，区内地下水的总体径流方向：由北向南流。局部地段因构造影响可能有所变化。 地下水排泄：区内地下水的排泄受南西面侵蚀基准面的控制，地下水主要通过泉或向低洼处的溪沟排泄，最终汇入湘江。 综上，项目区域主要补充水水源为大气降水，本区水文地质条件属孔隙裂隙充水为主的简单偏中等类型。 6．生态环境 （1）土壤 由于岩层变化复杂，土壤明显成垂直分布，一般红壤分布在海拔300公尺以下的低山，海拔300-800公尺为山地红黄壤和黄壤，占总面积89%；海拔800-1200公尺为山地黄棕壤，占总面积 5%；海拔1200公尺以上多为山地草甸带，占总面积4%。一般土层厚度在100厘米以上，PH值4.5-6.0之间，呈酸隆反映。全区的地貌类型组合：水面占6.43%，平原占1.74%，岗地占0.28%，丘陵占0.67%，山地占90.88%。山地的中山类型占77。15%，占主导优势。评价区域内土壤类型主要是黄壤。 （2）植被与生物多样性 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米；油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 项目所在地周边植被主要为灌丛、乔木以及少量水稻和蔬菜等，无珍稀保护植物。主要的植被群落有： 1）树种：评价区域内主要树种以杉木、马尾松为主的亚热带常绿针叶林和以樟树、山茶客为主的常绿阔叶林以及枫香、桉树、拟赤杨、水青刚为主的落叶常绿阔叶林等。根据现场调查及走访，项目周边未发现名木古树。 2）灌丛：灌丛系指以灌木生活型植物为建群种的植被类型。灌草丛系指以草本植物为优势种的群落类型，是森林或灌丛被破坏经多次火烧或开垦抛荒后形成的次生群落，物种组成主要以茅草、禾草类、蕨类为多。沿线有野古草、芒灌草丛。该灌草丛系指以野古草、芒等草本植物为优势种的群落，主要分布在山顶。野古草、芒灌草丛，季相变化明显，高度0.5-1.0m，草丛中伴生草本植物有珍珠菜、龙芽草、白花败酱、乌头、柳叶菜、金丝桃、三角叶堇菜、虎仗、牡蒿、窃衣等。 3）农作物植被：油料植物有花生、大豆、油菜等；杂粮作物主要红薯、玉米、高梁等。瓜果蔬菜有：芥蓝、西兰花、番茄、豆角、南瓜、苦瓜、白菜、西瓜、桃、李、梨、橘子等。 根据《湖南省林地保护管理条例》分类规定，评价区域内无防护林及特种用途林等国家公益林。 （3）动植物资源 区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、泥鳅等，经调查，区内未发现野生珍稀濒危动物种类。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本次评价采用现场监测与引用历史监测数相结合的方式对建设项目所在地环境质量进行评价，具体监测点位见附图。 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用祁阳环境保护局发布的《2018年祁阳环境质量监测年报》中祁阳县环境空气质量现状数据，祁阳气象站编号为57868，属于国家气象观测站一般站。距拟建项目约为13km，根据祁阳县环保局常规监测点空气质量监测数据，监测数据详见下表3-1： 表3-1 2018年祁阳县环境空气质量状况 点位 监测因子 年评价指标 监测浓度（年平均值） 标准值（年平均值） 占标率（%） 达标情况 祁阳县环保局 PM10 年平均质量浓度 70.6ug/m 70ug/m 100.86% 不达标 PM2.5 47.8ug/m3 30ug/m3 159.33% 不达标 二氧化硫 12.4ug/m3 60ug/m3 20.67% 达标 二氧化氮 12.2ug/m3 40ug/m3 30.5% 达标 臭氧 CO第95百分值 95.5ug/m 160ug/m 59.69% 达标 一氧化碳 日最大8h第90百分位 0.8mg/m3 4ug/m3 20% 达标 由表3-1可见，祁阳县城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求； SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城属于不达标区。 祁阳县城区环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10。监测数据客观的反应了祁阳县中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着祁阳县工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）各大气污染物环境质量现状调查与评价 ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素，详见表3-2。 ②采样点设置见表3-2。 表3-1 大气现状监测点 序号 监测点 相对项目位置 监测因子 祁阳县主导风向 1 项目拟建地下风居民点 东南面200m SO2、NO2、PM10 东北偏北 ③监测时间及频率 湖南精科检测有限公司于2018年12月7日~2018年9月23日行大气环境质量现状监测，监测时间为7天，PM10监测日均浓度，SO2、NO2监测小时浓度，采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-3。 表3-3 大气环境质量现状监测结果表 监测点 监测因子 （小时）日浓度范围） 评价指数 GB3095-2012中二级标准限值（mg/m3） 最大超标倍数 超标率（%） G1拟建地下风向居民点 SO2 19~27μg/m3 0.18 150μg/m3 0 0 NO2 30~40μg/m3 0.5 80μg/m3 0 0 PM10 53~70μg/m3 0.467 150μg/m3 0 0 根据表3-2可知，监测期间，G1拟建地下风向居民点监测点的PM10日均值、SO2、NO2小时浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）（修改单）中二级标准。 地表水环境质量现状 ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、SS、粪大肠菌群，共8项。 ②监测点位 表3-4 地表水质监测断面布设情况 监测断面 水体名称 监测断面 S1 水塘 项目拟建地东面水塘 ③监测时间 湖南精科检测有限公司于2018年12月7日~2018年12月9日对项目拟建地东面300m处农灌渠水质进行监测。 ④监测结果 地表水监测统计结果见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面 监测因子 浓度范围 （mg/L) 评价 指数 超标率（％） 最大超标倍数 标准值 （mg/L) S1项目拟建地东面水塘 pH 6.73~6.78 / 0 0 6-9 CODcr 12~15 0.75 0 0 20 BOD5 2.5~3.2 0.8 0 0 4 NH3-N 0.746~0.852 0.852 0 0 1.0 TP 0.12~0.15 0.75 0 0 0.2 动植物油 0.04~0.05 / 0 0 / SS 10~13 / 0 0 / 粪大肠菌群 1700~2200 0.22 0 0 10000 由上表3-4监测结果可知，本项目S1水塘监测断面中监测因子水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，地表水环境质量现状较好，能满足其环境功能类别。 3、地下水环境质量现状 ①监测因子 水质监测项目为：pH、总硬度、氨氮、挥发酚、总大肠菌群、硝酸盐等。 ②监测点位布设见表3-6。 表3-6 地下水质监测点布设情况 序号 监测点位置 D1 D1项目西南面居民点自打水井 ③监测时间及频率 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年12月7日对项目西南面居民点自打地下水水井，水质进行进行监测，监测结果见表3-7。 表3-7 地下水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测点 监测因子 监测浓度 评价 指数 GB/T14848-2017中Ⅲ类标准限值 最大超标倍数 超标率（%） D1项目西南面居民点自打水井 PH 6.86 / 6.5~8.5 / / 总硬度 199 0.442 ≤450 0 0 氨氮 0.049 0.098 ≤0.5 0 0 挥发酚 <0.0003 1.5 ≤0.002 0 0 总大肠菌群 <3 1 ≤3.0 0 0 硝酸盐 0.65 0.032 ≤20 0 0 从表3-7可看出，监测期间项目西南面居自打地下水水井的水质各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境质量情况，本评价声环境质量监测委托湖南精科检测有限公司于2018年12月7日~8日对本项目东、南、西、北面场界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-8。 表3-8 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测日期 监测结果 标准值 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 N1项目东面厂界外1m 2018.12.7 52.8 41.6 60 50 是 2018.12.8 52.6 44.1 60 50 是 N2项目西面厂界外1m 2019.7.10 53.1 43.6 60 50 是 2019.7.11 53.7 43.3 60 50 是 N3项目南面厂界外1m 2019.7.10 52.4 42.5 60 50 是 2019.7.11 53.7 44.3 60 50 是 N4项目北面厂界外1m 2019.7.10 51.8 43.8 60 50 是 2019.7.11 51.6 40.4 60 50 是 由表3-8声环境质量现状监测结果表明，项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 5、生态环境 项目所在地周边植被主要为灌丛、乔木以及水稻和蔬菜等，无珍稀保护植物。主要的植被群落有： （1）树种：评价区域内主要树种以杉木、马尾松为主的亚热带常绿针叶林和以毛竹林、樟树、山茶客为主的常绿阔叶林以及枫香、桉树、拟赤杨、水青刚为主的落叶常绿阔叶林等。根据现场调查及走访，项目周边未发现名木古树。 （2）灌丛：灌丛系指以灌木生活型植物为建群种的植被类型。灌草丛系指以草本植物为优势种的群落类型，是森林或灌丛被破坏经多次火烧或开垦抛荒后形成的次生群落，物种组成主要以茅草、禾草类、蕨类为多。厂区周边有野古草、芒灌草丛。该灌草丛系指以野古草、芒等草本植物为优势种的群落，主要分布在山顶。野古草、芒灌草丛，季相变化明显，高度0.5-1.0m，草丛中伴生草本植物有珍珠菜、龙芽草、白花败酱、乌头、柳叶菜、金丝桃、三角叶堇菜、虎仗、牡蒿、窃衣等。 （3）农作物植被：主要为水稻，油料植物有花生、大豆、油菜等；杂粮作物主要红薯、玉米、高梁等。瓜果蔬菜有：芥蓝、西兰花、番茄、豆角、南瓜、苦瓜、白菜、西瓜、桃、李、梨、橘子等。 （4）动物资源 区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、泥鳅等，经调查，区内未发现野生珍稀濒危动物种类。 综上所述，本项目周边主要为农田和林地，生态环境现状良好，是典型的农村生态系统类型。根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围除人工种植的樟树为国家二级保护植物，未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区，本项目的存在，对周边生态环境影响较小。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，根据现场实地踏勘结果，结合本项目建设特点、区域环境情况以及祁阳县环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-7，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 坐标 功能及规模 与厂界相对 位置 与生厂区相对位置 保护级别 X Y 大气 环境 板桥村居民点 111.835154 26.527176 （5户，30人） 西南面120m 西南面140m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准 松树山居民点 111.834806 26.522800 （60户，240人） 西南面460m 西南面480m 唐家湾居民点 111.836938 26.528057 （8户，32人） 东南面140m 东南面160m 陈家院居民点 111.841033 26.529228 （50户，200人） 东南面330m 东南面350m 唐家院居民点 111.842630 26.524445 （10户，40人） 东南面825m 东南面850m 高山皂居民点 111.836618 26.532352 （15户，60人） 东北面400m 东北面400m 丁塘冲居民点 111.830290 26.533226 （12户，48人） 西北面580m 西北面580m 地表水环境 东面水塘 111.839485 26.527852 农业用水 东面300m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 声环境 板桥村居民点 111.835154 26.527176 （5户，30人） 西南面120m 西南面140m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 唐家湾居民点 111.836938 26.528057 （8户，32人） 东南面140m 东南面160m 生态 环境 项目拟建地及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气：项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，其中氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准限值，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 单位：ug/m3 序号 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 1 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 8 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 9 氨气 一次最高容许浓度 200 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的标准限值 10 硫化氢 一次最高容许浓度 10 2、地表水环境 地表水环境：建设项目所在区域地表水为东面水塘，属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值 单位：mg/L 环境质量标准 评价因子及标准限值（单位：mg/L） GB3838-2002Ⅲ类标准 水温 pH COD TP 氨氮 BOD5 石油类 LAS 粪大肠菌群 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 6~9 ≤20 ≤0.2 ≤1.0 ≤4 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 地下水：本项目评价区域地下水下执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位mg/L 项目 执行标准 pH 硝酸盐 高锰酸盐指数 总硬度 硫酸盐 NH3-N 总大肠菌群(个/L) 《地下水质量标准》Ⅲ类标准值 6.5-8.5 ≤20 ≤3.0 ≤450 ≤250 ≤0.5 ≤3.0 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，噪声限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 水污染物 本项目施工期不设施工营地，施工人员均为项目周边附近居民，回家食宿；营运期项目生活污水经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，项目排放标准详见4-5。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L（pH除外） 标准 项目 pH值 CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 石油类 动植物油 粪大肠杆菌 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 6-9 ≤100 ≤20 ≤70 ≤15 0.5 ≤5 ≤10 500个/L 2、大气污染物 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；营运期回转窑产生的焙烧废气中烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其它炉窑二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001）小型规模排放标准；其它污染执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，排放标准详见4-5、4-6。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 240 15 0.77 0.12 二氧化硫 200 15 2.6 0.4 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 表4-6 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 烟尘 200 表4-7 水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013） 生产过程 生产设备 颗粒物 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其它通风生产设备 20mg/m³ 无组织排放 0.5mg/m³ 表4-8 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 规 模 小 型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)，详见表4-9。 表4-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB(A) 污染物排放标准 昼间 夜间 适用范围 （GB 12523-2011） 70 55 建筑施工场界 表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4、固废 本项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 祁阳县煜鑫陶粒厂拟投资2000万元，在湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组“祁阳县煜鑫陶粒厂年产6万立方米陶粒、15万立方米陶粒砖建设项目”，本项目建设性质为新建，项目生产方案为：年产6万立方米陶粒，陶粒生产工艺流程为：原料搅拌+陈化+搅拌+造粒+烘干+焙烧+冷却+筛分+打包+外售，陶粒砖生产工艺流程为：配料+搅拌机搅拌+注模成型+切割+码坯。 1、水污染控制指标 本项目无生产废水排放，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于周边农灌； 2、大气污染物控制指标 本项目建成后年产8万立方米陶粒（其中2万立方米作为陶粒砖原料生产陶粒砖，6万立方米陶粒作为产品外售），采用回转窑内燃焙烧法生产陶粒，焙烧过程中将产生烟尘、氮氧化物、二氧化硫，根据建设单位提供资料，项目回转窑风机风量为7500m3/h，回转窑每天工作24小时，年工作300天，根据湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018-2020年）文中指出实施工业窑炉深度治理，全面淘汰或升级改造环保工艺简易、治污效果差的大气污染治理设施；暂未制订行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于50、200、300毫克/立方米执行，同时根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2其它炉窑和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，SO2排放浓度限值均为200mg/m3，NOx排放浓度限值均为240mg/m3，经计算得到SO2、NOx的产生量如下： 废气产生量计算： 工业废气量7500m3/h×24小时×300天=54000000Nm3 SO2=200mg/m3×54000000Nm3/t=10.8t/a NOx=240mg/m3×54000000Nm3/t=12.96t/a 本项目采用旋风除尘器+湿式双碱法脱硫处理回转窑焙烧过程中排放的烟气，脱硫效率一般可达75％以上。本次总量指标综合厂区实际排放情况以及类似企业、业主承诺等，本项目SO2排放量为10.8t/a，SO2排放浓度为200mg/m3；NOx排放量为12.96/a，NOx排放浓度为240mg/m3。 项目使用重油作为辅助燃料，在与原料搅拌和陈化过程中会产生少量VOCs，通过采取活性炭吸附装置处理后，排放量为0.712t/a。 根据以上分析结果，主要污染物排放总量见下表4-12。 表4-12 主要污染物排放总量 单位：t/a 项目 建议总量控制指标 SO2 10.8 NOx 12.96 VOCs 0.712 本项目总量控制指标来源由排污权交易获得。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程及产污节点图： 图5-1项目施工期施工工艺流程图 施工期工艺流程说明： 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、装修、设备安装五大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，基础施工过程采用液压打桩机进行基础打桩，场地内设置临时施工场地。 营运期工艺流程及产污节点图： 1、陶粒生产工艺及产污节点图 图5-2 陶粒生产工艺流程图及产污节点图 陶粒生产主要工艺说明及产污环节： 本项目生产原料为建筑工地废弃土方（含水率低于20%）、和铁泥为主要原料，重油、工业盐为辅料，按照一定比例混合，再进入搅拌机进行搅拌均匀，搅拌均匀的原料进入生产车间进行陈化，使原料颗粒湿润、疏解，增加其稳定性，并改善原料成型性能、干燥性能及焙烧性能，达到陈化周期的陈化料送入搅拌机二次搅拌，使原料充分混合，再通过输送带输送至造粒车间进行造粒。 根据所需要产品的料径不同选择不同的制球设备，造粒后的陶粒生料球含水率约为30%，在进入回转窑焙烧之前，利用回转窑的烟气余热对陶粒进行烘干，烘干后的陶粒生料球进入回转窑进行烘焙，本项目拟采用瀑落式回转窑作为焙烧设备，瀑落式回转窑由窑头、窑尾和筒体组成，物料在窑内随筒体的旋转做圆周运动和直线运动，在运动过程中物料不停被翻动、烘干、焙烧，达到一定要求后由窑头卸出。瀑落式回转窑通过电机变频控制调节窑的转速来调节物料在窑内的焙烧时间，旋窑烧培过程中需用煤作为燃料。首先是将外购来的粉状煤经磨煤机粉碎成细煤粉后存放于密闭煤仓中，再由风机将煤仓中的细煤粉不断的抽至旋窑作为燃料进行加热烧结，煤粉燃烧后可使窑内温度达到950~1000℃，焙烧时间约30min，再依靠陶粒内重油自身的能量进行自燃，烧胀后停止加煤。煅烧好的陶粒送至导料室冷却机中冷却，冷却机采用风冷式冷却，吸入冷风与陶粒进行热交换，所得热风用于稻壳粉的喷咀。冷却后经陶粒回转筛分成5mm、15mm、25mm三种规格的成品，各自存放在堆场存放，待检验装袋后发货出厂。冷却机内冷却陶粒的自然空气被加热到500℃进入到回转窑内辅助燃烧，可以节约大量的燃料。 2、陶粒砖生产工艺及产污节点图 图5-3 陶粒砖生产工艺流程图及产污节点图 陶粒砖生产主要工艺说明及产污环节： 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，无化学反应，搅拌设备基本为全密封生产，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料（发泡剂配料前加水搅拌发泡），之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证陶粒砖的品质。混凝土搅拌完成后利用封闭式输送机输送至模具内成型机，根据不同规格的砖，进行切割，切割后自动码坯，制好的砖坯通过行车编组，达到一定数量经叉车运至堆场进行露天风干，风干后的发泡砖，再经叉车运送至成品堆场，检验待销。 ①配料 1）水泥和粉煤灰采用散装水泥、粉煤灰，通过散装运输车辆，气力输送至配料楼水泥和粉煤灰贮存筒。 2）陶粒由装载机运送至原料仓中贮存待用，再由螺旋输送机送入配料仓。 3）发泡剂配料前加水搅拌发泡，为物理发泡。 ②混合搅拌 由计算机进行计量配料，完成后加入搅拌机，并有水泵泵入水进行强制搅拌。 混合搅拌均在封闭的搅拌机中进行。 ③注模成型 本项目采用自动陶粒砖砌块成型机，搅拌好的原料经封闭式输送机输送至成型机料仓。根据不同规格的砖，自动切割不同规格的砖坯。 ④码坯 成型切割好的砖坯由成型机成品口对接的行走叠砖机（又称旋转码垛机），自动码坯，达到一定数量后编制成组，行车输送至成品出口。 ⑤风干 经叉车运至堆场进行露天风干，风干结束后，再经叉车运送至成品堆场，检验待销。 2、陶粒生产物料平衡 陶粒生产过程中，原料主要为建筑工地废弃土方、铁泥、工业盐、重油，经陈化、烘干、焙烧后，部分水分蒸发。 陶粒生产过程中的物料平衡见表5-1。 表5-1 陶粒生产过程物料平衡表 单位：t/a 投入 去向 名称 数量 名称 数量 建筑工地废弃土方 38000 陶粒 40000 铁泥 4694 原料装卸粉尘和运输粉尘等 0.45 工业盐 30 搅拌、陈化、造粒粉尘 0.31 重油 176 燃烧烟尘 7.207 - - 有机物燃烧等其他 792.03 - - 水蒸气 2100 合计 42900 合计 42900 陶粒砖生产物料平衡 陶粒砖生产过程中，原料主要为厂区生产的陶粒以及外购的水泥、粉煤灰、发泡剂，陶粒砖生产后自然风干，部分水分蒸发。 陶粒砖生产过程中的物料平衡见表5-2。 表5-2 陶粒砖生产过程物料平衡表 单位：t/a 投入 去向 名称 数量 名称 数量 陶粒 10000 陶粒 112500 水泥 61350 筒仓顶呼吸孔、筒仓放空口及库底粉尘 0.323 粉煤灰 41000 输送、计量、投料 0.2 发泡剂 150 水蒸气 34499.477 水 34500 - - 合计 147000 合计 147000 主要污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 本项目施工期产生的污染物有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 1.1施工期废气 项目施工人员及管理人员均就近在附近居民家中就餐，施工营地不设食堂，无油烟废气产生。施工期大气污染物主要扬尘、施工机械燃油废气、运输车辆汽车尾气以及装修废气。 （1）扬尘 施工扬尘主要包括场地的清理平整、土方挖掘、物料堆放、土方回填期间逸散到周围环境空气中的大量粉尘；项目施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起的扬尘污染。由于在挖掘土石方过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件不同而差异较大。经类比调查，项目施工期产生扬尘的浓度为8~10mg/m3。 （2） 施工机械燃油废气和运输车辆汽车尾气 另一类废气是施工机械燃油废气和材料运输车辆排放的尾气。一般大型工程车辆污染物排放量见表5-3。 表5-3 大型工程车辆污染物排放量情况表 污染物 CO THC NOx 排放量（g/ km·辆） 5.25 2.08 10.44 （3）焊接废气 本项目厂房为钢架结构，项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放。 （4）装修废气 建筑内外装饰时，各类建筑涂料被大量使用。粉末在建筑表面的涂料比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，其约有50%溶液挥发至环境空气中。而使用的涂料品种不同，其对环境空气的污染影响亦相差较大，应予以重视。 因此建筑材料应选择再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化(无污染，无辐射)。另据资料表明，随着各类环保建材和涂料研发、推广，苯及苯系物己被严禁使用于建筑装饰。 据调查，不同建材产生的污染物见表5-4。 表5-4 不同建材产生的污染物 建材名称 产生污染物 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等 甲醛 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品 VOC(沸点50～250℃)化合物 高碱混凝土膨胀剂-水泥加快强度剂 氨 土壤岩石中铀、镭、钾的衰变产物，花岗岩、砖石、水泥、建筑陶瓷、卫生洁具 氡气 天花板、地面及内、外墙壁采用的含有石棉的防火、隔音、绝热及装饰材料、石棉水泥 石棉粉尘 1.2施工期废水 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要来自暴雨的地表径流、施工作业污水及施工人员生活污水。其中，施工作业废水包括设备清洗废水、浇筑商品混凝土后的冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的油污水，主要污染物是COD、SS、石油类等；施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、氨氮和SS，另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 施工人员约为20人，生活用水量按40L/人•d计，则生活用水量为0.8t/d；生活废水的排放量按用水量的80%计，则生活废水的排放量为0.64t/d。 1.3施工期噪声 施工期噪声污染源主要来源于电钻、切割机、焊接机等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-105dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。施工期主要噪声源见表5-5。 表5-5 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 序号 机械类型 距设备距离(m) 噪声值 1 挖掘机 5 85 2 装载机 5 83 3 自卸式运输车 5 80 4 风镐 5 95 5 空压机 5 88 6 电钻 5 100 7 切割机 5 95 8 焊接机 5 85 1.4施工期固体废物 施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾、土石方工程所产生的弃土、弃渣和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要为施工过程中产生的砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，项目新建建筑垃圾产生量按20kg/m2计算，本项目总建筑面积为7200m2，建筑垃圾产生总量约144t，建筑垃圾主要为施工过程中产生的砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳县城建部门指定地点。 （2）废弃土石方 根据实地考察和建设单位提供的资料，项目所在地势较为平坦，项目施工过程中挖地基会产生约2t土石方，填方量约为0.5万方，挖方回用于填方，废弃土石方产生量为1.5万m3，由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，因此本项目不设弃渣场。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员为20人，均不在厂区食宿，生活垃圾以0.2kg/cap·d计，产生量约为4kg/d；统一收集后，运至村垃圾堆放点。 表5-6 施工期固废生产一览表 序号 污染物名称 产生总量 1 建筑垃圾 144t 2 废弃土石方 1.5万m3 3 生活垃圾 4kg/d 1.5生态环境 （1）水土流失 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 ①降雨因素：降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。永州市雨季充沛，雨季集中在4-6月份，降雨量大、暴雨日多(即降雨强度大)是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。 ②工程因素：工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重。因此，项目挖、填土施工时，应尽量避开雨季。 （2）植被、土壤 施工期对生态环境的影响主要破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌及自然景观，使区域植被覆盖度和植物多样性下降、自然景观破碎化、生态系统的结构和功能下降，施工扬尘覆盖在植物叶片上，降低植物的光合与呼吸作用，影响植物生长发育，施工对植被的破坏，使部分灌丛、草丛中的动物（鸟、兽）栖息环境被破坏。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 2.1废气 （一）陶粒生产线 （1）原料堆放粉尘 原料堆场扬尘的产生量主要与风速的大小和原料的含水率有关，根据建设单位提供资料和现场踏勘，本项目使用的原料主要为建筑工地废弃土方，含水率较高，堆放在封闭式原料车间内，不会产生风力扬尘，同时堆放区安装水喷淋降尘措施，堆放过程中粉尘产生量较小，原料煤块堆放于堆煤房内，堆煤房为水泥地面，四面围挡，仅留物料装卸出入口，采取上述措施后，原料堆放粉尘产生量较小，且在堆场内沉降。 （2）原料装卸粉尘 本项目年生产8万立方米陶粒（（其中2万立方米作为陶粒砖原料生产陶粒砖，6万立方米陶粒作为产品外售）），年需38000t废弃土方、4694t铁泥和1175t无烟煤，均通过汽车运输送至场区内原料厂棚贮存，根据建设单位提供资料，项目使用的废弃土方和铁泥含水率较高，装卸过程中粉尘产生量较小，按原料的0.1‰计，根据计算原料建筑工地弃土和铁泥装卸过程中粉尘产生量为4.27t/a，无烟煤在装卸过程中产生的粉尘根据《逸散性工业粉尘控制技术》中三、物料的装卸运输表12卸料的排放因子，煤装卸粉尘排放量为0.2kg/t，根据计算本项目装卸煤产生的粉尘量为0.235t/a，同时根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法，项目物料卸过程中用水喷洒系统可达到90%的控制效率，因此环评要求本项目原料区设置封闭式厂房，厂房内安装移动式喷水雾化器，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后粉尘排放量为0.45t/a。 项目使用的的铁泥为一般固废，原料暂存场所的设置须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单有关规定来设计及建设，做好防雨措施，严禁露天堆存，以避免雨水冲刷流失造成二次污染，同时应做好防渗漏措施，地面需用水泥硬化且必须进行防渗处理，防渗层应为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯土工膜，原料堆场应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志，以加强监督管理。 （3）煤块粉磨粉尘 项目使用的燃料无烟煤块磨煤机磨成细小粉煤，在风机形成的高压气流下，被喷入窑内点燃燃烧，无烟煤在投料工序、粉磨等过程中会产生颗粒物废气，类比同类型项目，投料、破碎、细研磨、输送工序颗粒物的排放量约为0.5kg/m3原料，项目年使用1175t无烟煤，则无烟煤碎、细研磨、输送过程中产生量的粉尘量为0.59t。环评要求建设单位使用密闭煤磨机，在投料、研磨、输送产尘点安装集气罩收集并经袋式除尘器处理，集气罩收集率90%，布袋除尘器除尘效率99%，则收集的粉尘约0.531t/a，经布袋除尘器处理后排放量为0.008t/a，排放速率为0.009kg/h。另有未收集粉尘0.059t/a未收集，全部无组织排放。 表5-7 本项目煤块粉磨产、排情况一览表 污染物名称 产生量 (t/a) 产生 浓度(mg/m3) 产生速率kg/h 风量 去除率(%) 排放量 (t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率kg/h 排放标准(mg/m3) 粉尘 0.59 328 0.656 2000m3/h 99 0.005 2.95 0.006 120 项目每天煤块粉磨时间为3小时，年粉磨300天，共900小时。 （4）原料搅拌、陈化、造粒粉尘 本项目使用建筑工地废弃土方（含水率20%）、铁泥作为原料进行生产，搅拌和造粒工序会产生一定粉尘量，粉尘产生点为搅拌机和造粒机入料口等，根据建设单位提供资料，项目使用的弃土和铁泥含水较高，原料搅拌和造粒机均采用密闭设备，搅拌时加入重油，造粒后的陶粒生料球含水率约为30%，原料输送采用密闭皮带输送，生产均在密闭厂房内，粉尘产生量较小，根据对同类企业的类比调查分析，散失量约万分之一，根据计算弃土和铁泥原料搅拌、陈化、造粒粉尘过程中粉尘产生量为0.31t/a，呈无组织形式排放。 （5）重油有机废气 本项目生产原料为建筑工地废弃土方和铁泥为主要原料，重油、工业盐为辅料，按照一定比例混合，再进入搅拌机进行搅拌，置于陈化仓进行陈化，搅拌、陈化和造粒过程中会产生少量VOCs。类比同类《蓝山县骏达轻质陶粒有限公司年产10万立方陶粒建设项目》（该项目生产工艺与本项目生产工艺基本一致，生产产量比本项目相差不大，均使用重油作为辅助材料，因此具有可比性），VOCs产生量按原料的1%计算，项目年使用重油176t，则VOCs产生量为1.76t/a，产生速率为0.244kg/h。 项目重油有机废气点主要产生源为陈化车间和造粒车间，建设单位分别在2个废气产生点设置集气罩集中收集后经1套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，有机废气产、排情况见下表。 表5-8 本项目重油有机废气产、排情况一览表 污染物名称 产生量 (t/a) 产生 浓度(mg/m3) 产生速率kg/h 风量 去除率(%) 排放量 (t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率kg/h 排放标准 VOCs 1.76 40.67 0.244 6000m3/h 70 0.475 11 0.066 120mg/m3 注：废气产生量按24小时计算，年生产300天，一年为7200小时。 （7）回转窑烟气 ①无烟煤燃烧废气 本项目回转窑采用回转窑所用燃料为无烟煤块磨煤机磨成细小粉煤，在风机形成的高压气流下，被喷入窑内点燃燃烧，用于烧结陶粒，燃烧产生的高温废气在窑尾的引风机作用下，逆流而上，用于烘焙和预热从窑尾不断投入的泥粒，燃烧过程中会产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，根据建设方提供数据本项目年用煤量为1175t，污染物参照《工业源产排污系数手册（2010 修订）》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表一中燃煤工业锅炉”表中产排污系数表，计算出项目煤粉污染源强： 表5-9 项目煤粉燃烧废气产生情况 序号 污染物名称 产污系数 产生浓度 产生量 1 烟气量 10196.99（Nm3/t-燃料） / 1198.146万Nm3 2 SO2 16S①（kg/t-燃料） 517.80mg/m3 6.204t/a 3 NOx 2.7（kg/t-燃料） 264.825mg/m3 3.173t/a 4 烟尘 1.8A②（kg/t-燃料） 1477.449mg/m3 17.702t/a 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示，其中含硫量是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。②烟尘的产污系数是以含灰量（A%）的形式表示，其中含灰量是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。项目煤含硫量取0.33，基灰分含量取8.37.。 ②重油燃烧废气 本项目陶粒焙烧使用重油为辅助材料，燃烧过程中会产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，根据建设方提供数据本项目重油使用量约为176t/a，污染物参照《工业源产排污系数手册（2010 修订）》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表一中燃油工业锅炉”表中室燃炉产排污系数表，计算出项目煤粉污染源强： 表5-10 项目重油燃烧废气产生情况 序号 污染物名称 产污系数 产生浓度 产生量 1 烟气量 16135.28（Nm3/t-燃料） / 283.981万m3/a 2 SO2 19S（kg/t-燃料） 353.263mg/m3 1.003t/a 3 NOx 3.6（kg/t-燃料） 223.114mg/m3 0.634t/a 4 烟尘 3.28（kg/t-燃料） 203.281mg/m3 0.577t/a 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，项目重油含硫量取0.3。 类比同类型污染治理设施，本项目回转窑焙烧烟气采用旋风除尘器+湿式双碱法脱硫除尘设备处理，旋风除尘器+湿式双碱法脱硫除尘设备脱硫效率一般可达80％（项目取75%计算），NOx去除效率一般为20%~40%（项目取20%计算），除尘效率可高达96％以上（项目取95%计算），具体治理设施技术参数、治理效率及治理前后废气产排情况如下表5-11。 表5-11 项目回转窑废气产、排情况一览表 污染物名称 产生量 (t/a) 产生 浓度(mg/m3) 废气排放量（万Nm3） 去除率(%) 排放量 (t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率kg/h 排放标准(mg/m3) 旋风除尘+湿式双碱法脱硫 SO2 7.207 486.261 1482.127 75 1.802 121.565 0.250 200 NOx 3.807 256.861 20 3.045 205.48 0.423 240 烟尘 18.279 1233.295 95 0.914 61.665 0.127 200 （二）陶粒砖生产线 （10）粉尘 根据该项目生产工艺分析，搅拌机是全密封设备，且搅拌机内搅拌过程中会加水，因此，无粉尘产生；粉尘主要产生于筒仓排气口粉尘；筒库放空口产生的粉尘；原料输送、计量粉尘；原料投料粉尘及运输车辆动力扬尘。 ①筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 水泥和粉煤灰为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸孔及库底粉尘产生量经对同类企业的类比调查，其与水泥厂水泥筒仓基本相同。 散装水泥和粉煤灰运输车运送水泥到站后，直接用空气输送泵将水泥、粉煤灰送入筒库。用空气输送泵将水泥送入筒库时，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，根据《环境工程统计手册》中一般粒径范围的给料粉尘产生系数为0.00006，本项目进入水泥筒库和粉煤灰筒库中的物料为102350t/a，根据计算水泥、粉煤灰筒库粉尘产生量为61.41t/a，根据建设单位提供资料，本项目水泥、粉煤灰筒仓拟在水泥和粉煤灰筒库顶部呼吸孔顶部安装仓顶除尘器（2筒仓排气口分别安装2套仓顶除尘器），根据设备生产企业提供的产品资料，除尘效率可达到99.5%以上，根据同类型企业类比资料，经处理后由除尘器排出的空气中粉尘浓度≤18mg/m3，年排放量约为0.31t/a。 ②筒仓放空口产生的粉尘 筒仓放空口在抽料时有粉尘产生。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.3~0.8kg，产生浓度约1250mg/m3。本项目原料粉煤灰、水泥为筒仓储藏，其年消耗总量102350万吨，按20t/车计，全年运输车辆次为5118辆次，放空口产生粉尘按0.5kg/辆.次计，则筒库放空口粉尘排放量为2.559t/a，该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 本项目筒库采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器，除尘效率可达到99.5%，则排放量为0.013t/a，排放浓度≤5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值。 ③输送、计量、投料粉尘 本项目发泡剂罐装贮存自动抽料，陶粒提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒库，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。 本项目对原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，料的输送、计量、投料过程产生的粉尘量不大，主要为少量的粉尘水泥和粉煤灰粉尘。类比同类项目可知，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，为0.2t/a。 （11）运输粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，运输车辆每次运输量载重按20t计算， 则原料运入重载次数为5749次辆次/ a，成品运出重载7125辆次/ a，运输原料的车辆进场后运输成品出厂，运入发空车1376辆次/ a，空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量见下表。 表5-12 车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 车况 路况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 4.3 7.35 10.19 13.69 14.67 16.84 重车 12.67 20.89 28.49 35.25 41.62 47.99 合计 16.97 28.24 38.68 48.94 59.29 64.83 根据本项目的情况，本环评要求对厂区内地面全部进行硬化，为了防止原材料运输、产品运输引起扬尘污染，本环评建议企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，以降低粉尘的产生量，基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.44t/a。 （12）食堂油烟 本项目油烟废气指食物烹饪和食品加工过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂解产生的混合物，其含有食用油及食品在高温下的挥发物、食用油和食品因氧化、裂解、水解而聚合形成的醛类、酮类以及多环芳烃等，成分非常复杂，并伴有刺鼻的味道。 本项目营运期员工人数为30人，10人在员工食堂就餐（一日供应两餐），设有一个食堂，1个灶台，使用时间为2h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油约30g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为7.5g/d，2.25kg/a。环评建议项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为1000m³/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为3.75mg/m³，排放量为0.9kg/a，排放浓度为1.5mg/m³。 2.2废水 本项目营运期用水量为49959m3∕a（其中11700m3水量为循环回用水，38259m3来自于地下水），用水主要包括员工生活用水、发泡剂搅拌用水、陶粒砖生产用水、脱硫除尘用水、车辆冲洗用水、绿化用水。 （1）发泡剂搅拌用 项目陶粒砖生产需使用发泡剂，发泡剂使用前需加水搅拌进行发泡，根据建设单位提供资料， 本项目年使用发泡剂150t，每吨发泡剂需使用30m3进行发泡搅拌，根据计算，本项目发泡剂搅拌用水量为15m3/d（4500m3/a），全部进入产品不外排。 （2）陶粒砖生产用水 在生产过程中，为达到一定的可塑性，需在搅拌过程中加入水，根据建设单位提供资料，陶粒砖生产1立方米陶粒砖旭使用0.2m3水，本项目年生产15万立方米陶粒砖，根据计算，本项目生产用水量为30000m3/a，即30m3/d。生产用水全部用于生产搅拌工段，经自然干燥后全部蒸发，无生产废水产生。 （3）脱硫除尘用水 项目回转窑产生的烟气中含有SO2，拟采用旋风除尘器+湿式双碱法脱硫脱硫处理，设置有碱液罐、石灰制浆罐、再生水池，再生水池总容积50m3，储水量约30m3，可循环使用，每天补充水量约为2m3/d。 （4）车辆冲洗废水 为减少汽车运输粉尘，环评要求建设单位对运输车辆进行冲洗，车辆清洗废水每天用水量约为10m3，年用量约为3000m3，产污系数按90%计，则清洗废水产生量为2700m3/a（9m3/d），废水主要含SS等，SS浓度约200mg/L，洗车废水设置隔油沉淀池处理设施（容积为30m3），经沉淀池沉淀后循环，不外排。 （5）员工生活污水 本项目营运期员工为30人，年工作300天，约10人在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，在厂区食宿工作人员用水量按145L/人•d计，不在厂区食宿工作人员用水量按80L/人•d计，则项目员工生活用水量为915m3/a（3.05m3/d），污水产生量按用水量的0.85计，则本项目污水产生量为2.59m3/d（777.75m3/a），主要污染物为CODcr 300mg/L、BOD5180mg/L、SS 150mg/L、氨氮40mg/L、动植物油20 mg/L，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，废水产生具体情况见表5-13。 表5-13 本项目综合废水污染物产生浓度及产生量统计表 废水类别 废水量 污染因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 777.75m3/a CODcr 300 0.233 BOD5 180 0.140 氨氮 40 0.031 SS 150 0.117 动植物油 20 0.016 （3）初期雨水 项目陶粒生产原料均贮存在原料厂棚中，搅拌、陈化、造粒等生产均在厂房内，陶粒砖生产线也均在厂房内生产，项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目物料运输和装卸产生的扬尘以及厂区粉尘无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 项目初期雨水量参考我国72城市暴雨强度计算公式中计算公式，依此来确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： q= 892(1+0.671gp） t0.57 式中：T—设计降雨历时，15分钟 q—暴雨强度，升/秒/公顷 P—设计重现期，1年； Ψ—径流系数为0.6； S—汇水面积，厂区道路、物料装卸区面积为2000m2。 由以上公式计算出一次暴雨强度q为190.54L/s·hm2，降雨历时15分钟，厂区道路一次降雨量Q为34.28m3；环评要求在道路和装卸区域修建导流沟，使雨水全部流入雨水池，初期雨水池容量为35m3，初期雨水经收集后沉淀后可作为厂区沙水降尘和脱硫除尘用水，多余部分外排周边水渠。 2.3噪声 本项目营运期噪声主要来搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声，噪声值约为60~85 dB（A）。 表5-14 项目营运期的主要噪声 声源名称 噪声值(dB(A) 噪声性质 位置 双轴搅拌机 75~85 连续性 生产车间 造粒机 70~80 间歇性 生产车间 滚筒筛 70~85 连续性 生产车间 雷磨机 70~80 间歇性 生产车间 制砖主机 70~85 间歇性 生产车间 出砖机 70~80 间歇性 生产车间 叠砖机 70~80 间歇性 生产车间 风机 70~85 连续性 生产车间、回转窑 铲车 70~75 间歇性 生产车间 车辆运输 60~80 间歇性 厂区道路 装卸作业噪声 75~80 间歇性 厂区装卸区 2.4固体废物 本项目营运期固体废物主要为布袋收集粉尘、双碱脱硫除尘脱硫渣、废机油、废润滑油、废活性炭、地埋式污水处理设施污泥、废包装袋和员工生活垃圾。 （1）一般固废 ①布袋除尘收集粉尘、筒仓除尘收集粉尘 本项目煤块粉磨粉尘采用布袋除尘器处理，水泥、粉煤灰筒仓采用筒仓除尘器处理，根据工程分析计算，项目煤块粉磨布袋除尘器在运行过程中收集的粉尘量为0.526t/a，收尘灰主要成分为细煤灰，收集后作为燃料使用；水泥、粉煤灰筒仓在运行中收集的粉尘量为63.646t/a，收集粉尘主要为水泥、粉煤灰，收集后可回用于产品生产。 ②双碱脱硫除尘脱硫渣 项目回转窑采用双碱脱硫除尘设备去除回转窑二氧化硫，脱硫水池析出物双碱法脱硫过程中脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，产生量约30t/a，脱水后集中收集，可作为建筑材料综合利用。 ③地埋式污水处理设施污泥 本项目厂区员工生活污水采用自建的地埋式一体化污水处理设施进行处理，类比其它同类型项目可知，年产生污泥量为0.5t，定期委托环卫部门使用吸污车清理，送往祁阳县垃圾填埋场处理。 ④废包装袋 项目在包装过程会产生部分废包装袋，产生量约为0.5t/a.，经集中收集，送至厂家回收。 ⑤生活垃圾 本项目营运期员工人数为30名，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则项目工作人员生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 （2）危险固废 ⑥废润滑油 本项目皮带输送机和提升机等设备需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.05t/a。本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生20kg/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑦机修废机油 本项目厂区机械维修过程中将会产生少量的废机油，产生量约0.05t/a，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑧废活性炭 项目重油有机废气采用活性炭吸附装置处理，一般产生在更换净化装置中过滤物质时，更换规律为3个月一次，根据计算项目运营期产生废活性炭约为1t/a。根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废活性炭属于HW12染料、涂料废物，危规号为264-012-12；经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 表5-15 本项目固废产生情况一览表 名称 产生量t/a 固废性质 拟采取处置方式 布袋除尘收集粉尘 0.526t/a 一般固体废物 收集后作为燃料使用 仓顶除尘器收集粉尘 63.646t/a 一般固体废物 收集后可回用于产品生产 双碱脱硫除尘脱硫渣 30t/a 一般固体废物 脱水后集中收集，作为建筑材料综合利用 地埋式污水处理设施污泥 0.5t/a 一般固体废物 经压滤机脱水后，统一收集，定期送往祁阳县垃圾填埋场处理 废包装袋 0.5t/a 一般固体废物 经集中收集，送至厂家回收。 生活垃圾 3t/a 生活垃圾 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 废润滑油 50kg/a 危险固废 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 废机油 50kg/a 废活性炭 1t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料堆放 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 原料装卸 | 粉尘 | 4.505t/a，无组织排放 | 0.45t/a，无组织排放 |
|  | 煤块粉磨 | 粉尘 | 328mg/m3；0.59t/a | 2.95mg/m3；0.005t/a |
|  | 原料搅拌、陈化、造粒 | 粉尘 | 0.31t/a，无组织排放 | 0.31t/a，无组织排放 |
|  | 重油 | VOCs | 40.67mg/m3；1.76t/a | 11mg/m3；0.475t/a |
|  | 回转窑烟气 | SO2 | 486.261mg/m3；7.207 t/a | 121.565mg/m3；1.802t/a |
|  |  | NOx | 256.861mg/m3；3.807t/a | 205.48mg/m3；3.045/a |
|  |  | 烟尘 | 1233.295mg/m3；18.279t/a | 61.665mg/m3；0.914/a |
|  | 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 | 粉尘 | 61.41t/a | ≤18mg/m3；0.31t/a |
|  | 筒仓放空口 | 粉尘 | 2.559t/a | ≤5mg/m3；0.013t/a |
|  | 输送、计量、投料 | 粉尘 | 0.2t/a，无组织排放 | 0.2t/a，无组织排放 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 0.44t/a，无组织排放 | 0.44t/a，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.75mg/m³；2.25kg/a | 1.5mg/m³；0.9kg/a |
| 水污染物 | 生活污水777.75m3/a | CODcr | 300mg/L；0.233t/a | 厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.140t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L；0.031t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L；0.117t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L；0.016t/a |  |
| 固体废弃物 | 布袋除尘 | 布袋除尘收集粉尘 | 0.526t/a | 收集后作为燃料使用 |
|  | 仓顶除尘器 | 仓顶除尘器收集粉尘 | 63.646t/a | 收集后可回用于产品生产 |
|  | 脱硫除尘 | 双碱脱硫除尘脱硫渣 | 30t/a | 脱水后集中收集，作为建筑材料综合利用 |
|  | 地埋式污水处理设施 | 地埋式污水处理设施污泥 | 0.5t/a | 经压滤机脱水后，统一收集，定期送往祁阳县垃圾填埋场处理 |
|  | 包装 | 废包装袋 | 0.5t/a | 经集中收集，送至厂家回收。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |
|  | 机修、设备养护 | 废润滑油 | 50kg/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
|  |  | 废机油 | 50kg/a |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1t/a |  |
| 噪声 | 厂区生产 | 搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、和风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声 | 60~85 dB（A） | 达标排放 |
| 主要生态影响 本项目施工期间，基础开挖和原料堆存若处理不当，在雨季时遇雨水冲刷产生水土流失，同时天晴大风时易产生扬尘，影响周边植物正常生长。 |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 本工程施工扬尘的主要来源有：①施工作业扬尘；②建筑材料（白灰、水泥、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④人来车往所造成的现场道路扬尘。 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表7-1。 表7-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 位置 检测 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50 m 100 m 150 m 范围值 0.303～ 0.328 0.409～ 0.759 0.434～ 0.538 0.356～ 0.465 0.309～ 0.336 平均风速2.5m/s 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 表7-1表明：平均风速2.5m/s时施工场地的TSP浓度在0.4～0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3 mg/m3）。根据现场踏勘，项目150m范围内主要居民点主要为西南面100m板桥居民点，东南面120m唐家湾居民点，为了减少施工扬尘对工程建设地周边居民点及环境空气质量，在施工过程中，环评要求建设方应采取一下防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩）施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 （2）运输车辆、机械设备废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。 （3）焊接废气 项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放，其烟尘比重比空气大，在焊接点附近沉降，对周边环境影响较小，主要影响电焊作业车间内的焊工。本环评建议，项目在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。通过采取以上措施后，项目产生的焊尘对周边环境影响较小。 （4）装修废气 建设项目正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染的发生。各类建筑材料含有放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002），以减少有害气体物质对工作人员身体的危害。 1.2施工期水环境影响分析 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工废水主要为施工生产废水和工人入厕粪便污水。施工生产废水主要有施工机械养护冲洗废水以及车辆清洗废水等取2t/d，主要污染物有SS、石油类。施工期工人按20人计算，类比同类项目，生活污水产生量约为0.64t/d，主要污染因子为COD、BOD、SS 等。该区域无污水处理厂，施工期工人的生活污水临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，禁止乱排。项目区域西北面为山地，面积较大，能够消耗本项目施工期产生的生活污水；建筑施工废水及雨季暴雨径流含有泥沙，直接外排会阻塞排水管网。项目拟在施工场地的进出口设置废水沉淀池，施工过程中产生的生产废水经沉淀池处理后，将处理后的废水用于施工过程和场地洒水等，以减少污水排放量，节约水资源。通过采取上述措施后，施工期产生的污水对外环境的影响较小。 水环境污染防治措施及建议： 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施： （1）在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 （2）施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。 （3）施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。 （4）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 （5）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （6）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。 （7）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 （8）土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； （9）项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 （10）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 1.3施工期噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源于推土机、液压挖掘机、电钻、切割机、焊接机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声，噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。但是施工期影响是短暂的，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 为了进一步减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 1.4施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾、土石方工程所产生的弃土、弃渣和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）废弃土石方 本项目土石方主要来源于基础开挖，产生量约为2万m3，填方量约为0.5万方，挖方回用于填方，废弃土石方产生量为1.5万m3，由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，因此本项目不设弃渣场。 （2）建筑垃圾 本项目厂房为钢架结构，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，根据工程分析计算，项目施工期建筑垃圾产生总量约144t，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳县城建部门指定地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 （3）生活垃圾 生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。生活垃圾应统一收集，由管理人员运至村垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 1.5施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要有水土流失以及施工对周围植被、土壤等造成的影响。 （1）水土流失分析 本项目建设过程中，施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。 应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，复垦，恢复土地功能；以减少对生态环境的影响程度及防治水土流失。 ①在施工场地四周设置干块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的大面积水土流失； ②根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土； ③在项目区中部空地上设置临时中转渣场，暂时用于堆放开挖出来的表土（用于绿化回填），临时中转渣场采用干块石防护； ④施工期应及时绿化，补偿受损植被； ⑤各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 总体来说，项目施工期在采取有效的防护措施后，对周边环境影响不大，且施工污染将随工程施工的结束而消失。 （2）植被、土壤影响分析 ①施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。但项目产生的扬尘的影响是暂时、局部的，施工结束影响随之消失。 ②项目施工建设，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断压实以及建筑施工使砖瓦、石砾、灰渣砾等大量侵入土壤，改变了土壤原有的结构和理化性质。不过，项目占地面积不大，对生态环境的影响较小。 ③拟建项目场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也没有发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物。项目施工期不会导致任何野生动植物物种的濒危。 综上所述，项目施工期对生态环境的影响不大，且多数影响随着施工期的结束而结束。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目物料均通过密闭皮带机输送，营运期产生的废气污染源主要为原料装卸粉尘、煤块粉磨粉尘、原料搅拌、陈化、造粒粉尘、重油有机废气、回转窑烟气、筒仓排气口粉尘；筒库放空口产生的粉尘；原料输送、计量、投料粉尘、运输车辆动力扬尘和食堂油烟。 （1）有组织排放废气 ①回转窑烟气 根据工程分析，本项目回转窑焙烧过程中污染物产生量根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中有关产排污系数计算，二氧化硫产生量为7.207t/a，产生浓度为486.261mg/m3；氮氧化物产生量为3.807t/a，产生浓度为253.861mg/m3；烟尘产生量18.279t/a，产生浓度为1233.295mg/m3，根据建设单位提供资料，本项目回转窑烟气采用旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备处理（烟尘处理效率为95%，二氧化硫处理效率为75%，氮氧化物去除效率为20%），则二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度分别为121.565mg/m3、205.48mg/m3和61.665mg/m3，回转窑烟气中烟尘浓度达到了《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其它炉窑二级标准（即烟尘≤200mg/m3的要求），二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（即SO2排放浓度≤200mg/m3，排放速率≤2.6kg/h要求、氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h要求），同时根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中4.6.1 各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。根据现场踏勘，本项目200m范围内最高建筑为12m，因此本项目烟囱设计高度为15m。 1）回转窑烟气处理可行性 2）烟尘处理措施可行性分析： 旋风除尘器的结构由进气口、圆筒体、圆锥体、排气管和排尘装置组成，详见下图7-1。 图7-1 旋风除尘器组成结构图 旋风除尘器是利用离心力来除尘的，当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时，气流将由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部，由下而上继续做螺旋形流动。最后净化气经排气管排出器外。旋风除尘器除尘效率可以达到85%以上，满足排放要求。因此环评认为除尘措施可行。 2）双碱法脱硫措施可行性分析： 本项目采用钠碱双碱法脱硫设备对回转窑烟气脱硫处理。 钠碱双碱法的主要原理是用碱金属盐类的水溶液吸收SO2，然后在另一石灰反应器中用石灰或石灰石将SO2吸收后的溶液再生，再生后的吸收液循环使用，二氧化硫以石膏的形式析出，生成亚硫酸钙和石膏。 本项目用氢氧化钠作为脱硫剂，用石灰对吸收剂进行再生，发生如下的反应，其化学原理可以分为两部分来描述。 a、在吸收塔内的二氧化硫吸收过程： 2NaOH+SO2→Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+ H2O→2NaHSO3 Na2SO3+SO2→Na2SO3+CO2 b、将吸收了SO2的吸收液送至石灰反应器，进行吸收液的再生和固体副产物的析出。 CaCO3+2NaHSO3→Na2SO3+CaSO3·H2O+H2O+CO2 再生的NaOH和Na2SO3等脱硫剂可以循环使用，由于存在着一定的氧气，因此同时会发生下面的副反应： Na2SO3+O2→Na2SO4 脱除硫酸盐，反应如下： Ca(OH)2+Na2SO4+2H2O→2NaOH+ CaSO4·2H2O CaSO3·H2O+Na2SO4+H2SO4+3H2O→2NaHSO3+2CaSO4·2H2O 同时还有软化作用，反应如下： Ca2+Na2CO3→2Na++CaCO3 Ca2++CO2+H2O→2H++CaCO3 Ca2++Na2SO3+H2O→2Na++CaSO3·H2O 脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，再生的NaOH可以循环使用。 钠碱双碱法具有以下优点： a、用NaOH脱硫，循环水基本上是NaOH的水溶液。在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象，便于设备运行与保养。 b、吸收剂的再生和脱硫渣沉淀发生在吸收塔之外，减少了塔内结垢的可能性，因此可用高效的板式塔或填料塔代替目前广泛使用的喷淋塔，从而大大减少了吸收塔的尺寸和操作液气比，降低了脱硫成本。 c、脱硫效率比较高，一般都在80%以上。 因此，环评认为项目拟采取的脱硫措施可行。 ②煤块粉磨粉尘 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，本项目投料工序、粉磨产生的粉尘，通过在投料、破碎、细研磨、输送粉尘产生点采用集气罩分别收集后由布袋除尘器集中进行处理后排放速率为0.005kg/h，排放浓度为2.95mg/m3，本项目周围200m半径内最高建筑为12m，因此，项目布袋除尘器排气筒设计高度为15m，废气经15m高排气筒排放后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）对周围环境影响较小。 ③重油有机废气 本项目重油搅拌、陈化和造粒过程中会产生少量VOCs，根据工程工程计算，项目VOCs产生量为1.76/a，项目重油有机废气点主要产生源为陈化车间和造粒车间，建设单位分别在2个废气产生点设置集气罩集中收集后经1套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，根据同类型企业类比资料，经活性炭吸附装置处理后的VOCs满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求，对周围环境影响较小。 ④筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 水泥筒、粉煤灰库顶呼吸孔有粉尘产生，根据工程分析可知，本项目筒库顶部呼吸孔及底部粉尘的初始浓度约5000mg/m3，产生量为61.41t/a。建设单位拟在水泥和粉煤灰筒库顶部呼吸孔顶部安装仓顶除尘器（每个筒仓排气口分别安装1套仓顶除尘器，共2套），根据设备生产企业提供的产品资料，除尘效率可达到99.5%以上，根据同类型企业类比资料，经处理后由除尘器排出的空气中粉尘浓度≤18mg/m3，年排放量约为0.31t/a，可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值，对大气环境影响较小。 ⑤筒仓放空口产生的粉尘 筒仓放空口在抽料时有粉尘产生，根据工程分析计算，水泥筒仓放空口粉尘排放量为2.559t/a，矿粉仓放空口粉尘排放量为0.375t/a，产生的粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量；库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲除尘器，除尘效率可达到99.5%，排放量为0.013t/a，排放浓度≤5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值，对大气环境影响较小。 （2）无组织排放废气 ①原料装卸粉尘 根据工程分析，原料弃土和铁泥装卸过程中粉尘产生量为4.505t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法，项目物料卸过程中用水喷洒系统可达到90%的控制效率，因此环评要求本项目原料区设置封闭式厂房，厂房内安装移动式喷水雾化器，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水，通过采取以上措施，原料装卸外排无组织粉尘量为0.45/a。 ②原料搅拌、陈化、造粒粉尘 本项目使用建筑工地弃土和铁泥作为原料进行生产，铁泥和弃土含水率较高，在搅拌过程中还需加入重油，粉尘产生量较少，产生源主要为搅拌机和造粒机入料口，建设单位通过采取地埋密闭搅拌机、密闭造粒机、密闭皮带输送和厂房封闭等措施后，原料搅拌、陈化、造粒粉尘产生量0.31t/a，无组织排放，在厂区内沉降。 ④输送、计量、投料粉尘 本次环评要求本项目对原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统，并对厂区内地面经常进行洒水喷淋、以减少扬尘对周围环境的影响，采取以上环保措施后，料的输送、计量、投料过程产生的粉尘量不大，主要为少量的粉尘水泥和粉煤灰粉尘。类比同类项目可知，该项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，仅为0.2t/a，产生浓度约为600mg/m3，为无组织排放。 ⑤运输粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下会对下风向大气环境造成污染。 通过对场区以及进出道路20m范围内道路硬化，对场区道路地面每天进行清扫，每天进行定期洒水6次，进出车辆进行清洗，加强运输道路监管与维护工作，对于破损路面应及时进行修复，对运输车辆必须采用篷布覆盖，时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，以降低粉尘的产生量，可使空气中的扬尘量减少70%左右，预计汽车运输扬尘无组织排放量0.44t/a。 （3）食堂油烟废气 本项目员工就餐人数较少，食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排气筒于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 （4）大气污染物环境影响预测及评价 ①预测因子及评价标准 根据工程分析，确定本项目的预测因子为颗粒物。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），预测因子评价标准见下表： 表7-2 环境影响预测因子及评价标准一览表 序号 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 1 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准 24小时平均 300 1小时平均 900 2 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 3 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 备注：TSP1h平均质量浓度限值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1条“仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”的规定进行折算。 ②预测周期 选取评价基准年2018年作为预测周期，预测时段取连续1年。 ③预测模型 选取估算模型AERSCEEEN估算模型进行预测。 ④预测参数选取 根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值如下： 表 7-3 估算模型参数一览表 序号 参数 取值 1 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 2 最高环境温度/℃ 39℃ 3 最低环境温度/℃ -5℃ 4 土地利用类型 农村 5 区域湿度条件 湿润区 6 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率/m 90 7 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ⑤污染源调查 根据工程分析，项目有组织排放参数见表7-4，无组织排放参数见表7-5，非正常排放排放参数见表7-。 表 7-4 项目有组织排放参数一览表 点源编号 名称 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（t/a） P1 1#布袋除尘器排气筒 0 15 0.25 24.16 等于环境温度 900 正常 颗粒物：0.005 P2 2#回转窑排气筒 0 15 0.5 15.46 大于环境温度 7200 正常 SO2：1.802 NOx：3.045 颗粒物：0.914 P3 3#活性炭吸附装置排气筒 0 15 0.25 23.19 等于环境温度 7200 正常 VOCs：0.475 P4 4#仓顶除尘器 0 15 0.25 25.12 等于环境温度 2400 正常 颗粒物：0.323 表7-5 项目无组织排放参数一览表 点源编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（t/a） 颗粒物 A1 原料堆放、装卸区、生产区、输送、计量、投料、运输道路 0 120 80 90 5 2400 正常 1.4 表7-6 项目非正常排放参数一览表 点源编号 非常常排放源 非正常排放原因 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 烟气流速/（m/s） 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 单次持续时间/h 年发生频次/次 排放工况 源强（t/a） 1 1#布袋除尘器排气筒 工艺废气处理装置故障 0 15 24.16 0.25 等于环境温度 0.5 1 非正常 颗粒物:0.59 2 2#回转窑排气筒 工艺废气处理装置故障 0 15 15.46 0.5 大于环境温度 0.5 1 非正常 SO2：7.207 NOx：3.807 颗粒物：18.279 P3 3#活性炭吸附装置排气筒 工艺废气处理装置故障 0 15 23.19 0.25 等于环境温度 0.5 1 非正常 VOCs：1.76 P4 仓顶除尘器 工艺废气处理装置故障 0 15 25.12 0.25 等于环境温度 0.5 1 非正常 颗粒物：63.969 ⑥预测结果 正常工况下对项目有组织废气采用估算模式的计算结果详见表7-7。 表7-7 正常工况有组织废气预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) P1 1#布袋除尘器排气筒 颗粒物 900 0.45821 0.05 234 P2 2#回转窑排气筒 SO2 500 19.192 3.84 234 NO2 200 19.325 9.66 234 颗粒物 2000 9.3742 1.08 234 P3 3#活性炭吸附装置排气筒 VOCs 1200 0.0575 0.42 234 P4 4#仓顶除尘器 颗粒物 900 10.316 1.15 234 正常工况下对项目无组织废气采用估算模式的计算结果统计详见表7-10。 表7-8 正常工况无组织废气预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) A1 原料堆放、装卸区、生产区、输送、计量、投料、运输道路 颗粒物 900 77.784 8.64 142 非正常工况下对项目有组织废气采用估算模式的计算结果详见表7-9。 表7-9 非正常排放预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) P1 1#布袋除尘器排气筒 颗粒物 900 50.238 5.58 234 P2 2#回转窑排气筒 SO2 500 76.747 15.35 234 NO2 200 40.582 20.29 234 颗粒物 2000 194.23 21.63 234 P3 3#活性炭吸附装置排气筒 VOCs 1200 18.77 1.56 234 P4 4#仓顶除尘器 颗粒物 900 2043.7 227.08 234 由表7-7、表7-8估算结果和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目各污染物的Pmax最大值出现为点源回转窑排放的氮氧化物，Pmax值为9.66%，Cmax为19.325ug/m3，1%≦Pmax<10%环境空气影响评价等级为二级，总体来说，本项目有组织、无组织排放的废气不会造成环境功能区超标，对敏感目标的影响不大。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 正常排放情况下排放的污染物最大落地浓度均较小，最大占标率均小于10%，对大气环境的影响可以接受。 非正常排放情况下，污染物最大落地浓度的占标率为227.08%，对大气环境会造成一定影响，建设单位应确保污染防治措施的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，以减少对环境的影响。 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： 1）平时注意及时对损坏布袋及时进行更换进行更换，避免其布袋损坏影响废气去除效率，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，确保不发生非正常排放； 2）应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 3）当建设项目废气处理装置发生故障时，建设单位应立即停止此工段的生产，及时维修处理设备，以使得对周围大气环境的影响降到最低 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-10 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（TSP、SO2、NO2） 其他污染物（H2S、NH3、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（TSP、SO2、NO2、H2S、NH3、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（0.5）h C非正常占标率≤100% C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP） 有组织废气监测 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（SO2、PM10、NO2、O3、CO） 监测点位数（3） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（1.802）t/a NOx：（3.045）t/a 颗粒物：（1.242t/a） VOCs：（0.475）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 （6）大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目表7-7、7-8预测结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物满足相应环境质量标准要求，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （7）主要大气污染物排放量核算 项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）排放口划分有关规定进行核算。 ①有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量见下表： 表 7-11 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/(t/a) 一般排放口 1 P1 颗粒物 2.95 0.006 0.005 2 P2 SO2 121.565 0.250 1.802 NOx 205.48 0.423 3.045 烟尘 61.665 0.127 0.914 3 P3 VOCs 11 0.066 0.475 4 P4 颗粒物 18 0.134 0.232 ②无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量见下表： 表 7-12 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 项目年排放量/(t/a) 标准名称 浓度（ug/m3） 1 A1 原料堆放、装卸区、生产区、输送、计量、投料、运输道路 颗粒物 原料堆场四面围挡，仅留物料装卸出入口；厂房内安装移动式喷水雾化器；合理控制装卸高度；原料输送采用密闭皮带输送，生产在密闭厂房内；原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统；厂区内地面全部进行硬化，安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水 达到《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 900 1.4 ③非正常情况下排放量核算 本项目大气污染物非正常排放量见下表： 表7-13 大气污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 1#布袋除尘器排气筒 工艺废气处理装置故障 颗粒物 328 0.656 0.5 1 关闭处理设备，停止生产，检修正常后恢复生产 2 2#回转窑排气筒 工艺废气处理装置故障 SO2 486.261 1.001 0.5 1 关闭处理设备，停止生产，检修正常后恢复生产 NOx 256.861 0.529 0.5 1 烟尘 1233.295 2.539 0.5 1 3 3#活性炭吸附装置排气筒 工艺废气处理装置故障 VOCs 40.67 0.244 0.5 1 关闭处理设备，停止生产，检修正常后恢复生产 P4 4#仓顶除尘器 工艺废气处理装置故障 颗粒物 12500 26.65 0.5 1 关闭处理设备，停止生产，检修正常后恢复生产 ④年排放量核算 本项目大气污染物年排放量见下表： 表 7-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 1.151 2 SO2 1.802 3 NOx 3.045 4 VOCs 0.475 2.2水环境影响分析 （一）、地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 项目采用雨、污分流排水体制，初期雨水经导流沟全部流入循环水池，收集的雨水沉淀后用于生产；项目营运期产生的废水主要为车辆冲洗废水、脱硫除尘废水和员工生活污水，车辆冲洗废水在厂区设置隔油沉淀池处理设施，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；脱硫除尘废水循环使用，不外排；员工生活污水产生产生量为777.75m3/a，废水主要污染物为CODcr、BOD、氨氮、SS、动植物油等，统一收集后，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，对水环境影响较小。 （2）项目生活污水处理设施可行性分析 本项目在营运过程中主要产生的废水，主要为生活污水，废水产生量为777.75m3/a，废水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为2.59m3，为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模设计按项目废水产生量的1.2倍设计，约3.5m3。 本项目废水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，环评建议采用调节池为预处理，生物氧化接触池中微生物将废水氧化分解，沉淀池将生物接触氧化池的出水进行沉淀，进入清水池收集后用于施肥，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，出水浓度为pH6~9、CODcr≤100mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤70mg/L、氨氮≤15mg/L， 结合本厂预计废水产生量以及平面布置情况，污水处理站拟建于综合楼。具体废水处理工艺流程见图7-4。 图7-4 生活污水处理工艺流程图 （3）废水不外排可行性分析 本项目营运期生活污水，废水排放量为2.95m3/d（777.75m3/a），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化和周边山地浇灌，本项目厂区绿化面积为3600m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为1944m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区北面有大片山地可用于浇灌，可保证厂区员工生活污水不外排，考虑湖南春天雨水较多，厂区和山地绿化无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为180m2，可连续贮存60天左右的生活污水，因此本项目废水回用不外排可行。 （4）地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目运行期间产生的废水主要为车辆冲洗废水、脱硫除尘废水和生活污水，厂区车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理设施，经隔油沉淀池沉淀后循环使用，不外排；脱硫除尘废水经沉淀池处理后全部循环使用；员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理（食堂段设隔油池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，不直接排入外水体，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 表 7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级 A (；三级 B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 (；其他 ( 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （ /） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD、NH3-N） （0） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 □ 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （） （厂区废水间接排放口） 监测因子 （pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、石油类、SS、粪大肠杆菌 ） （COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油） 污染物排放清单 评估结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 （二）地下水环境影响分析 ①污染途径分析 污染物主要通过包气带入渗进地下水。污染物渗入地下水的快慢和入渗量，与包气带介质岩性、厚度和物质成分密切相关。 根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染的主要包括建筑工地弃土、铁泥原料堆放车间和陈化车间、重油储罐区、固体废物堆放点等，污染的途径是渗漏或淋溶液渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。 ②防污特性分析 项目使用的的铁泥为一般固废，原料暂存场所的设置须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单有关规定来设计及建设，做好防雨措施，严禁露天堆存，以避免雨水冲刷流失造成二次污染，同时应做好防渗漏措施，地面需用水泥硬化且必须进行防渗处理，防渗层应为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯土工膜。 项目重油储罐放置库房内，储罐采用双层储罐、一备一用，地面硬化、设置截流沟、防渗泄露围堰和事故池。 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险固废。生活垃圾由环卫部门负责定期、及时收集和委托清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染；一般工业固废在厂区内均设有专业收集设施，并经相应部门定期收集处理，不得露天堆放；危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施。 建设单位应把项目的废弃土方原料、铁泥原料堆放车间和陈化车间、重油储罐区以及危险固废暂存间作为重要的污染风险点加强其防渗设计和基础施工，将其作为重点防渗单元做好防渗工作。 在设计中要求对废弃土方原料、铁泥原料堆放车间和陈化车间、固体废物临时储存场和危险固废暂存间地面全部采取地面硬化和防腐防渗处理，防渗层应为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯土工膜，重油储罐放置库房内，储罐采用双层储罐、地面硬化、设置截流沟、防渗泄露围堰和事故池，避免油品泄露造成土壤和地下水污染。采取以上防腐防渗和防暗管措施后，拟建项目正常情况下能够有效预防对地下水的影响。综上所述，拟建项目生产对地下水的影响较小，不会造成地下水水质污染，不会引起地下水流程或水位变化，不会导致环境水文地质问题，环境可以接受。 2.3土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于非金属制造业项目类别中三类其它项目。由于本项目占地规模≤5hm2，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边也不存在其它土壤环境敏感目标， 属于不敏感程度，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“-”，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。污染影响型评价工作等级划分表如下表所示： 表7-7 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 2.4声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来自搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声，噪声值约为60~85 dB（A）。通过对设备自身的减震隔声后，再经过厂房的隔声，经治理后的各噪声源产生的噪声级在车间外基本上能控制在75dB(A)以内。 （2）影响预测分析 ①噪声源与厂界的距离 表7-7 项目噪声源与各厂界的最近距离 声源类别 数量 (台） 防治措施 位置 与各厂界的距离(m） 东 南 西 北 双轴搅拌机 2 对机座进行减震处理，安装隔声罩，车间墙体隔音 生产车间 50 150 45 60 造粒机 1 选用低噪声设备，合理平面布置利用车间墙体隔音 造粒车间 55 150 45 60 滚筒筛 1 选用低噪声设备，车间墙体隔音，加装减振措施 成品打包车间 45 150 45 60 雷磨机 1 选用低噪声设备，加装减振措施 堆煤间 30 200 80 30 制砖主机 1 选用低噪声设备，加装减振措施 陶粒砖生产车间 55 80 60 150 出砖机 1 选用低噪声设备，加装减振措施 陶粒砖生产车间 55 80 65 150 叠砖机 1 选用低噪声设备，加装减振措施 陶粒砖生产车间 60 80 60 150 风机 5 选用噪声低设备 回转窑、生产车间 45 70 80 30 ②预测方法 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 1）室外声源： 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct-20lgr0-8 2）室内声源： a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct—某个声源的声压级； r1—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数；Q—方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB(A) Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB(A) Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 3）计算总声压级 式中：Leq—预测点总声压级，dB(A)； Lain,i—第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB(A)； LAout,j—第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB(A)； n—室外声源个数；m—室外等效声源个数。 ③预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见下表。 表7-8 拟建项目厂界的噪声影响分析 单位：dB(A) 厂界 方位 背景值（dB(A)） 正常工况 标准值 达标情况 贡献值 预测值 东厂界 昼间 52.8 46 46 昼间：60 dB(A) 达标 南厂界 昼间 53.7 48 48 达标 达标 西厂界 昼间 53.7 52 52 达标 北厂界 昼间 51.8 49 49 达标 注：项目生产车间夜间不生产；仅回转窑焙烧时鼓风机在作业，经隔声减震后对周边环境影响较小，故不进行夜间预测。 根据上表的预测结果可知，项目建成后，车间噪声源对厂界噪声的贡献值在45~52dB(A)之间，项目厂界昼夜噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值，项目夜间不生产，项目敏感点距本项目拟建地较远，项目营运期噪声对周围环境影响不大，但为减少项目营运期噪声周边环境的影响，环评建议采取以下噪声防治措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施；在风机的进、出口处安装阻性消声器； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为布袋收集粉尘、双碱脱硫除尘脱硫渣、废机油、废润滑油、废活性炭、地埋式污水处理设施污泥、废包装袋和员工生活垃圾。 （1）一般固废 本项目布袋除尘器收集粉尘主要为细煤灰经集中收集后作为燃料使用；仓除尘器收集的粉尘主要为水泥、粉煤灰，收集后可回用于产品生产，双碱脱硫除尘脱硫渣脱水后集中收集作为建筑材料综合利用，地埋式污水处理设施污泥定期委托环卫部门使用吸污车清理，送往祁阳县垃圾填埋场处理；废包装袋经集中收集，送至厂家回收；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 （2）危险固废 根据工程分析，本项目营运期危险固废废润滑油产生量约为50kg/a，废机油产生量约为50kg/a，活性炭吸附装置更换的废活性炭约为1t/a，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，废活性炭属于HW12染料、涂料废物，危规号为264-012-12；本项目在综合楼东南面设置危险废物暂存场所（10m2），危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路 线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001））和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 3、运输过程对环境的影响分析 本项目主要采用建筑工地废弃土方为原料生产陶粒，由于建筑工地弃土含水率为20%左右，生产的陶粒产品粒径为5mm～25mm，陶粒产品粒径也较大，且产品采用塑料袋密封包装。因此本项目运输过程对环境的影响主要是汽车运输过程中产生的扬尘对环境空气的影响。本项目对于原材料、产品的运输委托专业的运输公司进行运输，并要求优先采用自带密闭设施的专业车辆进行原料、产品的运输，在专业车辆不足的情况下必须对车辆进行遮挡处理，降低产品的挥发量。同时要求运输公司在运输原料及产品时要严禁超载，不得在晚上进行运输，经过农户居住区时要减速慢行，时速要小于30km/h，禁止鸣喇叭以降低扬尘、噪声对公路两旁村庄的影响。经过采取以上措施后，运输过程对环境的影响较小，可以接受。 4、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 4.1评价依据 4.1.1风险调查 项目实施后全厂主要有毒有害物质见下表： 表7-9 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称 年使用/产生量（t） 单元内实际总量（t） 临界量（t） 重油 176 20 2500 片碱 50 1 0 废润滑油 0.005 0.005 2500 废机油 0.005 0.005 2500 项目使用的辅助材料重油、废机油、润滑油属于易燃物质，但不属于有毒物质，也不属于易爆物质，片碱属于危险化学品，具有极强腐蚀性。 4.1.2风险潜势初判 根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10； （2）10≤Q＜100； （3）Q≥100。 本项目生产过程中无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1中规定的有毒物质，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 4.1.3评价等级 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-10 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 4.1.4环境风险识别 4.1.4.1危险性物质识别 项目本身不进行生产活动，对营运期使用的原辅材料、废弃物以及贮运全过程进行分析，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2中危险化学品类别及其说明，项目涉及到风险物质主要为重油、片碱、废机油，建设项目主要原辅材料理化性质见表7-11。 表7-11 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性 危险性 毒性毒理 重油 呈暗黑色液体，密度约为0.90～0.96g/cm3。热值约为45171kJ/kg，呈暗黑色液体，闪点（℃）：≥60 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 吸入高浓度蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 片碱 白色半透明片状或颗粒，氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感。密度2.130g/cm³ 熔点：318.4℃沸点 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 废机油 油状液体, 淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水，闪点76℃，引燃温度248（℃） 遇明火、高热可燃。 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 4.1.4.2危险性物质识别 拟建项目生产设施的危险识别见表7-12。 表7-12 主要生产设施的危险识别表 序号 分析对象 危险、有害因素分析结果 危险、有害介质 主要危险、有害因素 1 生产车间内 重油 泄露、火灾、爆炸 2 仓库 片碱 腐蚀性 3 危险固废暂存车间 废机油 泄露、火灾、爆炸 4.2风险事故防范措施 （1）重油储罐风险防范措施 本项目重油罐的最大储存量为20t，一备一用，根据《环境建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1“有毒物质、易燃物质及爆炸物质的临界量，以及《重大污染源辨识》GB18218-2000中有临界量规定，该重油罐不属于重大危险源，本项目的主要涉及到重油罐的泄露、起火和爆照时带来的风险。因此建议采取以下防范措施： ①储油罐采用卧式钢制罐，所有油罐均进行埋地设置； ②油罐外表面采用符合标准的防腐设计； ③油罐的各接合管均设在油罐的顶部； ④油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.2m处，出油管的底端设置底阀； ⑤各油罐均设带有高液位报警功能的液位计，采用符合规定的溢油控制措施； ⑥油罐进行防雷、防静电设置； ⑦各油罐均采用独立的通气管，通气管高出地面4m，通气管管口安装阻火器。 （2）片碱（氢氧化钠）风险防范措施 项目使用片碱（氢氧化钠）作为脱硫剂，厂内最大储存量为1t，氢氧化钠为腐蚀性化学品，存储氢氧化钠的仓库应进行防渗防腐处理，并且采用专用的容器分开存储氢氧化钠磷酸，存放点设置围堰并建有应急池，并做好防腐蚀、防渗漏处理；磷酸储存远离易燃、可燃物，避免与碱类、活性金属粉末接触，存放点配备泄漏应急处理设备。 防范措施：①各厂房之间预留消防通道，且避开厂内主要人流通道，保持通道的畅通无阻，便于消防车迅速通往生产车间、仓库。建设项目应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难所。②罐装储存，应储存于阴凉干燥，通风的仓库，远离高温、明火、避免阳光直射，与酸类、铵类、易（可）燃物分储分运，且运输、储存罐上必须标有“有毒品”标记，远离热源、火种和容易起火的地方。③储存子啊专业仓库，并由专人负责管理。贮存数量、构成危险源的贮存地点、设施和贮存量应当符合国家有关规定。 应急处理：隔离泄露污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净的容器中，以少量NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害隔离泄漏污染区。 （3）废机油泄露事故风险防范措施 本项目厂区机械维修过程中将会产生少量的废机油，产生量约50kg/a，暂存危险固废暂存间，贮存量较小，由于废机油为危险物品，当废机油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏。因此，环评建议在综合楼西南角新建1座10m2危险废物暂存间。暂存间地面及四壁均应做好防腐防渗处理，防止危险品渗漏对地下水造成污染。并修建围堰，搭建雨棚，将本项目危险废物暂存于该危废暂存间内，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求做好“防渗、防淋、防晒”和其它相应措施。废油桶暂存后定期由厂家回收，废机油为危险废物等经收集暂存后送有资质的单位回收处理，暂存间地面应全部进行硬化防渗处理，并应按相关消防要求配备消防设施，进行标准化管理，防止火灾发生。同时禁止将一般固废混入专用危废暂存间，并按规定划分危险区，保证防火防爆距离。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求危险废物处置间需满足以下要求： 储存室的要求 ①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求废机油桶防渗漏。 ②储存室均需要设置照明措施。 ③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。 ④储存室周围设置截排水沟。 储存容器的要求 ①项目废机油收集桶需采用符合标准的专用收集桶。 ②收集桶及材质要满足相应强度需求。 ③收集桶必须完好无损桶内容器材质与要与机油互不相容。 ④各收集桶均为封闭收集。 ⑤收集桶内顶部与机油表面之间保留100mm以上空间。 ⑥收集桶外必须贴上危险废物标签。 储存措施要求： ①厂方应每一次都对回收的废机油进行记录，记录内容包括：机油名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、如室日期、存放地点、机油出室时间以及回收单位名称。 ②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （4）机油储存运行管理要求 ①机油每个收集桶之间必须留有搬运通道。 ②机油不能混合装在同一个收集桶内。 ③机油进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。 ④进入机油收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 （4）建立健全安全环境管理制度 ①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然，操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。 ②建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。 ③汽油、油漆仓库内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。 ④严格明火管理，严禁吸烟动火。消除电气火花。严格按照《中华人民共和国爆 炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 ⑤消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防 设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效， 严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材和消防设施；标示明确，使用方便；在厂房配备 二氧化碳灭火器熄灭小型火灾，厂房大面积着火采用地埋式消防水池的水进行灭火，同 时在电气设备火灾易发处配备干粉灭火器。 ⑥项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑦出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 ⑧加强市场消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故进行消防演练。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-13。 表7-13 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产车间、仓库、危险固废暂存间环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 4.3风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容及环境风险评价自查表见下表。 表7-14 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 重油 片碱 废机油 废润滑油 存在总量/t 20 1 0.005 0.005 环境敏感性 大气 500m范围内人口数500人 5km范围内人口数1万人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3( 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4( 环境敏感程度 大气 E1□ E2( E3□ 地表水 E1□ E2□ E3( 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II( I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水□ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m 地表水 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h 地下水 下游厂区边界到达时间_/_d 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d 重点风险 防范措施 1、总图布置和建筑安全措施； 2、贮存过程风险防范措施； 3、工艺技术设计安全防范措施； 4、污染防治设施的风险防范措施； 5、事故应急池及处置措施； 6、事故应急预案备案、演习； 7、主要应急应变措施。 评价结论与建议 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为火灾，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 5、国家产业政策符合性分析 本项目为陶粒生产，生产规模为年产8万立方米陶粒，对照查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本（2013年修订）），本项目不属于第二类、限制类 九建材中8中5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线，因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 6、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，东西、北面均为山地，南面约150m处为乡道，东面650m处为省道S320m，区域交通优越，同时项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，区域无遗留环境问题。 根据监测，本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好；项目东面清江支流雅塘冲和纪家堰监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 根据关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知中指出新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。根据调查祁阳县工业园均在建成区内，周边居民和敏感点较多，且人口密集，因此本项目选址在湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施和配套建设高效环保治理设施，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 根据《祁阳县土地利用总体规划（2006-2020年）（2015修订版）》（详见附图6），本项目所在地为允许建设用地，选址已征求祁阳县国土资源局和祁阳县林业工作站初步意见（详见附件），目前正在办理国土林业审批手续，总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 7、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目建设位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，不属于生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 8、平面布局合理性分析 本项目总占地面积为122285.83m2（折合约18.43亩），建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目按功能进行分区，分办公生活区和生产区，生活区：位于厂区东南角，生产区：从北向南依次布置原料车间、陈化车间、陶粒生产车间（包含回转窑、烘干窑）、陶粒贮存仓库、成品打包车间、陶粒砖生产车间，为减少项目粉尘和生产噪声对项目东南面居民的影响，生产车间设置在厂区北面和中部，环评建议项目回转窑烟囱设置在焙烧车间南面，同时建设单位在厂区空地、路边及厂界种植樟树、杉树等其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，降低厂区噪声和粉尘对周围居民点的影响，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入口设置在厂区西南面，连接乡道，原料厂棚和生产车间均设置装卸区，整个规划根据生产需求布置合理（总平面布置示意图详见附图2）。 9、环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资276万元，环保投资占总投资的13.8%。项目环保投资分项估算见表7-15。 表7-15 项目环保投资一览表 单位：万元 项目 污染源 污染处理措施 投资额 施工期 废气处理 施工扬尘 洒水抑尘（洒水车）、临时围挡、挡风墙（网） 1 废水处理 设备清洗废水、道路养护废水 临时隔油池、沉淀池 1 噪声处理 施工设备噪声 临时声屏障 1 固废处理 基础、主体工程施工 建筑垃圾、废弃土石方运输 1 营运期 废气处理 原料堆放、装卸粉尘 原料区设置封闭式厂房，仅留物料装卸出口，水泥地面、厂房内安装移动式喷水雾化器 30 原料搅拌、陈化、造粒粉尘 搅拌机密闭皮带输送和厂房封闭等措施 80 回转窑烟气 旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备+15高排气筒 60 煤块粉磨粉尘 集气罩+布袋除尘器+15高排气筒 10 重油有机废气 集气罩+1套活性炭吸附装置+15高排气筒 15 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 2套仓顶除尘器 10 输送、计量、投料 密闭传输带，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统 15 车辆运输粉尘 厂区道路硬化、车辆自动冲洗平台、道路一侧安装水喷淋设施 30 食堂油烟 油烟净化器+排气筒屋顶排放 1 废水处理 脱硫除尘废水 三级沉淀池（50m3） 3 车辆冲洗废水 隔油沉淀池（30m3） 5 生活污水 地埋式一体化污水处理设施（3.5t/d） 6 初期雨水 初期雨水池（35m3） 1 噪声 搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声 隔声、减震 2 固体废弃物 布袋收集粉尘、筒仓除尘收集粉尘、双碱脱硫除尘脱硫渣、地埋式污水处理设施污泥、废包装袋、员工生活垃圾 垃圾桶（若干）、一般固废间（10m2） 1 废机油、废润滑油、废活性炭 危险固废间（20m2） 3 合计 / 276 10、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 （3）环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 （4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 （5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 （2）监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。 根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下。 表7-16 项目日常监测计划 污染物 监测点位 监测因子 监测频率 废气 无组织废气 厂界 TSP、PM10、VOCs 每季监测1次 回转窑烟气 排气筒 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度 在线监控 煤块粉磨粉尘 排气筒 TSP、PM10 每季监测1次 重油有机废气 排气筒 TSP、PM10、VOCs 每季监测1次 水泥、粉煤灰筒库顶呼吸孔及库底粉尘 排气筒 TSP 每季监测1次 食堂油烟 排气筒 油烟 每季监测1次 废水 生活污水 总排污口 CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 每季监测1次 噪声 设备噪声 东侧厂界外1m Leq(A) 半年监测1次 西侧厂界外1m 南侧厂界外1m 北侧厂界外1m 11、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-17。 表7-17 本项目竣工验收一览表 项目 污染源 污染因子 验收内容 验收标准 监测点位 废气治理 原料堆放、装卸粉尘 TSP 原料区设置封闭式厂房，仅留物料装卸出口，水泥地面、厂房内安装移动式喷水雾化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 厂界上风向、下风向 原料搅拌、陈化、造粒粉尘 TSP、PM10 搅拌机密闭皮带输送和厂房封闭等措施 厂界上风向、下风向 回转窑烟气 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备+15高排气筒 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其它炉窑二级标准 烟气处理排气筒 煤块粉磨粉尘 TSP 集气罩+布袋除尘器+15高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 布袋除尘排气筒 重油有机废气 VOCs 集气罩+1套活性炭吸附装置+15高排气筒 有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 活性炭吸附装置排气筒 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、筒仓放空口 TSP 2套仓顶除尘器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 仓顶除尘器排气筒 原料输送、计量、投料粉尘 TSP 原料密闭输送，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统，并对厂区内地面经常进行洒水喷淋 厂界上风向、下风向 车辆运输粉尘 TSP 厂区道路硬化、车辆自动冲洗平台、道路一侧安装水喷淋设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 厂界上风向、下风向 食堂油烟 油烟 油烟净化器+排气筒屋顶排放 《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001） 排气筒 废水治理 脱硫除尘废水 SS 三级沉淀池（50m3） 经沉淀处理后回用 - 车辆冲洗废水 SS 隔油沉淀池（30m3） 经沉淀处理后回用 - 生活污水 CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 地埋式一体化污水处理设施（3.5t/d） 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后回用于厂区绿化和周边山地浇灌 总排污口 初期雨水 SS 初期雨水池（35m3） / - 固废处理 布袋收集粉尘、双碱脱硫除尘脱硫渣、地埋式污水处理设施污泥、废包装袋、员工生活垃圾 - 垃圾桶（若干）、一般固废间（10m2） 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 - 废机油、废润滑油 - 危险固废间（20m2） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）； - 噪声治理 搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声 Leq(A) 隔声、减震 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 厂界东南西北面

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料堆放 | 粉尘 | 原料区设置封闭式厂房，仅留物料装卸出口，水泥地面、厂房内安装移动式喷水雾化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 原料装卸 | 粉尘 |  |  |
|  | 煤块粉磨 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15高排气筒 |  |
|  | 原料搅拌、陈化、造粒 | 粉尘 | 搅拌机密闭皮带输送和厂房封闭等措施 |  |
|  | 重油 | VOCs | 集气罩+活性炭吸附装置+15高排气筒 |  |
|  | 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、筒仓放空口 | 粉尘 | 2套仓顶除尘器 |  |
|  | 输送、计量、投料 | 粉尘 | 原料输送密闭，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统，并对厂区内地面经常进行洒水喷淋 |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 厂区道路硬化、移动式喷水雾化器 |  |
|  | 回转窑烟气 | SO2、NOx、烟尘 | 旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备+15高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其它炉窑二级标准 |
| 水污染物 | 脱硫除尘废水 | SS | 经三级沉淀池沉淀后回用 | 全部回用不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经隔油沉淀池沉淀后回用 | 全部回用不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水池收集后沉淀后回用于厂区洒水降尘 | - |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS、动植物油 | 地埋式一体化污水处理设施（3.5t/d） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 固体废弃物 | 布袋除尘 | 布袋除尘收集粉尘 | 收集后作为燃料使用 | 有效处置 |
|  | 筒仓除尘收集粉尘 | 仓顶除尘器收集粉尘 | 收集后可回用于产品生产 |  |
|  | 脱硫除尘 | 双碱脱硫除尘脱硫渣 | 脱水后集中收集，作为建筑材料综合利用 |  |
|  | 地埋式污水处理设施 | 地埋式污水处理设施污泥 | 经压滤机脱水后，统一收集，定期送往祁阳县垃圾填埋场处理 |  |
|  | 包装 | 废包装袋 | 经集中收集，送至厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |
|  | 机修、设备养护 | 废润滑油、废机油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声 | 噪声 | 隔声、减震 | 确保噪声能达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表及平整场地，会造成水土流失量的加大，破坏地表植被，对当地生态环境会产生一定的影响。项目建成后通过采取绿化、硬化等措施，生态环境将得到一定程度的改善。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资2000万元，拟建于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，总占地面积为122285.83m2（折合约18.43亩），总建筑面积7200m2，其中陶粒生产区：原料车间面积总建筑面积为500m2、陈化车间总建筑面积为900m2、堆煤房总建筑面积为50m2、陶粒生产车间建筑面积为2000m2、陶粒贮存车间总建筑面积为1000m2、自动打包车间总建筑面积250m2、装车车间总建筑面积200m2；陶粒砖生产区：陶粒砖生产车间总建筑面积1900m2、综合楼1栋2F总建筑面积为200m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，生产方案为：建设一条回转窑，年产8万立方米陶粒，其中2万立方米作为陶粒砖原料生产陶粒砖，6万立方米陶粒作为产品外售，一条陶粒砖生产线，年产15万立方米陶粒砖。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：祁阳县城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城区环境空气质量不达标区。 根据现场监测，G1拟建地下风向居民点监测点的PM10日均值、SO2、NO2小时浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）（修改单）中二级标准。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目S1水塘监测断面中监测因子水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，地表水环境质量现状较好，能满足其环境功能类别。 （3）地下水 监测资料统计结果表明：监测期间项目西南面居自打地下水水井的水质各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 （4）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 （5）生态环境现状 本项目位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，项目周边主要为农田和林地，生态环境现状良好，是典型的农村生态系统类型。根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围除人工种植的樟树为国家二级保护植物，未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布，未发现野生珍稀濒危动物种类，无风景名胜区、自然保护区，本项目的存在，对周边生态环境影响较小。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 （1）大气环境环境影响分析结论 本项目施工过程产生的扬尘，通过定期洒水，施工现场设置围栏或围墙，合理堆放砂石、水泥等建筑材料，适当降低运输车辆行驶速度等措施减小施工扬尘对周边大气环境的影响；项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；装修阶段，向周围大气环境排放的甲苯和二甲苯、施工机械排放的废气、运输车辆尾气均为无组织排放，其排放量较小，对周围大气环境无明显影响。 （2）水环境环境影响分析结论 本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后用作施工场地的降尘水等，施工期工人的生活污水经临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，对周边水环境影响小。 （3）声环境环境影响分析结论 本项目通过采取合理安排施工机械设备运行时间、合理布局机械设备施工等措施，场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值，对周边的声环境质量无明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目施工建筑垃圾集中堆放，定时清运，送至祁阳县城建部门指定地点，施工废弃土石方由建设单位委托专业渣土公司运输至其它建设用地做填方，施工人员生活垃圾统一收集，送至村垃圾堆放点；施工期所产生的固体废物对周边卫生环境和周围环境质量影响小。 采取以上措施，本项目施工期对环境不会造成明显影响。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目回转窑烟气经旋风除尘+湿式双碱法脱硫除尘设备处理后（烟尘处理效率为95%，二氧化硫处理效率为75%，氮氧化物去除效率为20%），二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度分别为121.565mg/m3、205.48mg/m3和61.665mg/m3，回转窑烟气中烟尘排放浓度达到了《《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其它炉窑二级标准（即烟尘≤200mg/m3的要求），二氧化硫和氮氧化物排放浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（即SO2排放浓度≤200mg/m3，排放速率≤2.6kg/h要求、氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h要求）；本项目投料工序、粉磨产生的粉尘通过在粉尘产生点采用集气罩分别收集后由布袋除尘器集中进行处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求后通过15m高排气筒排放；重油搅拌、陈化和造粒过程中产生的有机废气通过集气罩集中收集后经1套活性炭吸附装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求后通过15m高排气筒排放，对周边环境影响较小；项目原料装卸粉尘通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水进行控制；原料堆场粉尘通过设置封闭式厂房；原料搅拌、陈化、造粒粉尘通过采取地埋密闭搅拌机、密闭造粒机、密闭皮带输送和厂房封闭等措施减少粉尘产生量；筒仓顶呼吸孔粉尘通过在水泥和粉煤灰筒库顶部呼吸孔顶部安装仓顶除尘器建设粉尘产生量，筒仓库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台仓顶除尘器降低粉尘产生量，筒仓放空口产生的粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量；陶粒砖生产原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，斜皮带机上拟安装防护罩，生产线加料口处增加一套水喷淋系统，并对厂区内地面经常进行洒水喷淋、以减少扬尘对周围环境的影响；运输粉尘通过对厂区内地面全部进行硬化，运输道路一侧安装水喷淋，对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，同时安排专人对厂区道路每天清扫和洒水，可降低粉尘产生，对周边环境影响较小；食堂厨房烹饪油烟废气采用油烟净化器处理后可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的2 mg/m3，油烟排气筒于楼顶排放，对周围空气的环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 本项目营运期产生的废水主要为车辆冲洗废水、脱硫除尘废水和员工生活污水，车辆冲洗废水在厂区设置隔油沉淀池处理设施，经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；脱硫除尘废水循环使用，不外排；员工生活污水产生产生量为777.75m3/a，废水主要污染物为CODcr、BOD、氨氮、SS、动植物油等，统一收集后，经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，对周边水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、雷磨机、造粒机、滚筒筛、制砖主机、出砖机、叠砖机、风机等各种生产设备运行产生的噪声和车辆运输噪声，噪声值约为60~85 dB（A），经选用低噪声设备、隔声、减震、合理布局等措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 一般固废：本项目布袋除尘器收集粉尘主要为细煤灰经集中收集后作为燃料使用；仓除尘器收集的粉尘主要为水泥、粉煤灰，收集后可回用于产品生产；双碱脱硫除尘脱硫渣脱水后集中收集作为建筑材料综合利用，地埋式污水处理设施污泥定期委托环卫部门使用吸污车清理，送往祁阳县垃圾填埋场处理；废包装袋经集中收集，送至厂家回收；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 危险固废：本项目营运期产生的危险固废主要为废机油、废润滑油和废活性炭，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，废活性炭属于HW12染料、涂料废物，危规号为264-012-12，建设单位在综合楼东南面设置危险废物暂存场所（20m2），危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 本项目为陶粒生产，生产规模为年产8万立方米陶粒，对照查阅《产业结构调整指导目录》（2011年本（2013年修订）），本项目不属于第二类、限制类 九建材中8中5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线，因此，本项目的建设符合国家相关产业政策。 5、项目选址合理性分析 本项目位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，东西、北面均为山地，南面约150m处为乡道，东面650m处为省道S320m，区域交通优越，同时项目所在地具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水等条件，区域无遗留环境问题。 根据监测，本项目所在地大气环境中的SO2、NO2、PM10等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目所在区域大气环境质量现状良好；项目东面清江支流雅塘冲和纪家堰监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的2类标准的要求，拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，区域环境均适宜本项目的建设。 根据关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知中指出新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。根据调查祁阳县工业园均在建成区内，周边居民和敏感点较多，且人口密集，因此本项目选址在湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施和配套建设高效环保治理设施，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 根据《祁阳县土地利用总体规划（2006-2020年）（2015修订版）》（详见附图6），本项目所在地为允许建设用地，选址已征求祁阳县国土资源局和祁阳县林业工作站初步意见（详见附件），目前正在办理国土林业审批手续，总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目建设位于湖南省永州市祁阳县茅竹镇板桥村第五小组，不属于生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 7、平面布局合理性分析 本项目总占地面积为122285.83m2（折合约18.43亩），建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目按功能进行分区，分办公生活区和生产区，生活区：位于厂区东南角，生产区：从北向南依次布置原料车间、陈化车间、陶粒生产车间（包含回转窑、烘干窑）、陶粒贮存仓库、成品打包车间、，为减少项目粉尘和生产噪声对项目东北面居民的影响，生产车间设置在厂区南面，环评建议项目回转窑烟囱设置在焙烧车间南面，同时建设单位在厂区空地、路边及厂界种植樟树、杉树等其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，降低厂区噪声和粉尘对周围居民点的影响，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入口设置在厂区西面，连接乡道，原料厂棚和生产车间均设置装卸区，整个规划根据生产需求布置合理（总平面布置示意图详见附图2）。 8、 综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、加强施工期场区管理，定时对场区进行晒水降尘、加强运输车辆管理，施工垃圾、水泥密封运输，的严格控制运输车辆载量，施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，尽量减少施工扬尘对周围环境的影响； 2、项目施工废水应在厂区修建临时沉淀隔油池，清洗废水沉淀后循环使用。 3、施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；施工场地边界设立2.8m围墙；合理布局高噪声设备，避免高噪声设备同时施工；全封闭施工； 4、施工期生活垃圾应减量化、资源化后，委托环卫部门送至祁阳县垃圾填埋场，施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放； 5、本项目营运期加强对场区内道路清洁、定时晒水抑尘，停车场周边设施绿化带； 6、项目营运期生产操作过程中，相关工作人员应注意个人安全防护，如配置防护镜、面具、工作服、手套等装备。 7、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对污水处理设施等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 8、加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。