国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目

建设单位（盖章）：永州市再现辉煌新型材料有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2020年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境及社会简况	8

环境质量状况	13

评价适用标准	21

建设项目工程分析	25

项目主要污染物产生及预计排放情况	37

环境影响分析	39

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

结论与建议	76

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目大气、噪声、地下水监测布点和地表水监测断面图

附图4  项目主要环境保护目标图

附图5  项目主要周边及场区现状图片

附图6  湖南祁阳经济开发区新区规划图

附图7  项目污水走向图

附图8   祁阳县水文、水系图

附图9  祁阳科创园综合体项目1.1期修建详细规划图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  永州市再现辉煌新型材料有限公司营业执照

附件3  招商及买卖合同

附件4  环境质量监测报告和质保单

附件5  检验检测机构资质认定证书

附件6  关于湖南祁阳县经济开发区管理委员会对本项目的建设意见

附件7  湖南省环保厅关于湖南省祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见

附件8  关于祁阳科创产业综合体项目（1.1期）环境影响报告表的批复

附件9  永州市再现辉煌新型材料有限公司年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目环境影响报告表评审意见

附件10  专家签名表

附件11   行政处罚决定书

附件12  罚款单

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永州市再现辉煌新型材料有限公司 |
| 法人代表 | 何志刚 | 联系人 | 何开力 |
| 通讯地址 | 祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通） |
| 联系电话 | 13925048394 | 传真 | —— | 邮政编码 | 42500 |
| 建设地点 | 祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通） |
| 审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2922塑料板、管、型材的制造 C3311金属结构制造 |
| 占地面积 (平方米) | / | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 39 | 环保投资占总投资比例(％) | 1.95 |
| 评价经费(万元) | — | 投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 现代人生活在钢筋水泥的“丛林”中，在城市快速发展的同时，城市风格逐渐丧失了原有的特色，千篇一律的现代建筑风格引发了人们的“视觉疲劳”。新型屋面瓦 ——合成树脂瓦以其丰富的颜色、新颖的造型、环保节能的特性、日益广泛的用途和功能被广泛的应用。目前，中国已成为全球屋面材料的生产基地及世界采购基地，中国大量的市政园林景点、 历史古迹修复、房地产、旅游休闲度假区、主题公园、公共工程、别墅豪宅及旧房改造等都在陆续进行大规模建设之中，这就需要大量的设计美观、经济实用、安全可靠的屋面材料产品来装饰，目前，国家大力倡导与推广轻型环保建筑材料，合成树脂瓦因其绝对的优势被广泛应用于各类永久建筑屋面装饰，产品市场发展前景极为广阔。 轻钢龙骨，是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，轻钢龙骨广泛用于宾馆、候机楼、车运站、 车站、游乐场、商场、工厂、办公楼、旧建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢（烤漆）龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便等优点。国家目前倡导绿色建筑，节能环保，循环利用以及住宅产业化，工业化，而钢结构建筑作为“绿色建筑”的优秀代表，几乎满足所有要求，市场需求旺盛。 彩钢瓦主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶，彩钢瓦的优点具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点，近几年来，钢结构市场兴旺，彩钢瓦的生产和消费进入快速增长期。 祁阳经济开发区系湖南省人民政府批准成立并经国家发改委审核公告的省级开发区，由黎家坪建材工业园、浯溪冶化工业园、祁阳科技工业园及新区“一区三园”组成。2016年，祁阳县委县政府为落实省“135”工程，实施“工业强县”战略，为了推进为加速产业承接转移，加速企业转型升级，打造县域经济新动力、夯实经济发展后劲，促进创新创业，推动产业园区又快又好发展，湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司拟在湖南祁阳经济开发区新区灯塔路建设祁阳科创产业综合体项目，建设的标准厂房的入驻企业以电子信息、机械制造、新能源、新材料、生物医药器械、轻纺服饰等企业为主。 法人何志刚原在北京专业从事树脂瓦生产，经过多年经营发展，有固定客户和销售渠道，受祁阳县找祁阳县经济开发区科创园邀请回乡发展，特成立永州市再现辉煌新型材料有限公司，投资2000万元在祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通），建设年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目，该项目于2019年9月购买设备进行安装，2019年12月进行设备调试，本项目未批先建，永州市生态环境局祁阳分局于2020年6月30日对本项目下达行政处罚决定书（详见附件11），项目因受疫情影响，未进行生产，施工和设备调试过程中未收到环保投诉，本项目为补办环评，环评中将结合实际生产情况，重点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案，为建设单位及环保管理部门提供参考。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护法律、法规的要求，本项目树脂瓦生产线属于“十八、橡胶和塑料制品业中47塑料制品制造、其它”编制环境影响报告表，轻钢龙骨和彩钢瓦生产线属于“二十二、金属制品业”中“67金属制品加工制造”之“仅切割组装”，应填报环境影响登记表，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》第五条跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定，因此本项目应编制报告表。永州市再现辉煌新型材料有限公司特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司对“年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 2、建项目概况 2.1 建设项目基本情况 （1）项目名称：年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：永州市再现辉煌新型材料有限公司； （4）建设地点：祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通）（经度111°51′9″，纬度26°33′8″）； （5）项目总投资：2000万元； （6）生产规模：建设3条生产线，一条年产36万米树脂瓦生产线，一条年加工210吨轻钢龙骨生产线，一条年加工3万米彩钢瓦生产线。 2.2 建设项目建设规模及内容 本项目拟建位于祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通），购买祁阳县经济开发区科创园已建标准化厂房，总建筑面积为2906m2，主要建设内容为：树脂瓦生产区建筑面积800m2，轻钢龙骨生产区建筑面积500m2，彩钢瓦生产区建筑面积500m2，原料仓库500m2，成品仓库建筑面积500m2，办公室建筑面积106m2，电力、给排水、绿化及生活区等配套工程依托祁阳县经济开发区科创园，主要工程组成见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称 建筑物 名称 建筑规模 基本情况 主体工程 树脂瓦生产区 建筑面积800m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于生产树脂瓦 轻钢龙骨生产区 建筑面积500m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于生产轻钢龙骨 彩钢瓦生产区 建筑面积500m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于生产彩钢瓦 储运工程 原料仓库 建筑面积500m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于贮存树脂瓦、轻钢龙骨、彩钢瓦原料 成品仓库 建筑面积500m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于贮存树脂瓦、轻钢龙骨、彩钢瓦成品 辅助工程 办公室 建筑面积106m2 砖混结构，购买科创园已建标准厂房，用于办公 依托工程 配供电 依托祁阳县经济开发区科创园供电系统，由区域供电电网供给，配套相应的配电设施 供水 依托祁阳县经济开发区科创园供水系统，水源为市政自来水管网供给 排水 依托祁阳县经济开发区科创园排水系统，雨污分流，雨水经厂房周围雨水沟收集后排入市政雨水管网；生活污水依托祁阳县经济开发区科创园化粪池（20m3）处理达标后排入市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂 公用工程 供水 水源为市政自来水管网供给 供电 由区域供电电网供给，配套相应的配电设施 道路 依托科创园内道路、人行道及消防通道 消防 依托科创园消防水池，厂区配备灭火器材 环保工程 废水处理设施 雨污分流 生活污水：依托祁阳县经济开发区科创园化粪池（20m3）处理 树脂瓦冷却废水：冷却池（10m3） 废气处理设施 投料粉尘：1套集气罩+布袋除尘器+20m排气筒 废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘：设备自带集气罩+布袋除尘器 树脂瓦切割粉尘：设备自带集气罩+布袋除尘器 树脂瓦加热熔融、挤出废气：1套集气罩+UV光解设施+20m高排气筒 噪声处理设施 设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器、高噪声设备加装隔声罩、减速禁鸣标记、车间墙壁加装高效吸声材料 固废处理设施 生活垃圾：垃圾桶（若干） 一般固废：一般固废间（20m2） 危险废物：危险固废间（20m2） 2.3项目生产内容及生产规模： 本项目建设3条生产线，一条年产36万米树脂瓦生产线，一条年加工210吨轻钢龙骨生产线，一条年加工3万米彩钢瓦生产线，生产方案详见表1-2。 表1-2 项目生产方案一览表 序号 产品名称 年产量 规格/型号 产品质量标准/技术要求 1 树脂瓦 36万米 宽970mm*厚3mm 《合成树脂装饰瓦》（JG/T346-2011） 2 轻钢龙骨 210吨 根据客户需求定制 《建筑用轻钢龙骨配件》（JC/T558-2007） 3 彩钢瓦 3万米 宽970mm*厚3mm 《建筑用压型钢板》（GB/T 12755-2008） 表1-3 合成树脂瓦要求 序号 项目 要求 1 外观 表面应平整，颜色均匀，无裂纹、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、异色点 2 尺寸偏差（mm） 长度：±30mm 宽度：±6.0mm 厚度：±2.54mm 3 表面层厚度 不应小于0.15mm 4 加热后状态 不应产生气泡、裂纹和麻点。表面层与中间层之间不应出现分离 5 加热后尺寸变化率 不应超过2.0% 6 落锤冲击（破坏个数/冲击次数） 试样的破裂个数不应超过1个 7 燃烧性能 合成树脂装饰瓦的氧指数不应小于32% 8 承载性能 挠度为跨距3%时，承载力不应小于800N 9 耐环境应力开裂 实验后表面层和中间层均应无裂纹，表面层与中间层不应分离 10 老化性能 外观：经人工加速老化试验后不应出现龟裂、斑点和粉化现象；色差：单一颜色、表面平整的试样，老化前后试样的颜色变化用△E表示，△E≤5 特殊装饰（如非单一颜色、木纹、压花等）的试样，老化前后试样的颜色变化用灰度卡评定,灰度等级 不应小于3级。老化试验后简支梁双V缺口冲击强度保留率不应低于60% 表1-4 轻钢龙骨技术要求 序号 项目 要求 1 外观 配件表面应光洁、平整,折弯处不应有裂纹,镀锌层不应有锈蚀、起皮起瘤、脱落等缺陷。喷漆、喷 塑等涂层不应有露底及明显气泡、桔皮等缺陷。 2 表面防锈 配件表面除采用镀锌外,还可采用喷漆、喷塑等涂层表面防锈方法；镀锌层厚度(单面)不小于7pm；涂层附着力不次于2级； 3 尺寸和允许偏差 配件的尺寸和允许偏差应符合表1、表2的规定。材料厚度允许负偏差应符合GB2518-2004表7 中“>600,≤1200”栏的规定 4 尺寸和允许偏差 配件的尺寸和允许偏差应符合表1、表2的规定。材料厚度允许负偏差应符合GB2518-2004表7 中“>600,≤1200°栏的规 5 力学性能 吊件（除T型龙骨吊件外） 类别 荷载P，N 技术要求 与60型承载龙骨配套 2500 三个试件残余变形量平均值不大于2.0mm，最大值不大于2.5mm 与50型承载龙骨配套 2000 与38型承载龙骨配套 1200 挂件（除T、H型龙骨吊件外） - 600 固件不滑脱，两角都不变形 表1-5 彩钢瓦技术要求 序号 项目 检查内容与要求 1 质量检验 所用镀层板、涂层板的原板、镀层、涂层的性能和材质是否符合相应材料标准 压型板成型部位的基板不应有裂纹 压型钢板成型后，涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹,剥落和擦痕等缺陷 2 允许偏差 项目 允许偏差 波高 截面高度≤70 ±1.5 截面高度＞70 ±2.0 覆盖高度 截面高度≤70 +10.0 -2.0 截面高度＞70 +6.0 -2.0 板厂 +9.0 -0.0 波距 ±2.0 横向剪切偏差（沿截面全宽） 1/100或6.0 侧向弯曲 在测量长度L1范围内 20.0 3 原板 （1）原板应采用冷乳、然轧板或带,其尺寸外形及允许偏差应符合GB/T708线GB/709的规定。 （2）压型钢板板型的限开度(基板度)直符合600mm、1000mm玻1200mm系列基本尺寸宜为1000mm。 4 基板与涂层板 基板与涂层板均可直接辊压成型为压型钢板使用。热镀锌基板与热镀铝锌基板的化学成分与力学性能应符合附录A的规定。 基板钢材按屈服强度级别宜选用250级(MPa)与350级(MPa)结构级钢。其强度设计值等计算指标可参照GB 50018的规定取值。当有技术经济依据时，压型钢板基板钢材可采用更高强度的钢材。 5 涂层板 压型钢板用涂层板的涂层类别、性能、质量等技术要求及检验方法均应符合国家标准GB/T 12754的规定。彩涂板的牌号、用途及分类与代号可见附录E，其镀层、涂层与耐久性试验应符合附录C的规定 2.4项目原、辅材料消耗情况 本项目树脂瓦原材料为聚氯乙烯树脂新料以及钙粉、复合稳定剂、硬脂酸、石蜡、色粉、ASA，轻钢龙骨主要原材料为镀铝锌钢卷，彩钢瓦主要原材料为彩钢卷，均由供应商的汽车运输至本厂；生产中所用能源主要为水、电，详细情况见表1-6。 表1-6 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号 用途 材料名称 年消耗量 来源 备注 1 树脂瓦生产线 聚氯乙烯树脂（pvc）SG-5型 1258.5t 永州市购买 粉状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为10t 2 钙粉 660t 粉状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为3t 3 无尘复合稳定剂 52.24t 片状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为2t 4 硬脂酸 15.86t 颗粒状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为1t 5 石蜡 8.31t 片状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为1t 6 色粉 3t 粉状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为1t 7 ASA供挤料 70.51t 颗粒状，袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为1t 8 润滑油 50L 液体，桶装，50L/桶 9 轻钢龙骨生产线 镀铝锌钢卷 221.05t 厂区最大贮存量为20吨 10 彩钢瓦生产线 彩钢卷 53.05t 厂区最大贮存量为10吨 11 能耗 电 8万KW·h 祁阳经开区工业园电网 / 12 水 555t 祁阳县自来水厂 / 聚氯乙烯树脂：简称PVC，主要成份为聚氯乙烯，为白色粉末状，物理性质：CAS No.：9002-86-2，EINECS号：208-750-2，分子式：-[CH2CHCl]-n，熔点：302，折射率：1.54 (20 C)，密度：1.4 g/mL at 25 °C(lit.)。作为屋面建材有很好的阻燃效果。 钙粉：石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。碳酸钙作为树脂瓦的填充材料，增强塑料的刚性。 无尘复合稳定剂：是对PVC制品增加抗冲击性能，增加韧性，稳定剂阻止PVC分解，就是防止糊料，无尘复合稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在 PVC 树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 硬脂酸：即十八烷酸，性状：白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体。能分散成粉末，微带牛油气味。相对密度（g/mL,20/4℃）：0.9408，熔点（ºC）：67~69沸点（ºC,常压）：183~184（133.3pa），沸点（ºC,5.2kPa）：360，结构简式：CH3(CH2)16COOH，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。 石蜡：又称晶形蜡，碳原子数约为18～30的烃类混合物，主要组分为直链烷烃(约为80%～95%)，还有少量带个别支链的烷烃和带长侧链的单环环烷烃(两者合计含量20%以下)，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。 硬脂酸和石蜡在树脂瓦生产中主要起润滑左右，克服PVC挤出的阻力和摩擦热，在模具，螺杆，联结块，润滑给物料流动性。 ASA供挤料:是一种有丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸橡胶组成的三元聚合物，属于抗冲改性树脂。该材料具有很强的耐候性，主要起耐高温、冰冻、抗紫外线作用。 2.5项目主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表1-7。 表1-7 项目主要生产及辅助设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 数量 备注 1 螺旋上料机 80 1台 树脂瓦生产线 2 SJZ80/156锥形双螺旋上料机 SJZ80/156 1台 3 真空粒料上料机 50 1台 4 SJZ65/132锥形双螺旋上料机 SJZ65/132 1台 5 SJ50/30单螺旋挤出机 SJ50/30 1台 6 四层分配器 / 1台 7 1300mm挤出模具 1300mm 1台 8 1300mm压花辊 1300mm 1台 9 螺旋上料机（带堆料装置） / 1台 10 干燥料斗(ABCB) / 1台 11 1050mm成型机（含切片装置） 1050mm 1台 12 切割机 / 1台 13 堆料架 / 1台 14 正脊瓦 斜脊瓦 三通 斜脊堵头模具含压机一台 / 4套 15 烘箱 / 1台 16 500混料机 / 1台 17 螺旋上料机 / 2台 18 SRL-Z300/600混合机组 / 1台 19 PC500破碎机 / 1台 20 MF550磨碎机 / 1台 21 冷却塔 / 1台 22 轻钢别墅龙骨机 89mm HG-10 1台 轻钢龙骨生产线 23 放料机 / 1台 24 收料机 / 1台 25 单瓦机 280型 1台 彩钢瓦生产线 26 复合瓦机 860型 1台 27 水泵 / 1台 公用设备 根据建设单位提供资料，本项目树脂瓦生产线一小时可生产130m树脂瓦，年生产3000小时，130m×3000h=39万米＞36万米；轻钢龙骨生产线一小时可生产0.5吨，年生产420小时即可满足产品设计规模，彩钢瓦生产线一小时可生产80m彩钢瓦，年生产375小时即可满足产品设计规模。项目购买的设备符合产品设计方案。 2.6劳动定员及工作制度 项目营运期员工30名，年工作300天，每天一班，每班工作10小时，均不在厂区食宿。 2.7给排水 2.7.1供水 ①本项目给水源来自区域自来水管网供水，从科创园引入1条DN100的给水管供场区使用。 项目总用水量为2055m3/a（其中1500m3水量为循环回用水，555m3来自于地下水和初期雨水），用水主要包括树脂瓦生产线冷却水和员工生活用水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表1-8： 表1-8 项目营运期给水测算表 序号 用水名称 用水定额 用水 单位数 使用 时间 用水量 排水量 日用水量m3/d 年用水量 m3/a 年排水量（m3/a） 1 员工生活用水（均不在厂区食宿） 45L/cap·d 30人 300天 1.35 405 344.25 2 树脂瓦生产线冷却水循环用水 5m3/d / 300天 5 1500 0 3 树脂瓦生产线冷却水补充用水 0.5m3/d / 300天 0.5 150 0 合计 6.85 2055 344.25 图1-1 项目水平衡图 t/a 2.7.2排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，厂界四周均设有有雨水沟，依托祁阳县经济开发区科创园雨水沟排入市政污水管网。 本项目营运期树脂瓦冷却水经厂区冷却池冷却后循环使用，不外排，营运期产生的废水主要为生活污水，产生量为344.25m3/a（1.147m3/d），依托祁阳县经济开发区科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经灯塔路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江。 2.8供电 本项目由祁阳县经济开发区科创园电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 2.9供热 本项目不设锅炉，树脂瓦生产线加热熔融采用电加热。 2.9消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范（GBJ16-2006》进行设计，工程按一级耐火等级设计。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，建设单位购买湖南祁阳县经济开发区内湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司投资建设的祁阳科创产业综合体项目（1.1期）标准厂房，目前该厂房还未有已入驻和待入驻的企业，标准厂房前段施工期和项目设备安装过程中废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境及社会简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 祁阳县位于湖南南部，湘江中上游，永州市东北部，东接常宁，南临桂阳、新田、宁远、双牌、零陵，西抵冷水滩，北连祁东。地理坐标：东径111°35′～12°14′，北纬26°02′～26°51′之间。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目建设位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通）（地理坐标：经度111°51′9″，纬度26°33′8″），北面约400m为灯塔路，交通便利，地理位置详见附图1。 2. 地形地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。根据1990年《中国地震裂度区划图》，本区域地震裂度小于6度。 3.矿产资源 祁阳县已探明矿产18种，包括非金属矿产资源9种，金属矿产6种，能源矿产3种。发现各类矿产地78处，其中大型矿床1处，中型矿床2处，小型矿床19处，矿点56处。煤炭储量1.26亿吨，可采煤层的平均厚度为3.91米，均为优质煤，以无烟煤为主。主要分布在袁家矿区。石灰岩储量45亿吨，白云岩储量2.5亿吨。拥有地下水资源量1.33亿立方米，可开采量0.67亿立方米。地下水埋藏较浅，一般在5-10米间，且水量丰富。境内现有野生动物159种，其中被列为国家二级保护动物的有锦鸡、小灵猫、虎文蛙、白鹇4种，有野生种子植物741种。 4. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 5. 水文特征 （1）地表水系 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。湘江在祁阳境内主要一级支流有白水、祁水，二级支流有清水江。 白水发源于桂阳白水乡大土岭，经常宁市蒲竹源进入本县，境内大至呈南北流向，经晒北滩、金洞、八宝，于白水镇汇入湘江。全流域面积为1810平方公里，河长117公里，落差653米，其中在本县境内流域面积1070.6平方公里，河长78.1公里，落差240.3米。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的东江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在本县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。 清江发源于祁东县的刘家岭，流经祁东后于羊角塘镇雅集塘进入本县，并在该镇区域内折回，经八歧又进入祁东。清江流域面积282平方公里，河长41公里，坡降2.5‰，其中在我县境内流域面积148平方公里，河长18公里，落差17.2米。 项目东面2.5km纳污水体湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （2）地下水 ① 含水层 区内主要含水层有石炭系下统岩关阶邵东段灰岩(C1y1)、泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩(D3x1)及侏罗系下统门口山组砂岩(J1m)。 石炭系下统岩关阶邵东段灰岩（C1y1）：岩性为深灰色泥晶灰岩、泥灰岩。地表溶蚀较发育，很少见有岩石露头。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙较发育。一般泉水出露较少，泉水流量0.004~0.07L/s。含中等丰富的溶洞裂隙水。 泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩（D3x1）：岩性为浅灰至深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩及白云质灰岩。地表见有小溶沟、溶槽等岩溶现象。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙发育，裂隙发育深度一般达200m左右，雨季泉水流量0.03~1.24L/s，旱季泉水流量0.001~0.06L/s。含富水性中等的溶洞裂隙水。 侏罗系下统门口山组（J1m）：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩及泥岩，中细粒砂岩含弱裂隙水。 区域内各含水层的水质均属于 HCO3-Ca型，矿化度0.187~0.316克/升，PH值7.1~7.5。 ② 隔水层 侏罗系下统门口山组（J1m）泥岩相对隔水层：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩，除中细粒砂岩含弱裂隙水外，其他岩石不含水或含水微弱，均可视为相对隔水层。 泥盆系中统跳马涧组及奥陶系砂岩、板岩相对隔水层：除浅部砂岩含风化裂隙水外，深部含水性弱，可视为相对隔水层。 ③ 断层带的导水性与富水性 该区断层以逆掩压扭性断层为主，钻孔揭露断层均见明显的断层角砾（破碎带），未出现断层涌漏水现象，因此，断层的导水性富水性较弱。但断层上盘岩层的富水性中等。 ④ 地下水补、径、排特征 地下水补给：项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给。 地下水径流：受地形地貌、岩层产出状态的控制，评估区总体地势北高南低，区内地下水的总体径流方向：由北向南流。局部地段因构造影响可能有所变化。 地下水排泄：区内地下水的排泄受南西面侵蚀基准面的控制，地下水主要通过泉或向低洼处的溪沟排泄，最终汇入湘江。 综上，项目区域主要补充水水源为大气降水，本区水文地质条件属孔隙裂隙充水为主的简单偏中等类型。 6．生态环境 （1）土壤 由于岩层变化复杂，土壤明显成垂直分布，一般红壤分布在海拔300公尺以下的低山，海拔300-800公尺为山地红黄壤和黄壤，占总面积89%；海拔800-1200公尺为山地黄棕壤，占总面积 5%；海拔1200公尺以上多为山地草甸带，占总面积4%。一般土层厚度在100厘米以上，PH值4.5-6.0之间，呈酸隆反映。全区的地貌类型组合：水面占6.43%，平原占1.74%，岗地占0.28%，丘陵占0.67%，山地占90.88%。山地的中山类型占77。15%，占主导优势。评价区域内土壤类型主要是黄壤。 （2）植被与生物多样性 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米；油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 据调查，项目所在地为工业园区，周边植被主要为绿化带、灌木和杂草，无珍稀保护植物。 （3）动植物资源 永州市地形起伏，气候温热潮润，草木畅茂，水域辽阔，为野生动物生息繁殖提供了较好的生存环境，野生动物中两栖纲有蝾螈、中地大蟾蜍、青蛙、泥蛙、雨蛙、金线蛙等；爬行纲有壁虎、晰蜴、龟、鳖、蛇等；鸟纲有鸬鹚、苍鹭、白鹭、鸿雁、灰鹅、野鸭、鸳鸯、秋沙鸭、黑耳鸢、雀鹰、鹌鹑、竹鸡、绿啄木鸟等；哺乳纲有刺猬、鲮鲤、兔、鼠、松鼠、蝙蝠、果子狸、獐、野猪、豪猪、水獭、山獾等。 根据现场踏勘，项目拟建位于湖南祁阳县经济开发区科创园，人的活动频繁，项目评价范围内未见国家法定珍稀物种。 7.祁阳县城总体规划 根据《祁阳县城市总体规划》(2001-2020)：祁阳县城建设用地在现有基础上主要向西部和沿322国道向南发展。东部在七里桥的基础上，北部在黎家坪以及现有工业区基础上适当发展。旧城区主要以旧城改造为主，重在内部调整。 祁阳县城市空间发展采取“北控、南扩、西拓、东调”的发展战略，其空间结构模式由现状两点一线，转变为开放式，有机生产的组团式发展模式，以322国道，湘江为生长轴线形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构；构成山水相间、城乡交融、组团布局，生态系统良好的城市空间结构。 本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，属二副中的城南组团，本项目为树脂瓦生产、轻钢龙骨和彩钢瓦加工项目，不属于衡（阳）永（州）中部地区限制及禁止发展的项目，符合祁阳县城总体规划的要求。 8.湖南祁阳经济开发区概况 祁阳经济开发区系湖南省人民政府批准成立并经国家发改委审核公告的省级开发区，由黎家坪建材工业园、祁阳白水科技工业园及新区“一区三园”组成。其中：祁阳黎家坪工业开发小区于1996年5月成立，行政级别为副处级。2006 年4月，湖南省人民政府批准为省级开发区，并经国家发改委审核公告。 祁阳经济开发区新区位于祁阳县县城南部、湘江南岸。规划范围：北起湘江，南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯亭路，规划用地面积约15.38km2。具体涵盖观音滩镇的白竹、龙井、银星、花山、利溪村，茅竹镇的大唐、道塘、 詹家村，浯溪镇的唐家岭、长流、灯塔、五里、浯溪、孙市、塔边、新埠头、小 江村，总计17个行政村。根据祁阳经济开发区新区总体规划，新区的主体功能为“产业功能+生活功能”的二元复合新型城区。其新区产业定位为：发展一、二类工业，以机械电器、 食品医药、轻纺服饰为主。 本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，根据《湖南祁阳经济开发区环境影响报告书》中经开区企业准入条件，结合《产业结构调整目录（2011年）（2013年修正本）》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定经开区新区企业引进的准入行业、条件以及经开区企业准入特别管理措施（负面清单），确定本经开区的企业引进的准入行业、条件见表2-1。 表 2-1 经开区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类 领域 序号 行业、工艺及产品特别管理措施 国民经济行业分类代码 政策依据 C制造业 农副食品加工业 食品制造业 2 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等 C13 C14 C15 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 《湖南省湘江保护条例》及实施方案； 新区规划环评 片区规划 纺织业、纺织服装、服饰业 3 禁止①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造 禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业 C17 C18 C19 医药制造业 4 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置 C27 机械电子 5 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业； C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 G交通运输、仓储和邮政业 仓储物流 6 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目 G59 片区规划 N水利、环境和公共设施管理业 N77环境治理业 7 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业 N77 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》 9.祁阳经济开发区新区现状 （1）基础设施建设概况 近5年，经开区新区共投入基础设施建设资金30亿元，启动110个基础设施建设项目，修建了“六纵四横”42公里的交通路网，实现了水、电、路、讯、学校、医院、银行、超市等基础设施和配套设施的全覆盖。在中小企业创业园建设过程中，吸纳社会资金6亿多元，建成标准厂房、职工宿舍、综合服务楼、食堂、公租房80万平方米，其中标准厂房40万平方米，本项目购买湖南祁阳县经济开发区科创园已建标准厂房建设年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目。 （2）给水工程 湖南祁阳经济开发区新区工业企业生产生活用水及居民生活用水均由祁阳县新埠头水厂集中供给。本项目依托祁阳县经济开发区科创园供水管网供水。 （3）祁阳经济开发区新区排水工程 祁阳经济开发区新区排水实施雨污分流制，区域配套截排污管网、污水处理厂等基础设施工程建设，祁阳县白竹污水处理厂（原名祁阳县城南污水处理厂）建设位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，目前已投入运营。污水处理厂纳污范围为祁阳经济开发区新区（北起湘江，南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯亭路）。新区各企业工业废水及生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1和表4中三级标准；祁阳县白竹污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，排入湘江。本项目生活污水依托园区化粪池处理后排入祁阳县白竹污水处理厂集中处理。 （4）现有入园情况 根据入园企业情况，现有入园企业主要为轻纺服饰鞋业、机械电器产业、食品医药（含农副产品加工），对照新区规划的产业定位为重点以机械电器、食品医药、轻纺服饰为主，现有入园企业符合新区规划的产业定位要求。入园企业基本情况详见下表。 表2-2 祁阳经济开发区新区已入园企业基本情况 序号 企业 名称 建设内容及规模 占地 面积 （亩） 环评批复情况 验收情况 运行 状况 入园时间 1 湖南凯盛鞋业有限公司 生产NIKE运动，年产量150万双 487.6 永环评 [2010]62号 永环竣验[2013]7号 运行 2010 2 祁阳五洲医药包装有限公司 年产药品包装复合膜2300吨 112.8 永环评 [2013]1号 永环竣验[2013]5号 运行 2013 3 祁阳华泰钢瓶制造有限公司 年产150万只液化钢瓶及配套液化充气站 37.65 永环评 [2013]16号 / 运行 2013 4 湖南黑茶科技有限公司 永州黑茶产业化项目 1000 湘环评 [2010]222号 / 运行 2010 5 祁阳县合丰拉链织造有限公司 拉链线生产 45.01 永环评 [2011]31号 / 运行 2011 6 祁阳富福服装有限责任公司 年产1000万件牛仔服生产线新建项目 143.6 祁环评 [2014]6号 / 运行 2014 7 湖南华庆泡棉制品有限公司 年产5000吨PU泡棉生产线 68.21 永环评 [2012]32号 / 运行 2012 8 永州富康源电子有限公司 年产6600万根电脑、电视、收机数据线投资项目 25.81 永环评 [2014]14号 / 运行 2014 9 湖南美星光电科技有限公司 新型节能照明LED灯建设项目 20 祁环建 [2011]5号 / 运行 2011 10 湖南鸿达园食品有限公司 年产10000吨糕点、月饼及8000吨炒货生产线建设项目 18.6 永环评 [2013]75号 / 运行 2013 11 湖南千山医疗器械有限公司 年产8亿支一次性无菌真空采血管及8亿支采血针建设工程 155.21 永环评 [2013]75号 / 运行 2013 12 祁阳祥和服装有限公司 年加工6万件服装建设项目 1.65 祁环建 [2015]4号 / 运行 2015 13 湖南江涵电子科技有限公司 年产5000万条U盾、K宝数据线项目 20 祁环评 [2015]5号 / 运行 2015 14 湖南湘妹食品有限公司 年产速冻食品6万件/年、冰淇淋450万件/年 20 永环评 [2011]01号 永环竣验[2013]11号 停产 2011 15 祁阳县山优宝公司 年产植物饮料项目 29.36 永环评 [2014]03号 / 运行 2014 16 湖南旺华保健科技有限公司 年产电子能量保健鞋垫300万双GLE鞋垫300万双PU防震鞋垫300万双其他鞋垫150万双 30 永环评 [2015]06号 / 运行 2015 17 永州华鑫建材有限公司 年产30万m³商品混凝土搅拌站 99 祁环评 [2014]26号 祁环函[2013]47号 运行 2014 18 祁阳华润 燃气 燃气设备及燃器具的销售、安装、维修生产线 35 / / 在建 2017 19 祁阳泰戈服装有限责任公司 年产200万件服饰生产线新建项目 30 / / 在建 2017 20 祁阳德鑫 物流 物流配送建设项目 50.48 / / 在建 2017 21 祁阳林辉鞋材有限公司 制鞋生产线 9.5 永环评 [2012]21号 / 运行 2012 22 祁阳鑫利 生物 以农副产品为原料加工提取生产线 106 / / 在建 2017 23 泰格莱电子 精密电子连接器及线束产品 20 / / 在建 2017 24 祁阳成信鞋材有限公司 制鞋生产线 16 永环评 [2012]20号 / 运行 2012 25 永州市协荣橡胶制品公司 生产橡胶鞋制品 22 永环评 [2012]16号 / 运行 2012 26 祁阳宇晖机电实业有限公司 机械化设备生产线 80 永环评 [2013]15号 / 运行 2013 10.环境保护目标调查与区域污染源调查 10.1环境保护目标调查 评价范围内的环境功能区划：根据《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》，本项目评价范围内的大气属于二类功能区，居住办公商业区声环境属于2类功能区；工业区声环境属于3类功能区；主要交通干线两侧35m以内区域声环境属于4a类功能区，水环境属于III类功能区。 主要的环境敏感区：评价范围内主要的环境敏感区包含了安置小区居民点。各环境保护目标的具体位置详见附图3。各保护对象及保护要求详见本报告表3-6。 10.2环境制约因素及解决办法 本项目评价范围内水环境、大气环境、声环境质量均符合规定的功能区要求，具有一定环境容量。根据现场踏勘，项目评价范围内无珍稀濒危野生动植物和文物古迹。本工程无明显制约项目建设的环境因素。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本次评价采用现场监测与引用历史监测数相结合的方式对建设项目所在地环境质量进行评价，具体监测点位见附图。 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用祁阳环境保护局发布的《2018年祁阳环境质量监测年报》中祁阳县环境空气质量现状数据，祁阳气象站编号为57868，属于国家气象观测站一般站。距拟建项目约为30km，根据祁阳县环保局常规监测点空气质量监测数据，监测数据详见下表3-1： 表3-1 2018年祁阳县环境空气质量状况 点位 监测因子 年评价指标 监测浓度（年平均值） 标准值（年平均值） 占标率（%） 达标情况 祁阳县环保局 PM10 年平均质量浓度 70.6ug/m 70ug/m 100.86% 不达标 PM2.5 47.8ug/m3 30ug/m3 159.33% 不达标 二氧化硫 12.4ug/m3 60ug/m3 20.67% 达标 二氧化氮 12.2ug/m3 40ug/m3 30.5% 达标 臭氧 CO第95百分值 95.5ug/m 160ug/m 59.69% 达标 一氧化碳 日最大8h第90百分位 0.8mg/m3 4ug/m3 20% 达标 由表3-1可见，祁阳县城区近一年常规大气污染物中 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城属于不达标区。 祁阳县城区属环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5、PM10。监测数据客观的反应了祁阳县中心城区环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着祁阳县工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）各大气污染物环境质量现状调查与评价 本次环评的环境空气质量现状分析引用《湖南祁阳经济开发区环境影响报告书》中大气监测数据，该项目G1监测点位灯塔村居民点，位于本项目拟建地东南面约380m，其监测数据为近三年有效的历史监测资料，项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气质量现状具体监测情况如下： 监测时间： 湖南科博检测技术有限公司于2017年3月21~27日进行大气环境质量现状监测，监测时间为7天，SO2、NO2监测小时浓度。TSP、SO2、NO2、PM10监测日均值；二甲苯监测小时值、非甲烷总烃监测一次最高容许浓度，采样按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-3。 表3-2 引用数据大气现状监测点 序号 监测点位 与本项目位置关系 祁阳区主导风向 风速 G1 灯塔村居民点 本项目东南面380m 东北偏北 2.3m/s 表3-3 引用环境空气现状监测结果 浓度单位：ug/m3 监测点 监测因子 （小时）日浓度范围（μg/m3） 评价指数 GB3095-2012中二级标准限值 最大超标倍数 超标率（%） G1灯塔村居民点（本项目东南面380m） PM10 55~63 0.42 150 0 0 TSP 103~107 0.356 300 0 0 SO2 25~27 0.18 150 0 0 NO2 32~34 0.425 80 0 0 二甲苯 0.0015L 0.0000075 200 0 0 非甲烷总烃 0.16~0.18 0.00009 2000 0 0 从表3-4监测结果看出，监测期间灯塔村居民点监测点评价因子SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度监测值监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，二甲苯小时浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二甲苯空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃一次最高容许浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃一次最高浓度2.0mg/m3限值。 2、地表水环境质量现状 为了解项目纳污水体湘江地表水环境质量现状，水环境质量现状引用《湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司祁阳经济开发区农贸市场建设项目》环境影响报告表中2017年9月6日~2017年9月8日S1祁阳经济开发区排放口湘江上游500m（湘江断面）、S2祁阳经济开发区排放口湘江下游1000m（湘江断面）监测数据，该监测水体的排污口与祁阳白竹污水处理厂排污口为同一排污口，近期区域污染源无变化，监测布点见表3-4，监测断面详见附图3。 ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油、石油类、SS、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共10项。 ②监测点位 表3-4 地表水质监测断面布设情况 序号 水体名称 监测断面 1 湘江 祁阳经济开发区排放口湘江上游500m（湘江断面） 2 祁阳经济开发区排放口湘江下游1000m（湘江断面） ③监测时间 湖南坤诚检测技术有限公司于2017年9月6日~2017年9月8日对纳污水体湘江水质进行监测。 ④监测结果 地表水监测统计结果见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面 监测因子 浓度范围 （mg/L) 评价指数 超标数（个） 超标率（％） 最大超标倍数 标准值 （mg/L) S1祁阳经济开发区排放口湘江上游500m（湘江断面） pH 7.10~7.14 / 0 0 0 6-9 CODcr 12~15 0.75 0 0 0 20 BOD5 2.0~2.3 0.575 0 0 0 4 NH3-N 0.205~0.212 0.212 0 0 0 1.0 TP 0.10~0.12 0.6 0 0 0 0.2 石油类 0.02~0.03 0.6 0 0 0 0.05 动植物油 0.03 / 0 0 0 / LAS 0.10~0.12 0.6 0 0 0 0.2 粪大肠菌群 320~340 0.034 0 0 0 10000 S2祁阳经济开发区排放口湘江下游1000m（湘江断面） pH 7.02~7.05 / 0 0 0 6-9 CODcr 16~18 0.9 0 0 0 20 BOD5 3.2~3.4 0.85 0 0 0 4 NH3-N 0.629~0.632 0.632 0 0 0 1.0 TP 0.10~0.12 0.6 0 0 0 0.2 石油类 0.02~0.03 0.6 0 0 0 0.05 动植物油 0.03 3 / 0 0 0 LAS 0.16~0.17 0.85 0 0 0 0.2 粪大肠菌群 700~730 0.073 0 0 0 10000 由上表3-5监测结果可知，本项目S1、S2湘江监测断面水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境质量情况，本评价声环境质量监测委托湖南林晟环境检测有限公司于2019年11月27日~28日对本项目东、南、西、北面场界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测日期 监测结果 标准值 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 N1项目东面厂界外1m 2019.11.27 56.1 41.8 65 55 是 2019.11.28 56.1 42.8 60 50 是 N2项目南面厂界外1m 2019.11.27 56.9 42.2 60 50 是 2019.11.28 57.4 42.3 60 50 是 N3项目西面厂界外1m 2019.11.27 57.6 42.7 60 50 是 2019.11.28 58.5 43.6 60 50 是 N4项目北面厂界外1m 2019.11.27 47.2 41.6 60 50 是 2019.11.28 57.1 41.4 60 50 是 由表3-5声环境质量现状监测结果表明，项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 5、生态环境 （1）陆生植被 项目所在区域为工业区，土地开发利用程度较高。由于受人类活动干扰较频繁，植被以人工植被为主，地表覆盖物以荒地、草地为主，根据现场实地调查和收集的相关资料，评价范围未发现国家重点保护野生植物和古木大树分布。 （2）陆生动物 项目所在区域人类活动频繁，经现场调查，区域内存在鸟类以及青蛙、鼠类等小型动物，不存在国家级或省级保护动物。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通），根据现场实地踏勘结果，结合本项目建设特点、区域环境情况以及祁阳县区环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-6，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 坐标 功能及规模 相对厂界方位及距离 保护级别 经度 纬度 环境空气 安置小区居民点 111.851714 26.552645 居住，（60户、240人） 西面10m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准 梓木岭居民点 111.850006 26.552864 居住，（50户、200人） 西面30m 湾里院居民点1 111.852557 26.556188 居住，（120户、480人） 北面420m 湖南祁阳经济开发区政务中心 111.846644 26.556009 行政、办公，约100人 西北面600m 六房文家居民点 111.846622 26.558000 居住，（100户、400人） 西北面720m 祁阳县职业中专 111.846782 26.560493 学校，1000人 西北面970m 湾里院院居民点2 111.852089 26.559874 居住，（80户、320人） 西北面780m 金鼎名府小区 111.843467 26.556979 居住，（300户、1200人） 西北面960m 田塘冲居民点 111.857383 26.558644 居住，（15户、60人） 东北面740m 蒋家院居民点 111.861554 26.559007 居住，（6户、24人） 东北面690m 浯园社区居民点 111.847075 26.564399 （200户、、800人） 东北面1km 刘家冲居民点 111.854985 26.563830 （50户、200人） 东北面1km 五里堆居民点 111.857436 26.561549 居住，（60户、240人） 东北面1150m 祠堂院子居民点 111.835186 26.559179 居住，（40户、160人） 东北面1.6km 蒋家院居民点 111.830618 26.562429 （60户、240人） 东北面1.8km 石山皂居民点 111.835029 26.566521 （50户、200人） 东北面1.8km 孙市村居民点 111.860141 26.568721 （150户、600人） 东北面1.6~2.5km 白竹新村居民点 111.873520 26.553557 居住，（50户、200人） 东北面2.1km 灯塔社区居民点1 111.853087 26.548530 居住，（40户、160人） 南面370m 对门院居民点 111.857368 26.540422 居住，（60户、240人） 南面1km 余家院居民点 111.854865 26.531482 居住，（10户、40人） 南面2.3km 均塘冲居民点 111.848313 26.548117 居住，（20户、80人） 西南面290m 长流铺居民点 111.839875 26.546394 居住，（10户、40人） 西南面1.2km 半边山居民点 111.834550 26.551348 居住，（300户、1200人） 西南面1.3km 财凤冲居民点 111.835456 26.546362 居住，（30户、120人） 西南1.7km 五房院居民点 111.834922 26.537621 居住，（20户、80人） 西南面2.5km 灯塔社区居民点2 111.858820 26.552704 居住，（20户、80人） 东南面510m 王家院居民点 111.874166 26.547529 居住，（40户、160人） 东南面1.8km 对门院居民点 111.866532 26.543649 居住，（15户、60人） 东南面1.8km 大屋里居民点 111.868631 26.538887 居住，（40户、160人） 东南面2.1km 花山街岭居民点 111.874937 26.536952 居住，（20户、80人） 东南面2.4km 地 表 水 湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端” 111.878842 26.553447 12.5km，渔业用水区 东面1.9km 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类 声环境 安置小区居民点 111.851714 26.552645 居住，（60户、240人） 西面10m 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类 梓木岭居民点 111.850006 26.552864 居住，（50户、200人） 西面30m 生态 环境 工程区及周边500米范围内的植被、土壤、景观等 保持水土，维持生态平衡，农业种植等 确保工程建设与运行不恶化周边生态环境。 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气：本项目环境空气环境功能区为二类，SO2、NO2、NOx、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3等污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准，二甲苯、氯化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃一次最高容许浓度质量标准执行，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 1 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 PM10 年平均 70 24小时平均 150 6 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 7 TSP 年平均 200 24小时平均 300 8 NOx 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 9 二甲苯 1小时平均 200 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二甲苯空气质量浓度参考限值 10 氯化氢 1小时平均 50 11 非甲烷总烃 一次最高容许浓度 2000 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准 2、地表水环境 地表水环境：建设项目所在区域地表径流为1.9km纳污水体湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值 单位：mg/L 环境质量标准 评价因子及标准限值（单位：mg/L） GB3838-2002Ⅲ类标准 水温 pH COD TP 氨氮 BOD5 石油类 LAS 粪大肠菌群 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 6~9 ≤20 ≤0.2 ≤1.0 ≤4 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 3、声环境质量标准 根据《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》，项目区域居住办公商业区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；工业区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；主要交通干线两侧35m以内区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，噪声限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 水污染物 本项目营运期员工生活污水依托祁阳科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过灯塔路市政污水管网排入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，排放标准详见4-4、4-5。 表4-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 标准 项目 pH值 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 动植物油 （GB8978-1996）表4中三级标 6-9 ≤500 ≤300 ≤400 ≤45 ≤20 ≤100 表4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单 标准 项目 pH值 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 动植物油 （GB18918-2002）中一级A标准 6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5（8） ≤1 ≤1 2、大气污染物 营运期项目树脂瓦生产线颗粒物、非甲烷总烃有组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准；氯化氢参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中有机硅树脂类型标准（30mg/m3），项目颗粒物、非甲烷总烃厂界大气污染物浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，其它废气执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996），排放标准详见4-6、4-7。 表4-6 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 最高允许 排放浓度(mg/m3) 适用合成树脂类型 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 30 所有合成树脂类型 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 100 周界外浓度最高点 4.0 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品） 0.5 / / 氯化氢 30 有机硅树脂 周界外浓度 最高点 0.2 表4-7 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 厂界标准值（mg/m3） 氨 1.5 硫化氢 0.06 臭气浓度 20 表4-8 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒(m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 厂界外浓度最高点 1.0 3、噪声 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)，详见表4-9。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 3类 65 55 4、固废 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 永州市再现辉煌新型材料有限公司拟投资2000万元，购买湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通）建设年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目，生产规模为：建设3条生产线，一条树脂瓦生产线，年产36万米树脂瓦，一条轻钢龙骨生产线，年加工210吨轻钢龙骨，一条彩钢瓦生产线，年加工3万米彩钢瓦。 1、水污染控制指标 根据工程分析，本项目营运期无生产废水，产生的废水主要为员工生活污水，产生量为344.25m3/a（1.147m3/d），依托祁阳科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经灯塔路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江，CODcr 及NH3-N排放量分别为0.017t/a、0.001t/a。 2、大气污染物控制指标 本项目树脂瓦加热熔融工序会产生少量有机废气，根据工程分析，本项目非甲烷总烃产生量为0.44t/a，经“集气罩+UV光解“设施处理后，非甲烷总烃排放量为0.119t/a，项目总量控制指标详见下表。 表4-10 拟建项目总量控制分析表 单位：t/a 时期 污染源 主要污染物 预计 产生量 处理后排放量 核定排放量 营运期 生活污水 CODcr 0.103 0.017 0.017 NH3-N 0.014 0.001 0.001 树脂瓦熔融挤出 非甲烷总烃 0.44 0.119 0.119 由上表可知，本项目水型控制指标为：CODcr：0.017t/a；NH3-N：0.001t/a，由于目前非甲烷总烃总量控制指标未纳入国家总量控制指标体系，项目仅排放生活污水，建议本项目总量控制指标均进行核定。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程及产污节点图： 本项目购买湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司投资建设的祁阳科创产业综合体项目（1.1期）标准厂房，本项目于2019年9月购买设备进行安装，2019年12月进行设备调试，在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，施工和设备调试过程中不存在环保投诉。 营运期工艺流程及产污节点图： 1、树脂瓦生产工艺及产污节点图 图5-2 树脂瓦生产工艺流程图及产污节点图 树脂瓦生产主要工艺说明及产污环节： （1）混料：外购原材料（聚氯乙烯树脂新料以及钙粉、复合稳定剂、硬脂酸、石蜡、色粉、ASA）按照一定比例由人工倒入混料机锥形料斗，原材料由风机抽取通过螺旋杆输送至混料机封闭式料桶，混合15min后通过混料机下料口卸料至不锈钢料箱中，料箱加盖，盖中间挖有规则圆洞。卸料口与料箱盖圆洞之间由管道连接，形成封闭式卸料空间。 （2）上料：料箱转运至挤压机上料机旁，由人工将混合原料铲至上料机锥形料斗。原料通过螺旋杆输送至挤出机锥形料斗。螺旋杆出料口与料口与挤压机进料口之间用塑料袋连接，形成封闭式卸料空间。 （3）挤出：原料进入挤出机仓室，经电加热至180℃左右，原料呈熔融状态，设备内熔融状态的树脂进入磨具的封闭膜腔，充满模腔后塑料挤出形成片状树脂（即树脂瓦底层）。 （4）成型、压花：片状树脂通过双滚轴压花后进入成型机形成规格瓦状。成型机采用风机及循环水间接冷却。 （5）切割：成品在切割过程会产生少量的颗粒物，项目切割机自带收尘装置，切割时产生的颗粒物通过引风机吸入收尘装置中。 （6）检验：切割后的产品进入检验工序，不合格产品回收利用，合格产品进入成品区待售。 （7）边角料、不合格产品粉碎磨粉：本项目树脂瓦产品切割过程会产生边角料，产品生产过程中也会生成不合格产品，厂内设有一台破碎机，将边角料和不合格产品磨碎后当做原料回用。 2、轻钢龙骨生产工艺及产污节点图 图5-3 轻钢龙骨生产工艺流程图及产污节点图 轻钢龙骨生产主要工艺说明及产污环节： 本项目生产的轻钢龙骨为轻钢别墅定制轻钢龙骨，将镀铝锌钢卷原料放入放料机，卷装镀铝锌钢运行经过设备校正，为平直形状，在电脑内按需求输入设计图纸，原料才进入轻钢别墅龙骨机按图纸要求中模具压制成客户需求形状，根据图纸结构需安装螺丝钉处设备自动打孔，再相互挤压成型，辊压成型后产品按照尺寸要求经设设备切断，成品经人工包装入库，成品为不同规格轻钢龙骨，本项目不再车间内组装轻钢别墅。 3、彩钢瓦生产工艺及产污节点图 图5-4 彩钢瓦生产工艺流程图及产污节点图 彩钢瓦生产主要工艺说明及产污环节： （1）压筋：对购买的原材料彩钢卷进行压筋形成凸凹不平的波纹状，提升彩钢瓦整体结构强度。 （2）铣边、切割：铣边跟切割都是物理处理金属材料的一种方式，铣边是采用圆周式高速切削，切口面无毛刺光洁度高。 物料平衡： （1）树脂瓦生产线物料平衡 树脂瓦生产过程中的物料平衡见表5-1及图5-5所示。 表5-1 树脂瓦生产过程中的物料平衡表 单位：吨 投入 去向 名称 数量 名称 数量 聚氯乙烯树脂（pvc）SG-5型 1258.5 树脂瓦 2025.36 钙粉 660 投料无组织粉尘 1.922 无尘复合稳定剂 52.24 树脂瓦切割粉尘 0.203 硬脂酸 15.86 有机废气 0.47 石蜡 8.31 边角料 40.51 色粉 3 / / ASA供挤料 70.51 / / 润滑油 0.045 / / 合计 2068.435 / 2068.465 注：（1）润滑油用量为50L，润滑油密度在0.9千克/升左右，折合约0.045吨；（2）树脂瓦规格为宽970mm*厚3mm，合计34.92平方米，树脂瓦每平方米重5.8kg，36万米总重量为2025.36吨。 图5-5 树脂瓦生产线物料平衡图 （2）轻钢龙骨生产线物料平衡 轻钢龙骨生产过程中的物料平衡见表5-2及图5-6所示。 表5-2 轻钢龙骨生产过程中的物料平衡表 单位：吨 投入 去向 名称 数量 名称 数量 镀铝锌钢卷 221.05 轻钢龙骨 210 / / 轻钢龙骨切割钢屑、废边角料 11.05 合计 221.05 / 221.05 图5-6 轻钢龙骨生产线物料平衡图 （3）彩钢瓦生产线物料平衡 彩钢瓦生产过程中的物料平衡见表5-3及图5-7所示。 表5-3 彩钢瓦生产过程中的物料平衡表 单位：吨 投入 去向 名称 数量 名称 数量 彩钢卷 53.05 彩钢瓦 50.4 / / 彩钢卷切割钢屑、废边角料 2.65 合计 53.05 / 53.05 图5-7 彩钢瓦生产线物料平衡图 主要污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，施工和设备调试过程中不存在环保投诉。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 2.1废气 本项目树脂瓦混合料上料至挤出机工段通过软布利用高位差上料，全程密闭，无粉尘产生，营运期废气污染物主要为投料粉尘、废边角料和不合格产品破碎、粉磨粉尘、树脂瓦切割粉尘、挤出有机废气、轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割、钻孔粉尘。 （一）树脂瓦生产线废气 （1）投料粉尘 本项目树脂瓦生产用的粉状物料主要为聚氯乙烯树脂、钙粉、色粉，总用量为1921.5t/a，根据类比同类型企业和建设单位提供资料，本项目投料粉尘产生量约为粉状原料使用量的0.1%，产生量约为1.922t/a，环评要求建设在投料粉尘产生点安装1套布袋除尘器进行处理（集气效率为90%，风机风量为3000m3/h，除尘效率可达到99%以上），则粉尘的有组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.005kg/h，无组织排放量为0.192t/a，具体产、排情况见表5-4。 表5-4 树脂瓦投料粉尘产、排情况 污染源 污染物 排气量 (m3/h) 处理前 处理 措施 处理效率(%) 处理后 产生量 (t/a) 排放速率 (kg/h) 产生浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放 速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 投料 粉尘 1000 1.922 0.641 641 1套布袋除尘器+20m排气筒 99 0.017 0.005 5.6 注；本项目年工作300天，每天工作10小时，年工作3000小时。 （2）树脂瓦废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘 根据建设单位提供资料，本项目树脂瓦生产过程中产生的废边角料、不合格产品回用需进行破碎、粉磨，本项目年生产36万米树脂瓦，折合重量约为2025.36吨，生产过程中废边角料和不合格产品占成品量约为2%，则本项目废边角料和和合格产品产生量为40.51吨，则项目需破碎、粉磨量为40.51t/a，类别同类型项目，废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘产生量约为1%，0.405t/a，建设单位购买的破碎、粉磨设备配套集气罩+布袋除尘器，处理效率约为99%以上，则废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘排放量约为0.041t/a。 （3）树脂瓦切割粉尘 本项目切割工段将产生少量粉尘，产生量约为成品量的0.01%，本项目年生产36万米树脂瓦，折合重量约为2025.36吨，则本项目树脂瓦切割粉尘产生量约为0.203t/a，建设单位拟购买的树脂瓦切割机配套集气罩+布袋除尘器，处理效率约为99%以上，则树脂瓦切割粉尘排放量约为0.002t/a。 （4）树脂瓦加热熔融、挤出有机废气 项目树脂瓦加热熔融工序采用电加热，加热温度在180℃左右，根据研究表明PVC热解温度主要在213-658℃（摘自中国环境科学2015.35（8）2460-2469），本项目原材料配比中加入了少量稳定剂，熔融温度控制在180℃左右，在该温度下PVC基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，但原料中有少量未聚合的单体（HCl、氯乙烯等）及低聚合物在高温下会有部分挥发出来，以非甲烷总烃计，HCl的产生量按PVC塑料的用量万分之一计算，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，结合本项目生产加工工艺，在无控制措施下，废气排放系数为0.35kg/t塑料，本项目PVC原料用量为1258.5t/a，则根据计算本项目HCl产生量为0.126t/a，非甲烷总烃产生量为0.44t/a。 环评要求建设单位在PVC加热熔融和挤出工序设集气罩+UV光解设施处理，（集气效率90%，风机风量2000m3/h），树脂瓦加热、挤出有机废气污染物产生和排放情况详见下表： 表5-5 树脂瓦加热、挤出产、排情况 污染源 污染物 排气量 (Nm3/h) 处理前 处理 措施 处理后 产生量 (t/a) 排放速率 (kg/h) 产生浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 排放 速率 (kg/h) 排放浓度 (mg/m3) 树脂瓦加热、挤出工序 非甲烷总烃 2000 0.44 0.147 49 集气罩收集（90%）+UV光解（70%）+20米高排气筒排放 0.119 0.04 20 HCl 2000 0.126 0.042 21 0.113 0.038 19 注：项目年工作300天，每天工作10小时，年工作3000小时。 （5）臭气（异味） 根据与同类企业的对照比较可知，树脂瓦行业在加热熔融挤出过程中会产生异味，即恶臭污染物，聚乙烯、聚丙烯本身的理化性质为无毒、无味、无臭，但PVC在加热熔融过程中，有带剌激性气味的恶臭产生。本项目在PVC加热期间也会不可避免地会产生少量的臭气，其组成成分多为上述挥发性单体有机气体，产生的臭气浓度＜50（无量纲），建设单位在加热、挤出工序上方设集气罩+UV光解设施处理后通过20m高排气筒达标排放，恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 （二）轻钢龙骨和彩钢瓦生产线废气 （6）轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割、钻孔粉尘 本项目轻钢龙骨和彩钢瓦生产过程中铣边、切割和钻孔工序会有少量粉尘产生，主要为细小的钢材屑，因钢材密度较大，质量较重，经过重力，在铣边、切割机和钻孔机周边沉降，加强对厂区的清扫，对周边环境影响较小。 2.2废水 本项目营运期总用水量为2055m3/a（其中1455m3水量为循环回用水，600m3来自新鲜水），主要为树脂瓦生产线冷却用水和员工生活用水。 （1）冷却废水 本项目加热熔融挤出机的树脂瓦进入磨具，由于温度较高，需要用水冷却成型，项目设有1个循环水池，水池容量约为10m3，并配套设置一台凉水塔，用于冷却循环水池中的水，待冷却水冷却后循环使用，不外排，根据建设单位提供资料，本项目冷却水每天循环使用量为5m3，根据经验冷却水损耗量约10%，生产过程只需补充消耗的冷却水，则循环水池补充的新鲜水量约0.5m3/d（150m3/a）。 （2）员工生活污水 本项目生产需要30名员工，年工作300天，均不在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，不在厂区食宿工作人员用水量按45L/人•d计，则项目员工生活用水量为1.35m3/d（405m3/a），污水产生量按用水量的0.85计，则本项目污水产生量为1.148m3/d（344.25m3/a），主要污染物为CODcr300mg/L、BOD5180mg/L、SS150mg/L、氨氮40mg/L，生活污水依托祁阳科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经灯塔路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江。 2.3噪声 本项目营运期噪声主要来上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在80~90dB(A)之间。 表5-6 项目营运期的主要噪声 声源名称 噪声值(dB(A) 噪声性质 位置 上料机 70~85 间歇性 生产区 挤出机 70~75 间歇性 生产区 压花辊 70~85 间歇性 生产区 切割机 85~90 间歇性 生产区 破碎机 85~90 间歇性 生产区 磨碎机 70~75 间歇性 生产区 车辆运输 60~80 间歇性 厂区道路 装卸作业噪声 75~80 间歇性 厂区装卸区 2.4固体废物 本项目营运期固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、不合格产品、切割、钻孔产生的钢屑、废包装袋、化粪池污泥、员工生活垃圾、废UV灯管、废润滑油。 （1）一般固废 ①布袋除尘器收集的粉尘 本项目树脂瓦投料、切割、粉磨采用布袋除尘器处理，粉尘收集量约为2.314t/a定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料。 ②废边角料、不合格产品、钢屑 本项目树脂瓦、轻钢龙骨、彩钢瓦生产过程会产生废边角料、不合格产品，根据建设单位提供资料，树脂瓦生产线产生的废边角料、不合格产品为40.51t/a，经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用；轻钢龙骨、彩钢瓦钻孔、切割生产产生的钢屑、废边角料、不合格产品约为原料的5%，则产生量为13.705t/a，经集中收集，外售至废品回收站。 ③化粪池污泥 本项目化粪池污泥每年清掏一次，类比其他房地产项目可知，年产生污泥量为1t；定期委托环卫部门进行处理。 ④生活垃圾 本项目营运期劳动定员为30人，年工作300天，平均每人每天生活垃圾产生量约0.5kg，则项目生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），生活垃圾主要成分是有机物，如不及时清理，会滋生蚊虫、产生恶臭、影响景观、传播疾病等，对环境造成不良影响。经垃圾桶收集后，每天清理，委托当地环卫部门进行清运处理。 ⑤废包装袋 本项目产生的废包装袋主要为原材料包装袋，产生量约为1.0t/a，经集中收集后外售废品回收站。 （2）危险固废 ⑥废UV灯管 本项目树脂瓦加热熔融挤出有机废气采用“UV光催化氧化装置“处理，UV灯管使用过程中会损坏，需定期更换，废UV灯管0.01t/a，根据查询《国家危险废物名录》（2016年）废UV灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑦废润滑油 本项目生产设备定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.1t/a。本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生50kg/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 表5-7本项目固废产生情况一览表 序号 名称 产生量 固废性质 拟采取处置方式 1 布袋除尘器粉尘 2.314t/a 一般固体废物 定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料 2 树脂瓦废边角料、不合格产品 40.51t/a 一般固体废物 经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用 3 轻钢龙骨、彩钢瓦钻孔、切割生产产生的钢屑、废边角料、不合格产品 13.705t/a 一般固体废物 经集中收集，外售至废品回收站 4 化粪池污泥 1.0t/a 一般固体废物 定期委托环卫部门进行处理 5 生活垃圾 1.2t/a 生活垃圾 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 6 废包装袋 1.0t/a 一般固体废物 经集中收集后外售废品回收站 7 废UV灯管 0.01t/a 危险固废 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 8 废润滑油 50kg/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 颗粒物 | 614mg/m3；1.922t/a | 5.mg/m3；0.017t/a |
|  |  |  |  | 无组织排放，0.192t/a |
|  | 废边角料和和不合格产品破碎、粉磨 | 颗粒物 | 无组织排放，0.405t/a | 无组织排放，0.041t/a |
|  | 树脂瓦切割 | 颗粒物 | 无组织排放，0.203t/a | 无组织排放，0.002t/a |
|  | 树脂瓦加热熔融、挤出 | 非甲烷总烃 | 49mg/m3；0.44t/a | 20mg/m3；0.119t/a |
|  |  |  |  | 无组织排放，0.044t/a |
|  |  | HCl | 21mg/m3；0.126t/a | 19mg/m3；0.113t/a |
|  |  |  |  | 无组织排放，0.013 |
|  |  | 恶臭 | / | ＜50（无量纲），少量 |
|  | 轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割、钻孔 | 颗粒物 | 无组织排放，少量 | 无组织排放，少量 |
| 水污染物 | 生活污水344.25m3/a | CODcr | 300mg/L；0.103t/a | 200mg/L；0.069t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.062t/a | 120mg/L；0.041t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L；0.014t/a | 100mg/L；0.034t/a |
|  |  | SS | 150mg/L；0.052t/a | 20mg/L；0.007t/a |
| 固体废弃物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器粉尘 | 2.314t/a | 定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料 |
|  | 树脂瓦生产 | 树脂瓦废边角料、不合格产品 | 40.51t/a | 经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用 |
|  | 轻钢龙骨、彩钢瓦铣边、钻孔、切割生产 | 钢屑、废边角料、不合格产品 | 13.705t/a | 经集中收集，外售至废品回收站 |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 1.0t/a | 定期委托环卫部门进行处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |
|  | 原材料包装袋 | 废包装袋 | 1.0t/a | 经集中收集后外售废品回收站 |
|  | UV光催化氧化装置 | 废UV灯管 | 0.01t/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
|  | 设备养护 | 废润滑油 | 50kg/a |  |
| 噪声 | 厂区生产 | 上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声以及原辅材料和成品装卸噪声，汽车运输过程中产生的噪声 | 70~90dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响： 项目位于湖南祁阳县经济开发区科创园内，区域开发程度较高，人为活动频繁。本项目施工期已完成，没有遗留环境问题，营运期科创园通过绿化，园区的绿地率将达到30%，可实现生态环境影响的最小化。 |

# 环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目购买湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司投资建设的祁阳科创产业综合体项目（1.1期）标准厂房，本项目于2019年9月购买设备进行安装，2019年12月进行设备调试，在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，施工和设备调试过程中不存在环保投诉。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目营运期废气污染物主要为投料粉尘、废边角料和不合格产品破碎、粉磨粉尘、树脂瓦切割粉尘、挤出有机废气、轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割、钻孔粉尘。 （1）投料粉尘 本项目树脂瓦生产投料会产生少量粉尘，根据工程分析本项目投料粉尘产生量约为1.922t/a，环评要求建设在投料粉尘产生点安装1套布袋除尘器进行处理（集气效率为90%，风机风量为3000m3/h，除尘效率可达到99%以上），投料粉尘经布袋除尘器处理后有组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为5.6mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准（颗粒物排放浓度30mg/m3），同时根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，根据现场踏勘，本项目周边200m范围内最高建筑物为15m，因此环评要求项目布袋除尘器安装不低于20m高排气筒。 （2）树脂瓦废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘 本项目树脂瓦生产过程中产生的废边角料、不合格产品回用需进行破碎、粉磨，根据工程分析废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘产生量约为0.405t/a，项目破碎、粉磨生产设备配套集气罩+布袋除尘器，处理效率约为99%以上，则废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘排放量约为0.041t/a，净化后的粉尘车间内无组织排放，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准，对周边环境影响较小。 （3）树脂瓦切割粉尘 本项目树脂瓦切割工段将产生少量粉尘，根据工程分析，树脂瓦切割产生量约为0.203t/a，建设单位拟购买的树脂瓦切割机配套有集气罩+布袋除尘器，处理效率约为99%以上，则树脂瓦切割粉尘排放量约为0.002t/a，净化后的粉尘车间内无组织排放，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准，对周边环境影响较小。 （4）树脂瓦加热熔融、挤出有机废气 项目树脂瓦加热熔融工序采用电加热，加热温度在180℃左右，在该温度下PVC基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，但原料中有少量未聚合的单体（HCl、氯乙烯等）及低聚合物在高温下会有部分挥发出来，根据工程分析，本项目HCl产生量为0.126t/a、非甲烷总烃产生量为0.44t/，环评要求建设单位在PVC加热熔融和挤出工序设集气罩+UV光解设施处理（集气效率90%，风机风量2000m3/h），树脂熔融挤出有机废气经UV光解设施处理后非甲烷总烃排放量为0.119t/a，排放浓度为20mg/m3，HCl排放量为0.113t/a，排放浓度为19mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t，氯化氢最高允许排放浓度30mg/m3），同时根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，根据现场踏勘，本项目周边200m范围内最高建筑物为15m，因此环评要求项目UV光解处理设施排气筒安装不低于20m高排气筒。 树脂瓦加热熔融、挤出有机废气处理可行性： ①有废气处理工艺处理工艺 本项目有机废气产生点主要为加热熔融挤出工序，项目在熔融挤出机排气口拟采取集气罩对熔融挤出工序产生的废气进行收集，收集至UV光解净化设施处理后由20米高排气筒排放，建设项目熔融挤出过程有组织废气收集与处理方式见下图。 图7-1 废气处理工艺流程图 ②有废气处理工艺处理工方案比选 建设项目熔融挤出过程产生的有组织废气，主要污染物为非甲烷总烃、HCl。目前，工业非甲烷总烃治理工艺主要有吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、低温等离子技术等。吸附法选择目前在工业上应用最广泛的活性炭吸附法，燃烧法选择热力燃烧和催化燃烧，生物法选择生物洗涤塔，与吸收法及低温等离子体技术进行方案比选，具体见下表。 表7-1 VOCs废气处理多方案比选 序 号 处理 技术 技术原理 典型 工艺 浓度范围 去除 效率 优点 缺点 投资及维护成本 适应行业 1 吸附法 利用固体吸附剂对气体混合物中各组分吸附选择性的不同而分离气体混合 活性炭吸附塔、固定床、分子筛转轮吸附装置 低浓度有机废气 70~90% ①适用范围广，几乎对各个行业有机废气均有一定的去除效率 ②技术成熟 ③一次性投资费用低 ①二次污染 ②难于监管 ③处理效率一般在70~90%之间 一次投资在3~20万之间，日常维护费用低 绝大多数排放VOC的行业 2 生物法治理技术 利用微生物对废气污染物的分解作用去除污染物 生物过滤床、生物洗涤床、生物底滤床 大风量、低浓度小风量、高浓度负荷高、产酸 70% 左右 ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低 ①普适性较低 ②日常维护管理复杂，需配专门人员 ③处理效率不高 投资及运行费用较低 微生物选择性极好，且不会造成中毒的有机废气的处理 3 等离子体净化技术 利用介质放电所产生的等离子体以极快的速度反复轰击废气中的气体分子，打开污染物的化学键，使其分解为小分子安全物质 低温等离子体废气处理系统 低浓度（300mg/m3以下） 小于 70% ①不存在二次污染 ②设备简单 ③投资及运行费用低 ①反应器设计难度大 ②处理效率低 一次性投资10万元以上 适用于轻工、化工、制药、印刷、皮革、家具、汽车、喷涂等行业。 4 光催化净化技术 利用紫外光照射及催化剂的光催化性，氧化分解VOC分子 UV-光解催化氧化技术 以苯系物、有机烃、恶臭类为主的挥发性有机化合物污染物浓度：不大于300mg/m3。 70~90% ①反应条件温和（常温、常压），催化剂无毒，能耗低，操作简便 ②投资相对较小，一般中型以上企业均能承担 ③可以实现自动化操作，日常维护简单温度，无需设专人维护，只需做定期检查即可 ④光解—催化氧化设备内无任何机械动作，无噪音，运行安静 对于中低浓度的有机废气有较好的处理效果，但对于高浓度有机废气，处理能力有限，一般处理浓度不应大于300mg/m3 一次性投资10万元以上 化工、金属及木制品表面喷漆、印刷等行业 5 冷凝法 利用物质在不同温度下具有不同的饱和蒸汽压的性质，采用降低系统温度或提高系统压力，使处于蒸汽状态的污染物冷凝从废气中分离出来 冷凝回流装置 高浓度有机废气 65% 以下 ①能够回收有价值物料 ②设备简单，投资低 ①废气经处理后一般仍需进行深度处理 ②二次污染 投资较低 石油、化工行业 6 吸收法 采用吸收剂，通过吸收装置利用废气各种组分在吸收剂中的溶解度差异使废气中的有害组分被吸收 喷淋塔 风量大、浓度低，以VOC为主要成分并含有无机物、颗粒等的复杂废气 可达90%以上 ①去除率高而稳定，原料成本低 ②不需要对废气进行预处理，运行成本低 ③性能稳定、吸收时间长、吸收率大 ①易产生二次污染 ②一次投资十万以上，对于小型企业有一定的压力 一次投资十万以上，日常维护费用低 喷漆、印刷、家具制造等 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：“对于1000ppm-5000ppm的中等浓度VOCS废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化，宜对燃烧后的热量回收利用。对于1000 ppm以下的低浓度VOCS废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理， 无回收价值时优先采用吸附浓缩-高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。” 建设项目熔融挤出工序有机废气最高产生浓度为49mg/m3，属于低浓度有机废气，且废气均不具备回收价值。根据综合比较项目选择“UV光解”设施处理，UV光解能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 ③废气处理措施技术可行性分析 根据项目废气排放特征，考虑去除效率、运行费用等，本项目有机废气采用UV光解设施处理有机废气。 UV光解净化原理： ①UV光解净化工艺利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O等。 ②利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。 ③恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 ④利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 图7-2 光催化工艺原理图解图 UV光解设施优点：①超低成本、能耗低，便于维护和安装；②能够处理多种有机废气；③对中低浓度、中小风量的有机废气净化效果明显。缺点：①对高浓度及超大风量的工程处理效果不佳；②需要定期保养与维护。 本项目排放的有机废气产生浓度为49mg/m3，风量为2000m3/h，为中低浓度、中小风量的有机废气，根据《湖南省包装印刷业VOCS排放量测算技术指南（试行）》中，UV光解去除有机废气的效率为70%。 因此，采取UV光解净化处理有机废气是合理可行的。 （5）臭气（异味） 根据与同类企业的对照比较可知，树脂瓦行业在加热熔融挤出过程中会产生异味，即恶臭污染物，聚乙烯、聚丙烯本身的理化性质为无毒、无味、无臭，但PVC在加热熔融过程中，有带剌激性气味的恶臭产生。本项目在PVC加热期间也会不可避免地会产生少量的臭气，其组成成分多为上述挥发性单体有机气体，产生的臭气浓度＜50（无量纲），建设单位在加热、挤出工序上方设集气罩+UV光解设施处理后通过20m高排气筒达标排放，恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。 （6）轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割、钻孔粉尘 本项目轻钢龙骨和彩钢瓦生产过程中铣边、切割和钻孔工序会有少量粉尘产生，主要为细小的钢材屑，因钢材密度较大，质量较重，经过重力，在铣边、切割机和钻孔机周边沉降，加强对厂区的清扫，对周边环境影响较小。 （7）大气污染物环境影响预测及评价 ①预测因子及评价标准 根据工程分析，确定本项目的预测因子为颗粒物、非甲烷总烃、HCl。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），预测因子评价标准见下表： 表7-2 环境影响预测因子及评价标准一览表 序号 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 1 TSP 年平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中二级标准 24小时平均 300 1小时平均 900 2 非甲烷总烃 1小时平均 2000 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准 3 HCl 1小时平均 50 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D空气质量浓度参考限值 备注：TSP1h平均质量浓度限值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1条“仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值、年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值”的规定进行折算。 ②预测模型 选取估算模型AERSCEEEN估算模型进行预测。 ③预测参数选取 根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值如下： 表 7-3 估算模型参数一览表 序号 参数 取值 1 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 2 最高环境温度/℃ 39℃ 3 最低环境温度/℃ -5℃ 4 土地利用类型 城市 5 区域湿度条件 湿润区 6 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 7 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染源调查 根据工程分析，项目有组织、无组织正常排放排放参数分别见表7-4、表7-5，非正常排放排放参数见表 7-6。 表 7-4 项目有组织排放参数一览表 点源编号 名称 坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 P1 1#排气筒 / / / 20 0.2 12.08 20 3000 正常 颗粒物：0.005 P2 2#排气筒 / / / 20 0.3 16.11 20 3000 正常 非甲烷总烃：0.04 HCl：0.038 表 7-5 项目无组织排放参数一览表 点源编号 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） A1 生产车间 / 76 18 90 5 3000 正常 颗粒物：0.078 非甲烷总烃：0.0147 HCl：0.004 表 7-6 项目非正常排放参数一览表 点源编号 非常常排放源 非正常排放原因 坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 烟气流速/（m/s） 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 单次持续时间/h 年发生频次/次 排放工况 源强（kg/h） 经度 经度 1 1#排气筒 工艺废气处理装置故障 / / / 20 12.08 0.2 20 0.5 1 非正常 颗粒物：0.641 2 2#排气筒 工艺废气处理装置故障 / / / 20 16.11 0.3 20 0.5 1 非正常 非甲烷总烃：0.147 HCl：0.042 ⑤预测结果 正常工况下对项目有组织、无组织预测结果统计详见表7-7、7-8，非正常情况下项目有组织废气预测结果详见表7-9。 表 7-7 正常工况有组织废气预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) P1 1#排气筒 颗粒物 900 0.17178 0.02 62 P2 2#排气筒 非甲烷总烃 2000 1.0949 0.05 331 HCl 50 0.99533 1.99 331 表 7-8 正常工况无组织废气预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) A1 生产车间 颗粒物 900 10.834 1.20 39 非甲烷总烃 2000 1.9701 0.1 39 HCl 50 0.54178 1.08 39 表 7-9 非正常排放预测结果一览表 污染源名称 污染源 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax Pmax Pmax出现距离 (μg/m3) (%) (m) P1 1#排气筒 颗粒物 900 22.158 2.46 62 P2 2#排气筒 非甲烷总烃 2000 4.061 0.2 331 HCl 50 1.5861 3.17 331 由表7-7、表7-8估算结果和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目各污染物的Pmax最大值出现为点源树脂瓦生产排放的HCL，Pmax值为1.99%，Cmax为0.99533ug/m3，1%≦Pmax<10%环境空气影响评价等级为二级，总体来说，本项目有组织、无组织排放的废气不会造成环境功能区超标，对敏感目标的影响不大。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 正常排放情况下排放的污染物最大落地浓度均较小，最大占标率均小于10%，对大气环境的影响可以接受。 非正常排放情况下，污染物最大落地浓度的占标率为3.17%，对大气环境会造成一定影响，建设单位应确保污染防治措施的稳定运行，杜绝非正常事故的发生，以减少对环境的影响。 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： 1）平时注意及时对损坏布袋和UV灯管及时进行更换进行更换，避免其布袋损坏影响废气去除效率，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，确保不发生非正常排放； 2）应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 3）当建设项目废气处理装置发生故障时，建设单位应立即停止此工段的生产，及时维修处理设备，以使得对周围大气环境的影响降到最低 综上，大气环境影响评价自查表详见下表。 表7-10 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a 评价因子 基本污染物（TSP） 其他污染物（非甲烷总烃、HCl） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他( 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（TSP、VOCs、HCl） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（0.5）h( C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP、非甲烷总烃、HCl） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（SO2、PM10、NO2、O3、CO、甲苯、非甲烷总烃） 监测点位数（1） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（0.017 t/a） 非甲烷总烃：（0.119）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 （8）大气环境防护距离 项目大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） “8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”的规定，结合本项目表7-8预测结果可知，本项目新增污染源正常排放下污染物贡献值叠加值均满足相应环境质量标准要求，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （9）主要大气污染物排放量核算 项目主要大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.7污染物排放量核算要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）排放口划分有关规定进行核算。 ①有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量见下表： 表 7-11 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/(t/a) 一般排放口 1 P1 颗粒物 5 0.005 0.017 2 P2 非甲烷总烃 20 0.04 0.119 HCl 19 0.038 0.113 ②无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量见下表： 表 7-12 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 项目年排放量/(t/a) 标准名称 浓度（ug/m3） 1 A1 投料、废边角料和和不合格产品破碎、粉磨、树脂瓦切割 颗粒物 投料粉尘：集气罩+1套布袋除尘器 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中标准 900 0.235 破碎、粉磨粉尘：破碎、粉磨设备自带集气罩+布袋除尘器 树脂瓦切割粉尘：树脂瓦切割机设备自带集气罩+布袋除尘器 ③年排放量核算 本项目大气污染物年排放量见下表： 表 7-13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 颗粒物 0.252 2 非甲烷总烃 0.119 3 HCl 0.113 2.2水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 （1）废水排放情况 项目采用雨、污分流排水体制，树脂瓦冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排；员工生活污水依托祁阳科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经灯塔路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江。 （2）项目生活污水依托祁阳科创园化粪池处理可行性 根据建设单位提供资料，祁阳科技创园每栋厂房设一座化粪池，规格为20m3，本项目位于4栋标准厂房一层），4栋标准厂房共4F，目前2~4F暂未有企业入驻，本项目营运期员工生活污水产生量为1.147m3/d，仅占化粪池容积5.73%，因此本项目依托祁阳科技创园化粪池处理可行。 （3）生活污水纳入祁阳县白竹污水处理厂可行性分析 祁阳县白竹污水处理厂（原名祁阳县城南污水处理厂）位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为75053m2（折合约112.58亩），其中近期建设用地面积为32216m2（折合约48.32亩），远期发展预留地主要布置于本项目的北面。根据《祁阳县城南污水处理工程》环境影响报告表可知，祁阳县白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期（2020 年）新增2.5×104m3/d；远期（2030年） 新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：祁阳县白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，目前祁阳县白竹污水处理厂已投入运营，本项目位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室，属于祁阳县白竹污水处理厂纳污范围内，且项目排放的废水主要为生活污水，废水水质简单，废水量为344.25m3/a（1.147m3/d），仅占祁阳县白竹污水处理厂目前处理量的0.0045%，所占比例较小，项目生活污水依托祁阳科创园化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后可满足祁阳县白竹污水处理厂进水水质要求（CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400 mg/L，NH3-N≤35 mg/L，TN≤45mg/L，TP≤8.0 mg/L），就近排北面灯塔路市政污水管网，进入祁阳县白竹污水处理厂。综上所述，本项目外排废水进入祁阳县白竹污水厂处理可行，且对祁阳县白竹污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 （4）废水污染源排放量核算 项目生活污水依托祁阳科创园化粪池处理后经市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂，根据HJ2.3-2018中8.3.2条规定：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定，因此本项目废水主要污染物COD、NH3-N排放按照祁阳白竹污水处理厂出水标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计算。主要污染物COD、NH3-N排放标准分别为50mg/L、5mg/L，项目外排废水量为344.25m3/a（1.147m3/d），经计算项目废水主要污染物排放情况见下表7-14，废水间接排放口基本情况见表7-15： 表 7-14 项目废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0.017 2 NH3-N 5 0.001 全厂排放口合计 CODcr 0.017 NH3-N 0.001 废水间接排放口基本情况表： 表 7-15 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 111°51′9″ 26°33′8″ 0.0344 市政污水管网 间歇排放 1天/次 祁阳白竹污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 ≤5（8） 动植物油 1 （5）地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目运行期间产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后经市政污水管网排入祁阳白竹污水处理厂，间接排放，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 表 7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级 A (；三级 B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 (；其他 ( 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 (；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 (；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 (；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （COD、NH3-N） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （COD、NH3-N） （0.018） （60、8） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 □ 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （厂区废水间接排放口） 监测因子 （pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS ） （COD、BOD5、氨氮、SS） 污染物排放清单 评估结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2.3土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目树脂瓦生产属于其他行业，列入Ⅵ类，轻钢龙骨和彩钢瓦属于制造业-金属制品类中的Ⅲ类其它项目。由于本项目占地规模≤5hm2，建设项目位于经济开发区工业园内，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，周边也不存在其它土壤环境敏感目标，属于不敏感程度，经查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中6.2.2.3 表4 污染影响型评价工作等级划分表，本项目为“-”，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2.4声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来自于上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在80~90dB(A)之间。通过对设备自身的减震隔声后，再经过厂房的隔声，经治理后的各噪声源产生的噪声级在车间外基本上能控制在75dB(A)以内。 （2）影响预测分析 ①噪声源与厂界的距离 表7-17 项目噪声源与各厂界的最近距离 声源类别 数量 （台） 噪声源强(dB(A) 防治措施 位置 与各厂界的距离(m） 东 南 西 北 上料机 4 70~85 对机座进行减震处理，安装隔声罩，车间墙体隔音 生产区 70 40 10 5 挤出机 1 70~75 选用低噪声设备，合理平面布置利用车间墙体隔音 65 40 20 5 压花辊 1 70~85 选用低噪声设备，车间墙体隔音，加装减振措施 50 40 30 5 切割机 1 85~90 选用低噪声设备 40 10 20 50 破碎机 1 85~90 选用低噪声设备，加装减振措施 55 50 30 1 磨碎机 1 70~75 选用低噪声设备，加装减振措施 55 50 30 1 水泵 1 80~85 选用噪声低设备 清水池 80 50 1 5 ②预测方法 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 1）室外声源： 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct-20lgr0-8 2）室内声源： a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct—某个声源的声压级； r1—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数；Q—方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB(A) Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB(A) Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 3）计算总声压级 式中：Leq—预测点总声压级，dB(A)； Lain,i—第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB(A)； LAout,j—第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB(A)； n—室外声源个数；m—室外等效声源个数。 ③预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，各厂界的预测结果见下表。 表7-18 拟建项目厂界的噪声影响分析 单位：dB(A) 厂界 方位 背景值（dB(A)） 正常工况 标准值 达标情况 贡献值 预测值 东厂界 昼间 56.1 48.6 56.1 昼间：65 dB(A) 达标 南厂界 昼间 56.9 49.5 56.9 达标 西厂界 昼间 58.5 45.2 58.5 达标 北厂界 昼间 57.1 48.3 57.1 达标 西面10m安置小区居民点 昼间 58.5 44.5 58.5 昼间：60 dB(A) 达标 根据上表的预测结果可知，项目建成后，生产车间噪声源对厂界噪声的贡献值在45~52dB(A)之间，厂界昼夜噪声值均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值，项目最近居民点为西面10m安置小区居民点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，因此项目噪声对周边居民影响较小，为进一步减少项目营运期噪声周边环境的影响，环评建议采取以下噪声防治措施： ①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；高噪声设备采取加设减振基础、吸声板、管道与设备之间软连接等措施并在送、回风总管内设置消声器等措施； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离项目保护目标（西侧安置小区居民点）的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③对破碎机、磨碎机、切割机等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；生产区设置厂棚，将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，中午夜间22:00~6:00生产车间不得进行生产，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶； 夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦场区进出口设施禁止鸣笛标志，车辆进出严禁鸣笛。 经采取上述措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 2.5固体废物环境影响分析 本项目营运期固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、不合格产品、切割、钻孔产生的钢屑、废包装袋、化粪池污泥、员工生活垃圾、废UV灯管、废润滑油。 （1）一般固废 本项目树脂瓦投料、切割、粉磨采用布袋除尘器处理收集的粉尘定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料；树脂瓦生产过程产生的废边角料、不合格产品经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用；轻钢龙骨、彩钢瓦钻孔、切割生产产生的钢屑、废边角料、不合格产品经集中收集，外售至废品回收站；化粪池污泥定期委托环卫部门进行处理；原材料包装袋经集中收集后外售废品回收站；员工生活垃圾垃圾桶收集后，每天清理，委托当地环卫部门进行清运处理。 （2）危险固废 根据工程分析，本项目营运期危险固废主要为废UV灯管和废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废UV灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；本项目在生产车间东南角设置危险废物暂存场所（20m2），危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的 槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目固废得到了合理处置和处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，对周边环境影响较小。 3、环境风险分析 （1）风险调查及风险潜势初判 ①物质危险性判断 通过对项目工艺过程的分析，建设项目生产过程中的使用主要原辅材料、最终产品等未列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录A有毒有害、易燃、易爆物质名单。 ②风险潜势初判 经对照，本项目原料、中间产品、产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 A 中所列的易燃物质，根据HJ169-2018附录B有关规定：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，... ，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目生产过程中无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1中规定的有毒物质，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表： 7-19 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 （2）风险识别 项目物质风险识别情况见下表： 表7-20 项目物质风险识别表 名称 理化性质 燃烧性 爆炸性 毒性 腐蚀性 判定结果 聚氯乙烯树脂 主要成份为聚氯乙烯，为白色粉末状，物理性质：CAS No.：9002-86-2，EINECS号：208-750-2，分 子 式：-[CH2CHCl]-n，熔 点：302，折 射 率：1.54 (20 C)，密 度：1.4 g/mL at 25 °C(lit.) 易燃 / / / 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质 润滑油 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物 可燃 / / / 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾及废气排放事故。 ①火灾环境影响分析 聚氯乙烯树脂燃烧后的产物有CO2、H2O，若燃烧不充分，能有少量的一氧化碳和碳颗粒出现。同时在火灾过程中，废塑料的燃烧会产生有毒有害的气体，造成次生污染，从而对周围环境空气造成污染以及人员健康造成伤害。 ②污染防治措施事故排放境影响分析 当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放。根据预测结果，在非正常排放情况下，颗粒物下风向最大落地浓度占标率为2.71%、VOCs下风向最大落地浓度占标率为0.27%、HCl下风向最大落地浓度占标率为3.17%，企业应加强管理，保持各废气处理设施的正常运行，杜绝非正常排放发生。 （4）环境风险防范措施 ①防火措施 1）生产车间及仓库设置自动温感、烟感报警系统，当火灾发生时，系统自动报警，自动气体灭火系统启动，能够及时扑灭火灾。 2）加强管理，防止因管理不善而导致车间或仓库火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3）加强安全生产教育，强化管理 安全生产是企业立厂之本，强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： 必须将“安全第一，以防为主”作为企业经营的基本原则； 4）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 5）对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 6）加强公司职员的安全意识，在生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火标志，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 7）生产单元、仓库内应设置火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 8）安排专人负责全厂的安全管理，设置专职安全员。 9）按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 10）当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放时，将对周围大气环境造成一定的污染影响，因此必须杜绝废气事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线继续工作，直到废气处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 （5）环境风险评价结论 本项目生产过程中，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录A有毒有害、易燃、易爆物质，厂区内废气事故排放情景通过采取相应的环境风险防范措施，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。 事故应急预案：建设项目应急预案主要内容见表7-21。 表7-21 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：原料仓库、生产车间、危险固废暂存间环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 根据以上分析内容，本项目环境风险简单分析内容及环境风险评价自查表见下表。 表7--22 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 废润滑油 存在总量/t 0.05 环境敏感性 大气 500m范围内人口数1000人 5km范围内人口数/万人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） _______人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3( 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3□ 包气带防污性能 D1□ D2□ D3□ 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4( 环境敏感程度 大气 E1□ E2( E3□ 地表水 E1□ E2□ E3( 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 IV+□ IV□ III□ II( I( 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水□ 事故情形分析 源强设定方法 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB□ AFTOX□ 其他□ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_/__m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_/__m 地表水 最近环境敏感目标_/__，到达时间__/_h 地下水 下游厂区边界到达时间_/_d 最近环境敏感目标_/_，到达时间__/_d 重点风险防范措施 1、总图布置和建筑安全措施； 2、贮存过程风险防范措施； 3、工艺技术设计安全防范措施； 4、污染防治设施的风险防范措施； 5、事故应急池及处置措施； 6、事故应急预案备案、演习； 7、主要应急应变措施。 评价结论与建议 根据本项目的原辅料清单以及生产工艺，项目建成运行后可能的环境风险事故为废水事故排放风险，不涉及重大风险源且事故风险概率极低，在采取严格有效的事故防范措施并制定相应的应急预案的基础上，可将本项目的事故概率和事故情况的环境影响降至最低，不会影响周边环境以及敏感点正常生活 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 4、国家产业政策符合性分析 永州市再现辉煌新型材料有限公司建设的“年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目” 不属于 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 7、项目选址合理性分析 项目位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室，项目北面为城市主干道灯塔路，西面为水亦香路，南面为长流路，距国道322约为2km，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本。拟建项目所在区域为湖南祁阳经济开发区新区，具有较好的投资环境，适宜拟建项目的建设和发展。 根据环境质量现状调查可知，祁阳县城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城属于不达标区，根据引用《湖南祁阳经济开发区环境影响报告书》中大气监测数据，监测期间灯塔村居民点监测点评价因子SO2、NO2、PM10、TSP、二甲苯、非甲烷总烃等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目拟建地大气环境质量现状良好。祁阳经济开发区排放口上、下游断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的3类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，项目拟建区域环境均适宜本项目的建设。 根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 8、规划相符性分析 本项目选址位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室，祁阳经济开发区新区位于祁阳县县城南部、湘江南岸。规划范围：北起湘江, 南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯路，规划用地面积约15.38km2。 根据《祁阳县城总体规划》（2001-2020年）和《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020），本项目占地属于一类工业用地，符合工业用地规划，祁阳县城市结构为以322国道、湘江为生长轴线，形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构。本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，属二副中的城南组团，项目为树脂瓦生产，轻钢龙骨、彩钢瓦加工项目不属于永州中部地区限制及禁止发展的项目，符合祁阳县城总体规划的要求。同时根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划》、《湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书》（湘环评函【2017】41号），批复详见附件7）和《祁阳科创产业综合体项目（1.1期）环境影响报告表》（永环评（2018）24号，批复详见附件8），祁阳经济开发区新区的主体功能为“产业功能+生活功能”的二元复合新型城区。其新区产业定位为：发展一、二类工业，以机械电器、 食品医药、轻纺服饰为主，祁阳科创产业园入驻企业以电子信息、机械制造、新能源、新材料、生物医药器械、轻纺服饰等企业为主，本项目为树脂瓦生产，轻钢龙骨、彩钢瓦加工，行业代码为C2922塑料板、管、型材的制造、C3311金属结构制造其他建筑、C3359安全用金属制品制造，不属于湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）中禁止引入企业（湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）详见表7-23），且项目属于湖南祁阳经济开发区招商引资项目，项目入园已取得湖南祁阳经济开发区管理委员会同意（详见附件6），因此，本项目建设符合湖南祁阳经济开发区新区规划建设要求。 9、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 10、平面布局合理性分析 本项目建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目厂房北部设置树脂瓦生产线，中部设置成品仓库，南部从西往东分别设置轻钢龙骨生产线、彩钢瓦生产线、成品贮存区、办公室，根据现场踏勘，项目最近居民为项目西面安置小区居民点，考虑项目生产过程中会产生有机废气和噪声，因此将生产区和高噪声设备布置于场地的中部，布袋除尘器排气筒和UV光解处设施排气筒布置在厂房北面中部，最大限度的增大与外环境的距离，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区东面，连接祁阳科创园内道路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。循环水池位于树脂瓦生产线西面，树脂瓦冷却水收集和回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。（总平面布置示意图详见附图2）。 11、环保投资 项目总投资2000万元，其中环保投资39万元，环保投资占总投资的1.95%。项目环保投资分项估算见表7-23。 表7-23 项目环保投资一览表 单位：万元 项目 污染源 污染处理措施 投资额（万元） 营运期 废气处理 树脂瓦投料粉尘 1套集气罩+布袋除尘器+20m排气筒 10 废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘 破碎、粉磨设备自带1套集气罩+布袋除尘器 0 树脂瓦切割粉尘 树脂瓦切割机设备自带1套集气罩+布袋除尘器 0 树脂瓦加热熔融、挤出有机废气 1套集气罩+UV光解设施+20m高排气筒 15 废水处理 树脂瓦冷却废水 冷却塔+循环水池（10m3） 5 生活污水 依托祁阳科创园化粪池（20m3） 0 噪声 上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器、高噪声设备加装隔声罩、减速禁鸣标记、车间墙壁加装高效吸声材料 2 固体废弃物 布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、不合格产品、切割、钻孔产生的钢屑、废包装袋 一般固废间（20m2） 1 生活垃圾 垃圾桶（若干） 1 废润滑油、废UV灯管 危险固废间（20m2） 2 生态治理 依托科创园绿化 0 合计 / 39 12、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 （3）环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 （4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 （5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 （2）监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向永州市环境生态环境局祁阳分局呈报一次。 根据工程特点和相应技术规范要求，项目运营期应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测要求开展污染源监测，具体监测计划见表7-24。 表7-24 项目日常监督性监测计划 类别 监测点位 监测因子 监测频率 废气 有组织 1#排气筒排放口 颗粒物 每半年监测1次，每次2天，每天3次。 2#排气筒排放口 颗粒物、非甲烷总烃、HCL 每半年监测1次，每次2天，每天3次。 无组织 厂界上风向1个点、厂界下风向2个点 颗粒物、非甲烷总烃、HCl 半年监测1次 废水 废水排放口 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 每半年监测1次 噪声 噪声 东侧厂界外1m Leq(A) 每半年1次，每次2天，昼夜各1次 西侧厂界外1m 南侧厂界外1m 北侧厂界外1m 12、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-25。 表7-25 本项目竣工验收一览表 项目 污染源 污染因子 验收内容 验收标准 废气 治理 树脂瓦投料粉尘 TSP 1套集气罩+布袋除尘器+20m排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准 废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘 TSP 设备自带1套集气罩+布袋除尘器 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准 树脂瓦切割粉尘 TSP 集气罩+布袋除尘器 树脂瓦加热熔融、挤出有机废气 颗粒物、非甲烷总烃、HCL 1套集气罩+UV光解设施+20m高排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准 废水 治理 树脂瓦冷却废水 / 冷却塔+循环水池（10m3） 经冷却后回用 生活污水 pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 依托祁阳科创园化粪池（20m3） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 固废 处理 布袋除尘器收集的粉尘、废边角料、不合格产品、切割、钻孔产生的钢屑、废包装袋、生活垃圾 - 垃圾桶（若干）、一般固废间（20m2） 有效处置 废润滑油、废UV灯管 - 危险固废间（20m2） 噪声 治理 上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 Leq(A) 设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器、高噪声设备加装隔声罩、减速禁鸣标记、车间墙壁加装高效吸声材料 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料 | 颗粒物 | 1套集气罩+布袋除尘器+20m排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准 |
|  | 废边角料和和不合格产品破碎、粉磨 | 颗粒物 | 破碎、粉磨设备自带1套集气罩+布袋除尘器 |  |
|  | 树脂瓦切割 | 颗粒物 | 树脂瓦切割机设备自带1套集气罩+布袋除尘器 |  |
|  | 树脂瓦加热熔融、挤出 | VOCs、HCl、恶臭 | 1套集气罩+UV光解设施+20m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4和表9标准 |
|  | 轻钢龙骨和彩钢瓦切割、钻孔 | 颗粒物 | 加强厂区地面清扫 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
| 水污染物 | 树脂瓦冷却废水 | / | 冷却塔+循环水池（10m3） | 经冷却后回用，不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS | 依托祁阳科创园化粪池（20m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固体废弃物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器粉尘 | 定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料 | 有效处置 |
|  | 树脂瓦生产 | 树脂瓦废边角料、不合格产品 | 经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用 |  |
|  | 轻钢龙骨、彩钢瓦钻孔、切割生产 | 钢屑、废边角料、不合格产品 | 经集中收集，外售至废品回收站 |  |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 定期委托环卫部门进行处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |
|  | 原材料包装袋 | 废包装袋 | 经集中收集后外售废品回收站 |  |
|  | UV光催化氧化装置 | 废UV灯管 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
|  | 设备养护 | 废润滑油 |  |  |
| 噪声 | 上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声 | 噪声 | 设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器、高噪声设备加装隔声罩、减速禁鸣标记、车间墙壁加装高效吸声材料 | 确保噪声能达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运期通过采取绿化、硬化等措施，对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目总投资2000万元，拟建位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室（连通），购买湖南祁阳县经济开发区科创园已建标准厂房，总建筑面积为2906m2，主要建设内容为：树脂瓦生产区建筑面积800m2，轻钢龙骨生产区建筑面积500m2，彩钢瓦生产区建筑面积500m2，原料仓库500m2，成品仓库建筑面积500m2，办公室建筑面积106m2，电力、给排水、绿化及生活区等配套工程依托祁阳县经济开发区科创园，生产规模：建设3条生产线，一条年产36万米树脂瓦生产线，一条年加工210吨轻钢龙骨生产线，一条年加工3万米彩钢瓦生产线。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：祁阳县城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城区属环境空气质量不达标区。 根据引用《湖南祁阳经济开发区环境影响报告书》中大气监测数据中G1监测点位灯塔村居民点（位于本项目拟建地东南面约380m），灯塔村居民点监测点SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度监测值监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，二甲苯小时浓度监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D二甲苯空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃一次最高容许浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃一次最高浓度2.0mg/m3限值。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：S1祁阳经济开发区排放口湘江上游500m（湘江断面）、S2祁阳经济开发区排放口湘江下游1000m（湘江断面）水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 （3）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：本项目场界东、南、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 本项目购买湖南祁阳经济开发区建设投资有限公司投资建设的祁阳科创产业综合体项目（1.1期）标准厂房，本项目于2019年9月购买设备进行安装，2019年12月进行设备调试，在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题，施工和设备调试过程中不存在环保投诉。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目树脂瓦生产投料粉尘环评要求建设在投料粉尘产生点安装1套集气罩+布袋除尘器进行处理后通过20m高排气筒排放；废边角料和和不合格产品破碎、粉磨粉尘和树脂瓦切割粉尘分别通过生产设备配套集气罩+布袋除尘器处理后，对周边环境影响较小；树脂瓦加热熔融、挤出有机废气通过在PVC加热熔融和挤出工序设集气罩+UV光解设施处理后通过20m高排气筒排放，非甲烷总烃排放量为0.119t/a，排放浓度为20mg/m3，HCl排放量为0.113t/a，排放浓度为19mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t，氯化氢最高允许排放浓度30mg/m3）， 有机废气经采取措施处置后，在生产车间排放的无组织散逸量较少，通过加强生产车间通风、员工配套口罩等措施后，臭气对周围环境及生产车间的影响较小；轻钢龙骨和彩钢瓦铣边、切割和钻孔工序产生的粉尘质量较重，经过重力，在铣边机、切割机和钻孔机周边沉降，加强对厂区的清扫，对周边环境影响较小。 （2）水环境影响分析结论 项目采用雨、污分流排水体制，树脂瓦生产线冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排；员工生活污水依托祁阳科创园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经灯塔路市政污水管网进入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入湘江对水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于上料机、挤出机、压花辊、切割机、破碎机、磨碎机、水泵等设备运行产生的噪声，原辅材料和成品装卸噪声以及车辆运输过程中产生的噪声，噪声级在80~90dB(A)之间，经选用低噪声设备、隔声、减震、合理布局等措施后，本项目营运期东、南、西、北、面厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 一般固废：本项目树脂瓦投料、切割、粉磨采用布袋除尘器处理收集的粉尘定期清理，集中收集回收作为树脂瓦原料；树脂瓦生产过程产生的废边角料、不合格产品经集中收集后通过破碎、粉磨后做为树脂瓦原料回收利用；轻钢龙骨、彩钢瓦铣边、钻孔、切割生产产生的钢屑、废边角料、不合格产品经集中收集，外售至废品回收站；化粪池污泥定期委托环卫部门进行处理；原材料包装袋经集中收集后外售废品回收站；员工生活垃圾垃圾桶收集后，每天清理，委托当地环卫部门进行清运处理。 危险固废：本项目营运期产生的危险固废主要为废UV灯管和废润滑油，根据查询《国家危险废物名录》（2016年），废UV灯管属于HW29含汞废物，危规号为900-023-29，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废油、齿轮油等废润滑油；本项目在生产车间东南角设置危险废物暂存场所（20m2），危险固废暂存经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4、国家产业政策符合性分析 永州市再现辉煌新型材料有限公司建设的“年生产36万米树脂瓦及年加工210吨轻钢龙骨、3万米彩钢瓦建设项目” 不属于 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 5、项目选址合理性分析 项目位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室，项目北面为城市主干道灯塔路，西面为水亦香路，南面为长流路，距国道322约为2km，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本。拟建项目所在区域为湖南祁阳经济开发区新区，具有较好的投资环境，适宜拟建项目的建设和发展。 根据环境质量现状调查可知，祁阳县城区近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，超标倍数分别为0.86、59.33，因此祁阳县城属于不达标区，根据引用《湖南祁阳经济开发区环境影响报告书》中大气监测数据，监测期间灯塔村居民点监测点评价因子SO2、NO2、PM10、TSP、二甲苯、非甲烷总烃等监测因子均满足相应的标准，未出现超标现象，项目拟建地大气环境质量现状良好。祁阳经济开发区排放口上、下游断面各水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水质现状符合水功能区划要求。拟建项目周边噪声监测点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）的3类标准的要求，项目所在区域声环境质量现状良好。拟建项目所在区域生态环境质量良好。因此，项目拟建区域环境均适宜本项目的建设。 根据项目工程分析和环境影响分析，本项目在采取了相应的污染治理措施后，营运期对周边环境的影响较小，周边环境对本项目无明显制约影响，环境是可以接受的。 总体而言，拟建项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，拟建项目的选址是合理的。 6、规划相符性分析 本项目选址位于湖南祁阳县经济开发区科创园4栋一层101-104室，祁阳经济开发区新区位于祁阳县县城南部、湘江南岸。规划范围：北起湘江, 南抵大塘林场及三南公路，东至湘江，西抵浯路，规划用地面积约15.38km2。 根据《祁阳县城总体规划》（2001-2020年）和《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020），本项目占地属于一类工业用地，符合工业用地规划，祁阳县城市结构为以322国道、湘江为生长轴线，形成一主（浯溪组团）二副（黎家坪组团、城南组团）一点（东风工业点）的空间结构。本项目位于湖南祁阳经济开发区新区，属二副中的城南组团，项目为树脂瓦生产，轻钢龙骨、彩钢瓦加工项目不属于永州中部地区限制及禁止发展的项目，符合祁阳县城总体规划的要求。同时根据《湖南祁阳工业园区新区总体规划》、《湖南祁阳经济开发区新区环境影响报告书》（湘环评函【2017】41号），批复详见附件7）和《祁阳科创产业综合体项目（1.1期）环境影响报告表》（永环评（2018）24号，批复详见附件8），祁阳经济开发区新区的主体功能为“产业功能+生活功能”的二元复合新型城区。其新区产业定位为：发展一、二类工业，以机械电器、 食品医药、轻纺服饰为主，祁阳科创产业园入驻企业以电子信息、机械制造、新能源、新材料、生物医药器械、轻纺服饰等企业为主，本项目为树脂瓦生产，轻钢龙骨、彩钢瓦加工，行业代码为C2922塑料板、管、型材的制造、C3311金属结构制造其他建筑、C3359安全用金属制品制造，不属于湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）中禁止引入企业（湖南祁阳经济开发区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单）详见表7-23），且项目属于湖南祁阳经济开发区招商引资项目，项目入园已取得湖南祁阳经济开发区管理委员会同意（详见附件6），因此，本项目建设符合湖南祁阳经济开发区新区规划建设要求。 7、本项目与生态保护红线符合性分析 本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 8、平面布局合理性分析 本项目建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目厂房北部设置树脂瓦生产线，中部设置成品仓库，南部从西往东分别设置轻钢龙骨生产线、彩钢瓦生产线、成品贮存区、办公室，根据现场踏勘，项目最近居民为项目西面安置小区居民点，考虑项目生产过程中会产生有机废气和噪声，因此将生产区和高噪声设备布置于场地的中部，布袋除尘器排气筒和UV光解处设施排气筒布置在厂房北面中部，最大限度的增大与外环境的距离，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区东面，连接祁阳科创园内道路，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。循环水池位于树脂瓦生产线西面，树脂瓦冷却水收集和回用。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。（总平面布置示意图详见附图2）。 9、 综合结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 1、生产所用原材料具有易燃特性，要做好安全储存和运输工作。 2、重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对有机废气处理系统等各类设备进行保养、检查和维修，确保环保设施的正常运行。 3、加强管理， 废油漆桶等危废以及一般固废严禁随意堆放，应集中收集暂存于危险固废间。 4、设专人负责对于危险废物的收集、转运工作，并负责危险废物登记和档案资料的管理工作。 5、本项目营运期加强对生产车间清洁、减少粉尘产生量； 6、项目营运期生产操作过程中，相关工作人员应注意个人安全防护，如配置防护镜、面具、工作服、手套等装备。 7、加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。